CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

- Przedmiot zamówienia

- Zakres rzeczowy zamówienia

- Wizja lokalna

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi: „Monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w drodze krajowej na odcinku od skrzyżowania ul. Wł. Kniewskiego z ul. Unii Lubelskiej do przejazdu kolejowego na ul. Koszalińskiej”, celem sprawdzenia i uzyskania informacji na temat stanu technicznego kanalizacji deszczowej istniejącej  na w/w terenie.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia

1. Odcinki kanalizacji deszczowej istniejącej w nw. pasach drogowych, które zostały objęte realizacją zamówienia:

- odcinek od skrzyżowania  Wł. Kniewskiego / Unii Lubelskiej do skrzyżowania Unii Lubelskiej /

E. Łopuskiego – d 200x250 mm – 195,5m + 59,5 m przyłączy,

- odcinek od skrzyżowania Unii Lubelskiej / E. Łopuskiego do skrzyżowania Unii Lubelskiej / Graniczna – d 200x300 mm – 211,5m + 83,0 m przyłączy,

- odcinek od skrzyżowania Unii Lubelskiej / Graniczna do skrzyżowania Unii Lubelskiej / Budowlana – d 250x500 mm –213,0m + 100,0 m przyłączy,

- odcinek od skrzyżowania Unii Lubelskiej / Budowlana do skrzyżowania Unii Lubelskiej / Złota / Kupiecka – d 250x300 mm – 191,0 m + 101,5 m przyłączy,

- odcinek od skrzyżowania Unii Lubelskiej / Złota / Kupiecka do skrzyżowania Kupiecka/Kamienna/Lipowa/Koszalińska – d 250 mm – 77,0 m + 60,0 m przyłączy,

- odcinek od skrzyżowania  Kupiecka/Kamienna/Lipowa/Koszalińska do skrzyżowania Koszalińska / Grochowska – d 300 mm – 132,0 m + 61,0 m przyłączy,

- odcinek od skrzyżowania  Koszalińska / Grochowska do ronda ul. Koszalińska / Myśliwska ( bez ronda) – d 300 mm – 194,0 m + 110,5 m przyłączy.

- odcinek od ronda ul. Koszalińska / Myśliwska do przejazdu kolejowego na ul. Koszalińskiej -

d 300x350x400x500 mm - 503 m +106 m przyłączy.

Część graficzna: mapka poglądowa stanowiąca załącznik do części III SIWZ przedstawiająca lokalizację kolektorów objętych usługą.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest:

  - wykonać monitoring TV kanałów kanalizacji deszczowej na całej ich długości, które zostały wyszczególnione w ust. II pkt. 1.

- dokonać wyczyszczenia kanałów i studni na w/w odcinkach z wszelkich zanieczyszczeń i osadów,

- oprócz udrożnienia kolektorów, usunąć z nich wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody,

- z wewnętrznych ścian kanałów usunąć przerosty korzeni drzew, powodujących uszkodzenia przewodów,

- wydobyte osady wywieźć na miejsce składowania,

# III. Wizja lokalna

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej, dokonać oględzin obiektów, które objętą są przedmiotem zamówienia oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.