CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

1.  Przedmiot zamówienia.

2.  Zakres rzeczowy zamówienia.

3. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: „Inwentaryzacja systemu odwodnieniowego i oszacowanie wartości sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w obszarze ograniczonym torami kolejowymi PKP i  rzeką Parsętą, pomiędzy ul. Solną i ul. Myśliwską oraz Krzywoustego.”

1)  W ramach wykonania zamówienia należy w szczególności:

- zgłosić robotę w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (zwanym dalej WGiGN),

- na udostępnionej przez Zamawiającego bazie skalibrowanej w programie EW-mapa do formatu rastra z mapy zasadniczej, należy wyróżnić wektorem sieć kanalizacji deszczowej na tle rastra mapy zasadniczej - tak przygotowany podkład mapowy wydrukować na papierze celem wykonania wywiadu terenowego,

- prześledzić przebiegi wszystkich przewodów kanalizacji deszczowej wg poszczególnych zlewni,

- na podstawie wywiadu w terenie, oraz wstępnej inwentaryzacji sieci deszczowej (udostępnionej przez Zamawiającego w formie wektorowej) - ustalić odcinki kanalizacji deszczowej niezainwentaryzowane na mapach (WGiGN),

- dla poszczególnych zlewni domierzyć brakujące elementy istniejących sieci i inne obiekty związane z odwodnieniem w terenie oraz metodą wektoryzacji podać do uzupełnienia mapy zasadniczej;

- uzupełnić, zaktualizować średnice kanałów oraz przypisać właściwe kody literowe, zweryfikować rzędne wysokościowe dot. studni, wpustów, kanałów, wylotów i innych obiektów zw. z odwodnieniem,

- kolorystyka, grubości, wysokości elementów zgodnie z normami,

- stosować podwarstwy standardowe EW-mapy, w przypadku braku takich podwarstw uzgodnić z Zamawiającym tworzenie nowych warstw lub podwarstw,

- sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanych prac,

- zewidencjonować całość sieci kanalizacji deszczowej wraz z wszystkimi obiektami zabudowanymi na sieci, w formie bazy gotowej, wprowadzając m.in. informacje: parametry np. długość, średnica, gabaryty, technologia wykonania, wiek, stan techniczny danego uzbrojenia, uwagi – typu rodzaj włazu, czy inne,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego w/w ewidencję (lit. j) – w postaci zestawienia tabelarycznego w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej;

- umieścić wszystkie zebrane w wyniku wykonanych czynności (lit. a-h) informacje w formie warstwy graficznej na rastrach poszczególnych map oraz w formie plików zapisanych na CD-R dostarczyć po jednym egzemplarzu do siedziby Zamawiającego i (WGiGN) w Kołobrzegu.

- na podstawie danych zebranych jak w lit. j dokonać oszacowania wartości sieci kanalizacji deszczowej. Zakres szacowania obejmuje uzbrojenie istniejące na terenach miejskich (na innych terenach tylko kanały główne – zbiorcze), wycena nie obejmuje przyłączy do budynków nie będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg;

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego operat szacunkowy obejmujący w/w zakres (lit. m) - w 3 egzemplarzach;

2)  W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany:

- na własny koszt nabyć prawa do oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia m.in. EW-mapę (Zamawiający udostępni Wykonawcy bazę miasta Kołobrzeg),

- ponieść koszty skanowania podkładów mapowych,

- ponieść opłaty z tytułu zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- prowadzić dziennik roboty geodezyjnej,

- do wprowadzenia do bazy spływających do (WGiGN) pomiarów uzupełniających w przedmiocie i obszarze zamówienia,

- dostarczyć zamawiającemu aktualną bazę w obszarze i przedmiocie zamówienia na datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru,

- udostępnione przez Zamawiającego i wykonane przez Wykonawcę zamówienia bazy informatyczne podlegają zwrotowi po wykonaniu zamówienia bez prawa wykonywania kopii,

- w trakcie wykonywania pracy, bazy nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiającego,

- wszystkie czynności wykonać, konsultując działania z Zamawiającym i z (WGiGN),

- wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z póź. zm.).

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Zadanie swym zakresem obejmuje obszar miasta Kołobrzegu wskazany na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Powierzchnia całkowita objęta zamówieniem: 148,0 ha w tym ca 113,0 ha tereny zurbanizowane

3. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem w zakresie systemu odwodnieniowego obszaru określonego w pkt. 2 oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.