CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Plac rekreacyjno – sportowy z kortem tenisowym i torem do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu (etap II) w tym:

- Wymiana gruntów bagiennych

Ilość gruntu 720 m3.

- Ciągi komunikacyjne i ścieżka rowerowa

Chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości około 3.570m2

- Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1.144m2 przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz piłkę nożną. Nawierzchnia sportowa, akrylowa dziewięciowarstwowa (warstwa klejąca, pięć warstw sprężystych, trzy warstwy nawierzchniowe oraz farba do linii) o łącznej grubości 4 mm; wymaga podbudowy asfaltowej, nie przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia powinna posiadać: Atest Higieniczny PZH, Aprobatę ITB.

Podbudowa asfaltobetonowa wykonana z kruszywa drobnoziarnistego powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej.

Całość boiska otoczona jest ogrodzeniem systemowym z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych wysokości 3m o rozstawie 2,5m. Słupki ogrodzenia mocowane na stopach fundamentowych betonowych.

Wyposażenie boiska wg projektu.

- Plac rekreacyjny dla dorosłych.

Powierzchnia utwardzona – kostka brukowa betonowa grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości około 200m2.

Wyposażenie placu oraz nasadzenia zieleni wg projektu.

- Plac zabaw dla dzieci – roboty budowlane

Plac zabaw w kształcie koła o powierzchni około 800m2, w tym nawierzchnie żwirowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 50cm w ilości około 730m2, chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości około 20m2, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości około 100m2.

- Plac zabaw dla dzieci – wyposażenie z montażem

Wyposażenie placu oraz nasadzenia zieleni wg projektu.

- Zieleń i ukształtowanie terenu.

Nasadzenia wg projektu w tym:

- drzewa iglaste wysokie w ilości 37szt.

- drzewa iglaste średnie w ilości 13szt.

- krzewy iglaste (skupiny) w ilości 75szt.

- drzewa liściaste w ilości 108szt.

- krzewy liściaste (skupiny) w ilości 274szt.

- krzewy liściaste żywopłotowe w ilości 970szt.

- pnącza na siatki i pergole w ilości 41 szt.

- trawniki dywanowe w ilości około 7500m2

- Odwodnienie obiektów rekreacyjno – sportowych.

- odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego: koryta odwadniające w ilości 44,0m

- kanały z rur PCV o średnicy 160mm w ilości 8m

- kanały z rur PCV o średnicy 200mm w ilości 60m

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w ilości 2szt

- studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm w ilości 1szt

- rura drenarska PVC-U o średnicy 80 w ilości około 100m

- rura drenarska PVC-U o średnicy 113 w ilości około 10m

- Oświetlenie terenu.

Montaż 24 słupów stalowych cynkowych, okrągłych, przykręcanych do podstawy betonowej, wysokość słupa 5m.

Montaż 6 słupów stalowych cynkowych, okrągłych, przykręcanych do podstawy betonowej, z wysięgnikiem pojedynczym wysokość słupa 7m.

Montaż typowej szafki oświetleniowej S041.

Demontaż istniejącej tablicy oświetleniowej i słupów oświetleniowych  kolidujących z nowymi słupami.

- Przyłącze energetyczne zalicznikowe zasilania szafki rozdzielczej

obsługującej imprezy okolicznościowe na placu rekreacyjno-sportowym.

Montaż szafki rozdzielczej SR, z której zasilane będą urządzenia obsługujące imp0rezy okolicznościowe na placu rekreacyjno-sportowym na osiedlu Ogrody.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Z postępowania przetargowego wyłączony został zakres robót związany z remontem miejsc postojowych; wobec czego nie należy wyceniać rozdziału III pozycje nr 15-23 załączonego przedmiaru robót.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuacje wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Do końca 2008r. Zamawiający zabezpiecza na realizację zadania kwotę: 820.000 zł. Pozostała kwota płatna będzie w roku 2009.

- Zgodnie z dokumentacją projektową drzewa należy zakupić w pojemnikach: donice od 7 do 10 litrów dla drzew iglastych i od 10 do 30 litrów dla drzew liściastych. Sadzonki drzew osiągających duże rozmiary (klony, buki, metasekwoje, kasztanowce itp.) nie powinny być niższe od 2,5 do 3,0m w zależności od gatunku i odmiany oraz dostępnego asortymentu w szkółkach roślin ozdobnych. Drzewa liściaste muszą być palikowane (3 paliki na jedno drzewo wysokie). Sadzonki krzewów również muszą być zakupione w pojemnikach (ukorzenione).

- Niecki winny być zasypane gruntem rodzimym pozyskanym z planowanych robót ziemnych. W przypadku brakującej ilości gruntu do uzyskania właściwych poziomów należy uzupełnić braki gruntem dowiezionym (czarnoziem). Ilości gruntu dowiezionego będą uzgadniane oraz potwierdzane przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

- Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.