CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1A w Kołobrzegu w tym:

- Wykopy, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

- Boisko do piłki ręcznej, tenisa ziemnego i piłki nożnej.

Projektowane boisko do piłki ręcznej przeznaczone jest również  do tenisa ziemnego.

Cały wymiar boiska wynosi 22x44 m, wymiar boiska do piłki ręcznej wynosi 20x40 m, a wymiar kortu tenisowego wynosi 10,9x23,7 m. Na tym boisku zaprojektowano nawierzchnię z trawy syntetycznej o włóknach DD Crown – 100% kopolimer blokowy Poliolefin, źdźbła proste, typ włókien monofil – niefibrilowane o długości włókien 22 mm, wysokośc źdźbła trawy ponad matą 20 mm, odporne na działanie promieni słonecznych, 8800 dtex, 120 mikronów, gęstość ok. 42395/m2, waga wypełnienia ok. 24 kg/m2, rodzaj wypełnienia-piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm., masa całkowita ok. 1918 g/m2. Podbudowę zaprojektowaną z warstwy wyrównawczej, kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie oraz piasku należy wykonać wg warstw oznaczonych na przekrojach. Obrzeża boiska zaprojektowano z krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x25 cm. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z betonu B 15 i podsypce cementowo-piaskowej.

Odwodnienie boiska zapewni projektowany drenaż, który będzie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Cały wymiar boiska do piłki nożnej wynosi 32x59 m, natomiast wymiar boiska do gry wynosi 30x55 m. Na tym boisku zaprojektowano nawierzchnię z trawy syntetycznej o włóknach DD Challenge Pro – 100% kopolimer blokowy Poliolefin, źdźbła proste, typ włókien monofil – niefibrilowane o długości włókien 62 mm, wysokość źdźbła trawy ponad matą 60 mm,  odporne na działanie promieni słonecznych, 12100 dtex, 210 mikronów, masa całkowita ok. 2735 g/m2, rodzaj wypełnienia-piasek kwarcowy 0,3-0,8 mm, granulat gumowy (0,5-2,5 mm). Podbudowę zaprojektowaną z warstwy wyrównawczej, kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie oraz piasku należy wykonać wg warstw oznaczonych na przekrojach. Obrzeża boiska zaprojektowano z krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x25 cm. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z betonu B 15 i podsypce cem.-piaskowej.

Odwodnienie boiska zapewni projektowany drenaż, który będzie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Boiska do koszykówki (2).

Wymiar boiska do koszykówki wynosi 16x26 m, natomiast pole gry 14x24 m. Na tych boiskach zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową. Nawierzchnie te charakteryzują się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości co zapewnia pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. Posadzka powinna charakteryzować się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i promieniowanie UV. Nawierzchnia, której bazę stanowią warstwy granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym można wykonać bezpośrednio na placu budowy. Całkowita standardowa grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm. Powinna posiadać atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnię poliuretanową należy wykonać podłoże z betonu B15 grubości 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 mm i oczkach 150x150 mm ułożoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami dylatacyjnymi wykonanymi  piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3x3 m lub mniejszym w formie kwadratów o głębokości 1,5 cm od góry płyty. Odwodnienie zaprojektowano w formie liniowego korytka odwadniającego usytuowanego wzdłuż dłuższego boku boiska przekrytego rusztem ze stali ocynowanej. Na boisku zaprojektowano spadek jednostronny i wody opadowe poprzez korytko odprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej. Spadki boiska dostosować do odwodnienia liniowego.

- Boisko do siatkówki.

Wymiar boiska do siatkówki to 13x22 m, a pole gry to 9x18 m. Opis jak przy boiskach do koszykówki.

- Bieżnia.

Zaprojektowano dwie bieżnie. Bieżnia okólna ma trzy tory i długość 300 m. Bieżnia prosta ma cztery tory i długość 100 m.

Zaprojektowano bieżnię prostą długości 108 m i szerokości 5 m z nawierzchnią poliuretanową. Odcinek przeznaczony do biegu ma 100 m długości. Na tym odcinku umieszczono 4 pasy startowe. Bieżnia okólna o trzech torach ma szerokość 3,75 m. Nawierzchnie obu bieżni, których bazę stanowią warstwy granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym można wykonać bezpośrednio na placu budowy. Całkowita standardowa grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm. Powinna posiadać atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnię poliuretanową należy wykonać podłoże z betonu B15 grubości 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 mm i oczkach 150x150 mm ułożoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami dylatacyjnymi wykonanymi  piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3 m o głębokości 1,5 cm od góry płyty. Podłoże zagęścić do Js = 0,95. Standardy wykonania płyty dla obu bieżni dostosować do wymogów technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej. Wzdłuż bieżni zaprojektowano odwodnienie liniowe.

- Skocznia w dal.

Zaprojektowano jeden rozbieg zakończony dwiema skoczniami o długości 8 m i szerokości 3 m wypełnionymi przesianym drobnym piaskiem. Rozbieg skoczni o długości 45 m zaprojektowano z nawierzchnią poliuretanową. Nawierzchnia, której bazę stanowią warstwy granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym można wykonać bezpośrednio na placu budowy. Całkowita standardowa grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm. Powinna posiadać atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnię poliuretanową należy wykonać podłoże z betonu B15 grubości 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 mm i oczkach 150x150 mm ułożoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami dylatacyjnymi wykonanymi  piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3 m o głębokości 1,5 cm od góry płyty. Podłoże zagęścić do Js = 0,95. Standardy wykonania płyty dostosować do wymogów technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej.

Belkę do odbicia w skoku w dal zaprojektowano z drewna o długości 122 cm i szerokości 20 cm oraz grubości 10 cm, a linia wyznaczająca spalony ma szerokość 5 cm.

- Pchnięcie kulą.

Zaprojektowano koło z metalowej obręczy o grubości 6 mm, której górna część znajduje się na równym poziomie z otaczającym koło terenem. Podłoże należy wykonać z betonu B 15 grubości 10 cm. Wewnętrzna powierzchnia koła powinna znajdować się 2 cm poniżej otaczającego je terenu. Wewnętrzna średnica koła wynosi 213,5 cm. Próg do pchnięcia kulą ma kształt łuku o długości 122 cm, szerokości 114 mm i wysokości 100 mm. Należy go pomalować na biało i musi być mocno przytwierdzony do podłoża. Sektor do rzutu tworzy wycinek koła o wielkości 45 stopni.

- Chodniki.

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wibroprasowanej typu podwójne T o wymiarach 200x165x60 mm w ilości około 1790m2. Kostkę należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 4 cm. Podbudowę  grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego lub z grubszej wysiewki kamiennej. Obramowanie chodników i boisk należy wykonać obrzeżem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 8x25 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową.

- Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano poprzez projektowaną studzienkę-osadnik (( 2000mm z kręgów betonowych) do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej Φ 450mm w pasie drogowym ul. Okopowej. Dla projektowanych aren sportowych wykonanych z trawy syntetycznej i piasku przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą drenażu podziemnego. Dla aren sportowych o nawierzchni poliuretanowej przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą odwodnień liniowych.

Zaprojektowano instalację drenarską wykonaną z rury drenarskiej karbowanej PVC-U Dn 65mm w ilości około 780m;

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC Dn 160mm  w ilości około 360m;

Studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin Fi 315-425mm w ilości 14sztuk;

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w ilości 1sztuka;

- Inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Przy boiskach do gier zaprojektowano piłkochwyty. Słupy stalowe 80x80x5 mm należy zakotwić w fundamencie betonowym z betonu B25. Między słupami należy rozciągnąć siatkę winylową o oczkach 100x100 mm. Wzdłuż boisk zaprojektowano dwa typy ławek z rur. Przy boisku do siatkówki należy osadzić ławki młodzieżowe z rur o średnicy 48,3x3,2 mm w całości ocynkowane ogniowo i lakierowane. Listwy siedzisk wykonano z tworzywa sztucznego o wymiarach 60x120x1450 mm posiadające certyfikat PHZ. W komplecie znajdują się prefabrykaty fundamentowe umożliwiające montaż. Wysokość siedziska znajduje się na poziomie 850 mm od terenu. Przy pozostałych boiskach zaprojektowano ławki z rur o średnicy 76,1x3,6 mm w całości ocynkowane ogniowo oraz pomalowane lakierem akrylowym. Listwy siedzisk wykonane są z drewna sosnowego o wymiarach 40x160x1800 mm i zabezpieczone impregnatem do drewna. W komplecie również znajdują się prefabrykaty fundamentowe umożliwiające montaż. Na boiskach do piłki nożnej i ręcznej należy zakotwić bramki kratowe z rur o szerokości 5,0m i 3,0 m..

- Inne.

Wykonanie trawników dywanowych w ilości około 7.400m2; inspekcja i czyszczenie istniejącej kanalizacji zewnętrznej.

- Oświetlenie terenu.

Zaprojektowano 29 słupów stalowych, parkowych, ocynkowanych, wysokości 4m (w tym 4 słupy istniejące), przykręcanych do fundamentów wkopanych w ziemię.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu prac związanych z budową boiska do siatkówki oraz do piłki nożnej wraz z odwodnieniem oraz okablowaniem pod oświetlenie (dotyczy słupów oświetleniowych nr 1-11; 15-19) oraz po zakończeniu pozostałego zakresu zadania.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Po wykonaniu boisk: do siatkówki oraz do piłki nożnej, Wykonawca zabezpieczy plac budowy tak, aby umożliwić użytkownikowi bezpieczne korzystanie z wykonanych boisk.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Do końca 2008r. Zamawiający zabezpiecza na realizację zadania kwotę: 1.600.000 zł. Pozostała kwota płatna będzie w roku 2009.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

- Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.