CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Budowa ulicy Helsińskiej i Brukselskiej w Kołobrzegu wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa dróg na osiedlu domów wielorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty „Os. Europejskie” w tym:

- Ulica Helsińska /cały zakres objęty dokumentacją projektową/

  - Branża drogowa z odwodnieniem

Nawierzchnia:

- Jezdnia (1.859 m2), stanowiska postojowe (900m2), wjazdy (184m2) – kostka betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Chodnik (980 m2) – kostka betonowa o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

Kanalizacja deszczowa z rur PCW średnicy 300 mm długości 199 m z przykanalikami średnicy 160 mm długości 67 m oraz 5 studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm i 8 wpustów ulicznych.

  - Oświetlenie

Długość linii oświetleniowej 282 m; 8 słupów oświetleniowych.

  - Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach.

- Ulica Brukselska /od km 0+061 do 0+0171 z wyłączeniem 14 miejsc postojowych zaprojektowanych na dz. nr 26 obręb 18 tj. w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 102/

  - Branża drogowa z odwodnieniem

Nawierzchnia:

- Jezdnia i skrzyżowania (1.065 m2), stanowiska postojowe (225m2) – kostka betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Chodnik (354 m2) – kostka betonowa o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

Kanalizacja deszczowa - przykanaliki z rur PCW średnicy 160 mm długości 26 m, 4 studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm oraz 1 studnia rewizyjna o średnicy 1200 mm.

  - Oświetlenie

Długość linii oświetleniowej 190 m; 4 słupy oświetleniowe.

  - Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W wycenie należy uwzględnić również ułożenie na działce nr 108/10 obręb 18 tymczasowej drogi z płyt pochodzących z rozbiórki ulicy Helsińskiej.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zachowania drogi dojazdowej w celu zapewnienia ciągłej komunikacji od ulicy VI Dywizji Piechoty do budynków mieszkalnych, lokali usługowych oraz handlowych położonych przy ulicy Helsińskiej przez cały okres realizacji inwestycji.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Do końca 2008r. Zamawiający zabezpiecza na realizację zadania kwotę: 770.000 zł. Pozostała kwota płatna będzie w roku 2009.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

- Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za zgodą Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.