CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont dachu wraz z ociepleniem na budynku Przedszkola  Nr 6 ul. ppor. Kościuszki  12 w Kołobrzegu”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną w Części IV SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać :

1. Roboty rozbiórkowe.

2. Roboty zabezpieczające, tymczasowe, wywóz gruzu.

3. Roboty remontowe zewnętrzne.

Zakres robót budowlano-montażowych związanych z remontem dachu przedstawia się następująco:

1)	Roboty rozbiórkowe.

  - naprawy istniejącego pokrycia dachowego poprzez likwidację pęcherzy i przegrzanie istniejących warstw papy – 578,815 m2,

  - rozbiórka obróbek blacharskich,

  - rozbiórka rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku,

  - rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropodachu i istniejącego pokrycia z papy (w miejscu projektowanej klapy oddymiającej 180cm x 180cm),

  - rozbiórka instalacji odgromowej-236,380 m,

  - zbicie tynków z kominów ponad połacią dachu - częściowe.

2)	Roboty zabezpieczające, tymczasowe, wywóz gruzu:

- montaż i demontaż rusztowań,

- tymczasowe zabezpieczenie połaci przed opadami atmosferycznymi,

- wywóz gruzu.

3)	Roboty remontowe zewnętrzne:

- wzmocnienie konstrukcji stropodachu pod klapą oddymiającą,

- montaż klapy oddymiającej typu D+H o wymiarach 180 cmx180cm

- wykonanie docieplenia dachu styropianem EPS 100-038 gr 10cm obustronnie laminowanym papą -579,307 m2,

- montaż elementów drewnianych,

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy ocynkowanej gr min 0,55mm.

- remont kominów - naprawa czap kominowych wg systemu napraw betonu, naprawa tynków ścian kominów

- pokrycie wodoszczelne dachu w układzie dwuwarstwowym - papa podkładowa PYE PV200 S5 plus nawierzchniowa PVE PV200 S5 (papy modifikowane SBS),

- montaż instalacji odgromowej.

.

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiaru robót i specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika  wynikające z faktu nie przerywania zajęć w przedszkolu.

- Przy sporządzaniu oferty można stosować inne materiały pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie będą niższe od materiałów wymienionych w dokumentacji.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.