CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	6

I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców, Żeglarska – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarską  oraz budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta: osiedle Radzikowo II – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarską.”

w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej

  - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - rurociągi  - 1,537 km

  - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym, pomiary rzek i rowów melioracyjnych wraz z groblami – 0.368 km

  - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych - 0.130 km

  - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) grunt mokry odkładanie urobku po obu stronach wykopu -  75.0 m3

  - Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m - 3878.0 m3

  - Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m, szerokość 0.8-1.5 m - 44 m3

  - Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer. dna do 1 m - kat.gr.III - 552.0 m3

  - Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer. dna do 1 m - kat. gr. III - 195.0 m3

  - Grodzie ziemne o wys. do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - 22.5 m3

  - Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (osadnik, seperator, wylot) - 160.0 m3

  - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 3966.0 m3

  - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - Krotność  16 - 4126.0 m3

  - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km-wymiana gruntu - 2788.0 m3

  - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 - 2788.0 m3

  - Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) –sączki ceramiczne 50-100 mm - 1104.0 m

  - Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm gr. kat. III -15 szt.

  - Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe - śr. 80-125 mm - 250 m

  - Rurociągi betonowe tymczasowe - śr. 250-300 mm PVC - 390 m

  - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 6.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) - 80 m2

  - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. mokrych kat. III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) - 6913.0 m2

  - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.) - 80 m2

  - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.) - 6913 m2

  - Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. 1.9-3.2m i głębok. do 6m w gruncie nawodnionym kat. III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic -144.0 m2

  - Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - z zagęszczeniem - 4126.0 m3.

  - Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gr .I-IV - 368 m3

  - Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych - dod.za każdy nast.1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gr. I-IV Krotność = 2 - 368 m3

  - Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gr. I-IV - 195 m3

  - Igłofiltry o śr. do 50 mm wypłukiwane w grunt bezpośrednio bez osypki na głębok. do 8 m - 20 szt.

  - Montaż i ust. słupów drewnianych pojedynczych o dł. 6 m ze szczudłem żelbet., belką ust. i podpora odporow. w szczudle żelbet belka ustoj.- gr. kat. III podparcie istniejących -10 szt.

  - Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. III, 1 warstw. w ciągu kan., 3 rur. w warstwie, 3 otw. w ciągu kan.-podwieszenie istniejących - 75 m

  - Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm w stalowej śr. 130 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III, zabezpieczenie gazociągów - 75 m

  - Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 42.0 m2

  - Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - 1352 m2

  - Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. III-IV - 36 m

  - Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100 t - małe natężenie ruchu - grunty nawodnione- 2 kpl.

  - Umocnienia dna korytkiem żelbetowym pełnym rowu przy minimalnej długości umocnień - 309 szt.

  - Umocnienia z prefabrykatów betonowych EOP przy minimalnej długości umocnień - 52 szt

  - Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm podsypka+osypka, Krotność = 4 - 1690.7 m2

  - Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione - 354 m

  - Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 200 mm - wykopy umocnione- 79 m

  - Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione -777 m

  - Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 350 mm - wykopy umocnione - 68 m

  - Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 400 mm - 253 m

  - Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 500 mm - wykopy umocnione - 7 m

  - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – wykopy umocnione - 2 m

  - Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe -1 szt.

  - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - 49 stud.

  - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. [0.5m] - 6  szt.

  - Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm - 354 m

  - Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200-300 mm – 856 m

  - Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm  - 321m

  - Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm - 7m

  - Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. 3 m - 35 m2

  - Układanie mieszanki betonowej pompą - ściany proste – 19 m3

  - Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 24szt.

  - Montaż seperatora 60/600  - 8 t

  - Montaż osadnika dn 2,5 m – 8 t

  - Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm – zamknięcie rurą teleskopową -1 szt

  - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0.229 km

  - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 1374.0m2

  - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 1374 m2

  - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20 - 1374.0 m2

  - Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) – budowa - 903.0 m2

  - Czasowe drogi objazdowe z płyt żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – wg. projektu organizacji ruchu na czas budowy,

  - Transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

Jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

-Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

  - Projekt oznakowania i oznakowanie na czas budowy – 2 kpl,

  - Obsługa geodezyjna, geologiczna budowy i dokumentacja powykonawcza, Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- mapę geodezyjną powykonawczą,

- zestawienie długości wykonanych kolektorów wg. średnic i ulic,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami,

- protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

- oświadczenie Kierownika Budowy,

- Dziennik Budowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zm.)

- Remont ulic: Partyzantów, Synów Pułku i części ul. Żeglarskiej – odcinek o długości 105 mb.

  - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 0,733 km

  - Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm - 1.220,0 m2

  - Rozebranie ław z betonu pod krawężniki - 36,10 m3

  - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 1.805,0 m

  - Rozebranie podbudowy betonowej gr 20 cm -  4.290,0 m2

  - Rozebranie nawierzchni z kostki pol-bruk i kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - 1160,0 m2

  - Wywiezienie odpadów z rozbiórki nawierzchni bitumicznej - 186,5 m3

  - Wywiezienie gruzu - 975,325 m3

  - Transport kostki betonowej pol-bruk i kostki kamiennej wg. wskazań Inwestora do magazynu na odległość do 5 km - 204,16 t

  - Wykonanie koryta w gr. kat III-IV na głębokość do 15 cm pod chodniki i zjazdy z zagęszczeniem gruntu Is=1 - 2.494,0 m2

  - Wykonanie koryta pod konstrukcje drogi w gruncie kat. III na głębokość 40 cm - 3.730,0 m2

  - Transport gruntu odspojonego na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za wysypisko - 1.866,10 m3

  - Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B-15 pod krawężniki wtopione - 7,820 m3

  - Ława betonowa z oporem o wymiarach 15*25cm z betonu B-15 o przekroju f=0,0575m2 pod krawężniki - 81,305 m3

  - Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm - 1.805,0 m

  - Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa - 1.387,0 m

  - Ława z pospółki pod obrzeża - 13,870 m3

  - Warstwa odsączająca z pospółki grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczaną mechanicznie -pod chodniki i zjazdy na posesje - 2.494,0 m2

  - Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20 cm pod jezdnie - 3.730,0 m2

  - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 10 cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy na posesje przy zagęszczeniu Is=1,03 - 560,0 m2

  - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 25 cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod jezdnie - 3.730,0 m2

  - Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka w 50% kolorowa i 50% szara - 1.934,0 m2

  - Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa -nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki koloru czerwonego - 560,0 m2

  - Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa -nawierzchnia jezdni z kostki koloru szarego - 3.436,80 m2

  - Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 - cegła grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa -kostka koloru czarnego z obniżeniem kostki na szerokości 20 cm przy krawężniku w celu stworzenia ścieku, na podsypce c-piaskowej gr. 5 cm. - 293,20 m2

  - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: włazy kanałowe - 31,0 szt.

  - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 6,0 szt.

  - Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 11 szt.

  - Czasowe drogi objazdowe z płyt żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – wg. projektu organizacji ruchu na czas budowy,

  - Projekt oznakowania i oznakowanie na czas budowy – 2 kpl,

  - Odtworzenie istniejącego oznakowania dróg 1 kpl,

  - Montaż progów zwalniających – 1 kpl

  - Transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

Jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

  - Obsługa geodezyjna, geologiczna budowy i dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- mapę geodezyjną powykonawczą,

- zestawienie powierzchni i długości wykonanych dróg wraz z wyszczególnieniem powierzchni chodników i wjazdów znajdujących się na tych ulicach,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami,

- protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

- oświadczenie Kierownika Budowy,

- Dziennik Budowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zm.)

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w układzie miesięcznym) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca