CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I.    Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II.   Wizja lokalna Placu Budowy	5

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu”.

Na działce objętej inwestycją znajduje się obecnie budynek Szkoły Podstawowej            nr 6, częściowo o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo o jednej kondygnacji nadziemnej z dachami płaskimi, jednospadowymi, pokrytymi papą termozgrzewalną. Obiekt w niewielkiej części jest podpiwniczony. Na terenie działki znajduje się także hala sportowa o jednej kondygnacji nadziemnej jako obiekt wielko-kubaturowy z dachem owalnym eliptycznym. Budynek szkoły i hali sportowej połączone są ze sobą łącznikiem parterowym. Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się boiska sportowe o sztucznej nawierzchni trawiastej, bieżnia sportowa, komunikacja dla pieszych wykonana z kostki betonowej typu Polbruk, komunikacja dla samochodów osobowych wykonana z trylinki betonowej. Teren działki nie jest ogrodzony, jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej: posiada sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącze wody, energetyczne, gazowe, teletechniczne. Działka posiada wjazd i wyjazd z drogi gminnej asfaltowej (z ul. Poznańskiej).

Projektowana rozbudowa szkoły jest uzupełnieniem funkcji użytkowej istniejącego budynku, ma na celu także scalenie budynku szkoły z budynkiem hali sportowej.

Zaprojektowano budynek bez podpiwniczenia, którego główna bryła ma trzy kondygnacje nadziemne. Elementy boczne budynku od strony wejścia do części administracyjnej oraz od strony gospodarczej zaprojektowano jako dwukondygnacyjne również bez podpiwniczenia. Zachowano istniejące główne wejście do budynku szkoły z rozbudowaniem tego wejścia w stronę boisk szkolnych poza główne lico budynku i hali sportowej. Zaprojektowano owalną geometrię dachu (jako wycinek elipsy), o pokryciu nisko-profilowaną blachą trapezową – geometria dachu nawiązuje do istniejącego dachu hali sportowej. Przy wejściu głównym do budynku szkoły zaprojektowano dwuskrzydłową pochylnię wraz z poręczami i pochwytami dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zapewniającą bezpośredni dostęp osób niepełnosprawnych do sal dydaktycznych, części administracyjnej, biblioteki szkolnej, czytelni, stołówki, części socjalnej i hali sportowej. Zaprojektowano wiatę zadaszeniową przeznaczoną na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych pokrytą dachem kopertowym, czterospadowym, krytym dachówką ceramiczną karpiówką wraz z komunikacją wewnętrzną umożliwiającą dojazd służb porządkowych do wiaty.

W części północno – wschodniej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych jako parkingi zielone z płyt betonowych ażurowych Polbruk, których oczka wypełnione będą humusem, na których będzie rosła zieleń trawiasta:  12 stanowisk, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Główny ciąg komunikacyjny dla samochodów zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk. Pozostałe ciągi komunikacyjne dla samochodów zaprojektowano o takiej samej nawierzchni jak parkingi zielone. Komunikację dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z płytek betonowych o wierzchniej strukturze ziarnistej.

Przed wejściem głównym do budynku szkoły zaprojektowano plac apelowy o nawierzchni z kostki kamiennej. Ponadto zaprojektowano wiatę rekreacyjną jako element małej architektury, wykonaną tak samo jak wcześniej wspomniana wiata zadaszeniową.

Ponadto zaprojektowano plac zabaw dla dzieci o sztucznej nawierzchni poliuretanowej w formie koła oraz elementy małej architektury tj.: trejaże drewniane wraz z siedziskami, siedziska, kosze na śmieci, tablicę ogłoszeń, stojaki na rowery.

Zaprojektowano przyłącze wody wraz z przyłączem do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przyłącze gazu i przyłącze energetyczne jest istniejące i pozostawiono ich lokalizację bez zmian – projektowana rozbudowa nie wymusza przełożenia tych sieci w nową lokalizację. Istniejące zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz ziemny jest wystarczające dla całego obiektu po jego rozbudowie.

Przyłącze teletechniczne również pozostaje bez zmian.

Ponadto na terenie działki, na której znajduje się szkoła zaprojektowano zieleń ozdobną krzaczastą oraz zieleń trawiastą.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- Roboty budowlane, w tym:

- roboty ziemne

- fundamenty

- ściany w istniejącej części budynku

- ściany parteru, piętra

- strop nad parterem, piętrem

- dach o owalnej geometrii

- ścianki działowe

- tynki, wewnętrzne, malowanie, glazura

- podłoża i posadzki

- stolarkę okienną i stolarkę drzwiową

- elewację

- wyposażenie instalacji sanitarnej w urządzenia

- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- rozbiórkę budynku gospodarczego

- wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń                       i odbiorów technicznych

- Instalacje sanitarne w budynku, w tym:

- instalację centralnego ogrzewania zaprojektowaną w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym dwururowym, składającą się z jednego obiegu grzewczego o mocy 120,4kW

- instalację wodociągową – projektowana instalacja zimnej wody doprowadzona będzie z projektowanego przyłącza, ciepła woda i cyrkulacja doprowadzona będzie z projektowanej kotłowni

- instalację kanalizacji sanitarnej włączonej do projektowanego przyłącza

- kotłownię niskotemperaturową opalaną gazem ziemnym pracującą na potrzeby grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zaprojektowaną        w miejscu istniejącej kotłowni gazowej;

- wewnętrzną instalację gazową

- przyłącze wodociągowe zaprojektowane do istniejącej sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej

- Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku, w tym:

- instalację gniazd wtykowych (parter, I piętro, II piętro)

- instalację gniazd wydzielonych dla komputerów (parter, I piętro, II piętro)

- instalację oświetleniowa (parter, I piętro, II piętro)

- wyposażenie rozdzielni

- instalację odgromową

- montaż przewodów instalacji informatycznej i RTV (parter, I piętro, II piętro)

- telewizję przemysłową – kamery

- wykonanie pomiarów pomontażowych

- Zagospodarowanie terenu wraz elementami małej architektury, w tym:

- ciągi komunikacyjne:

- powierzchnie utwardzone z płyt betonowych Polbruk

- ciągi komunikacyjne dla pieszych

- place utwardzone i apelowe

- płytę placu zabaw:

- roboty ziemne

- nawierzchnia z poliuretanu

- nawierzchnię naturalną, trawiasta

- elementy małej architektury:

- trejaże drewniane wraz z siedziskami

- wiatę rekreacyjną

- wiatę zadaszeniową na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych

- inne elementy: kosze na śmieci (10 szt.), ławki drewniane (6 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), słupy ogłoszeniowe (2 szt.), elementy zabawowe (5 szt.)

- schody zewnętrzne i pochylnię dla wraz z poręczami i pochwytami dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich

- Ogrodzenie

- ogrodzenie wokół boiska i piłkochwyty:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia

- wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych

- powierzchnie utwardzone dla samochodów:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk

- Dokumentację powykonawczą, w tym:

- mapę sytuacyjną powykonawczą,

- dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami,

- badania,

- aprobaty,

- opinie,

- Dziennik Budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania.

Informacje dotyczące powierzchni i kubatury obiektu oraz jego elementów:

| Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły: Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku: | 745,30 m2 1 104,79 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: Powierzchnia użytkowa projektowanej części szkoły: | 587,20 m2 1 484,33 m2 |
| Powierzchnia zabudowy części budynku przeznaczonej do rozbiórki: | 166,60 m2 |
| Powierzchnia szkoły po rozbudowie: Powierzchnia użytkowa szkoły po rozbudowie: | 1 165,90 m2 2 589,12 m2 |
| Powierzchnia parkingów zielonych z płyt ażurowych: | 660,00 m2 |
| Powierzchnia ciągów komunikacyjnych dla pieszych z płyt betonowych: | 210,00 m2 |
| Powierzchnia komunikacji dla samochodów osobowych z płyt betonowych: | 330,00 m2 |
| Powierzchnia komunikacji samochodowej z kostki betonowej: | 150,00 m2 |
| Powierzchnie placów utwardzonych, apelowych z kostki kamiennej: | 240,00 m2 |
| Powierzchnia placu zabaw: | 115,00 m2 |
| Powierzchnia projektowanej zieleni trawiastej: | 420,00 m2 |
| Powierzchnia zabudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych: | 32,80 m2 |
| Powierzchnia zabudowy wiaty zadaszeniowej: | 9,00 m2 |
| Kubatura projektowanego budynku szkoły: | 6 856,20 m3 |
| Kubatura istniejącego budynku szkoły: | 5 120,00 m3 |
| Kubatura części budynku przeznaczonej do rozbiórki: | 1 154,50 m3 |
| Kubatura budynku szkoły po rozbudowie: | 10 821,70 m3 |

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(Zał. Nr 3 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.