Przedmiar robót

Nr. Umowy:  83/I/2007 z dnia 07.09.2007

Kod CPV: 45231400-9; E019-9

Nazwa budowy:  Oświetlenie uliczne osiedla domków jednorodzinnych

Adres budowy:    Kołobrzeg  ul.VI Dywizji Piechoty

Rodzaj robót:  roboty elektroenergetyczne

Inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg

Załączniki:

1. Spis działów przedmiaru robót

2. Przedmiar robót

|  | Sporządził: projektant - kosztorysant Elżbieta Waszczuk |
| --- | --- |

Kołobrzeg, 5 grudzień 2007r.

SPIS

DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

1. Roboty kablowe przyłączy n.n.

2. Roboty oświetleniowe

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Poz. SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty kablowe przyłączy n.n. Kod CPV: 45231400-9; E019-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-02-060 | 1 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie o głębokości 0,8 m i szerokości 0,4 m. Grunt kategorii III (5+5) x 0,8 x 0.4 =3,20 m3 | m3 | 3,20 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-02-060 | 2 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli o głębokości 0,6 m i szerokości dna 0,4 m. Grunt kategorii III (5+5) x 0,6 x 0.4 =2,40 m3 | m3 | 2,40 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-01-040 | 3 | Nasypanie dwukrotne warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (5+5)= 10 m | m | 10,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-02-040 | 4 | Układanie ręczne kabli YKY 4 x 10 mm2w rowie kablowym z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 5 + 5 = 10 m | m | 10,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50711-02-040 | 5 | Układanie ręczne kabli YKY 4 x 10 mm2 w tunelach kablowych 1,5 + 1,5 = 2,0 + 5,0 = 10 m | m | 10,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51204-03-020 | 6 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, na kablu 10 mm2 16 szt. | szt. | 16,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-05-020 | 7 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju 10 mm2 pod zaciski 16 szt. | szt. | 16,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-02-108 | 8 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 pomiary 2 | pomiar | 2,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-03-108 | 9 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiary 2 | pomiar | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-05-020 | 10 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiary 2 | szt. | 2,00 |

2. Roboty oświetleniowe Kod CPV: 45231400-9; E015-1, E019-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-02-060 | 11 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie o głębokości 0,8 m i szerokości dna 0,4 m. Grunt kategorii III (1249 + 1042) x 0,8 x 0,4 = 733,12 m3 | m3 | 733,12 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-02-060 | 12 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie o głębokości 1,0 m i szerokości dna 0,4 m. Grunt kategorii III 169 x 1,0 x 0,4 = 67,60 m3 | m3 | 67,60 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-02-060 | 13 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III (1249 + 1042) x 0,6 x 0,4 + 169 x 1,0 x 0,4 = 617,44 m3 | m3 | 617,44 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-01-040 | 14 | Nasypanie dwukrotne warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 1249 + 1042 = 2291 m | m | 2 291,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-01-040 | 15 | Ułożenie rur osłonowych AROT o średnicy 65 mm 108 + 90 = 198 m | m | 198,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-02-040 | 16 | Układanie ręczne kabli YAKY 4 x 35 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 1249 + 1042 = 2291 m | m | 2 291,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-02-040 | 17 | Układanie kabli YAKY 4 x 35 mm2 w rurach i słupach 180 + 226 = 406 m | m | 406,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50605-050-040 | 18 | Montaż uziomów poziomych z pręta stalowego ocynkowanego DFe fi 6 mm w wykopie o głębokości do 0,80 m w gruncie kategorii III 1249 + 1042 + 200 = 2491 m | m | 2 491,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50603-08-040 | 19 | Przewody uziemiające w słupie oświetleniowym - pręt stalowy o średnicy 6 mm 69 x 1,5 = 104,0 m | m | 104,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-040-020 | 20 | Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III 14 szt | szt. | 14,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-02-020 | 21 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg 69 szt. | szt. | 69,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-01-020 | 22 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach 69 szt. | szt. | 69,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-0201-090 | 23 | Montaż przewodów kabelkowych YDY 3 x 2,5 mm2 do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, 69 szt. | kpl. | 69,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-03-020 | 24 | Szafki oświetleniowe S-611 prod .ZBE mocowane na fundamentach prefabrykowanych 2 szt. | szt. | 2,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51204-03-020 | 25 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie na kablu 35 mm2 szt. 76 x 4 = 304 szt. | szt. | 304,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-05-020 | 26 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju 35 mm2 pod zaciski 76 x 4 = 304 szt. | szt. | 304,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-02-108 | 27 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 6 pomiarów | pomiar | 6,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-03-108 | 28 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 14 pomiarów | pomiar | 14,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-05-020 | 29 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 2 pomiary | szt. | 2,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-06-020 | 30 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar 4 pomiary | szt. | 4,00 |