Wydział Inwestycji                                                                         Kołobrzeg, 2009-04-20

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.7071-6/SP6/2006

Wg rozdzielnika

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi nr II:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytanie wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Prosimy uzupełnienie projektów o zestawienie stolarki okiennej  drzwiowej oraz o wyjaśnienie przedmiaru roboty elektryczne pkt. W. Telewizja przemysłowa – kamery (prosimy o podanie więcej szczegółów: ile kamer, rodzaj, projekt rozmieszczenie lub zestawienie materiałów do punktu W).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający umieścił brakujące zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej na swojej stronie internetowej w dniu 16.04.2009 r. oraz przesłał zestawienia w wersji papierowej wraz z pismem znak 7071-6/SP6/2006 z dnia 16.04.2009 r.

Odpowiadając na drugą część pytania Wykonawcy, Zamawiający przedstawia rozmieszczenie kamer na parterze, I i II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz rozwinięcie punktu ''W'' przedmiaru robót telewizji przemysłowej, kamery, kod CPV 45310000-3, STWiOR Nr 22:

- Demontaż istniejących kamer zewnętrznych na istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 6 – 4 sztuki.

- Demontaż istniejących kamer wewnętrznych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 6 – 4 sztuki.

- Montaż nowych kamer zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, kamery obrotowe, kolorowe – 6 sztuk.

- Montaż nowych kamer wewnętrznych w istniejącym i projektowanym budynku Szkoły Podstawowej nr 6, kamery obrotowe, kolorowe – 10 szt.

- Montaż i zakup rejestratora cyfrowego, 16 kanałowego na przykład ''Pentaplex'' (lub innego rejestratora cyfrowego pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych) z dyskiem twardym 500 GB – 1 szt.

- Montaż i zakup monitora LCD, 21 cali, kolor – 1 szt.

- Montaż i zakup Conwentera VGA – 4 szt.

- Kabel koncentryczny z parą zasilającą YASp 75 – 580 mb.

Pytanie nr 2:

Czy do oferty jest konieczne załączenie kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. Zgodnie z zapisem w części III SIWZ „Uwagi” pkt 9a. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy przy podpisaniu umowy.

Z poważaniem,

Załączniki: 3