Kołobrzeg 06.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7021-7/II/2007

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 7

- W projekcie wykonawczym „Rozbudowa budynku A Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w formie lekkiego zadaszenia sceny letniej i widowni. Konstrukcja”, w opisie technicznym pkt. 5.4 oraz na rys. K-11 przyjęto cięgna z lin nieodkrętnych PYTHON o średnicy 16, 20 i 26 lub alternatywnie lin T6x37+A (klasa drutu 1800) w oparciu o uzbrojenia w systemie Jordahl & Pfeifer. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od przedstawicieli firmy Jordahl & Pfeifer, po szczegółowej analizie dokumentacji projektowej, przedmiotowe „cięgna” nie są dobrze dobrane i całej konstrukcji grozi utrata stateczności i awaria. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie przedmiotowej części dokumentacji w zakresie lin nieodkrętnych oraz o wniesienie poprawek do dokumentacji projektowej i do przedmiaru robót „Zadaszenie sceny letniej” (poz. 23 i 24).

Odp. 1. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zastosowania odpowiedniego rodzaju lin w projekcie zadaszenia sceny letniej i widowni - należy wykonać wycenę na podstawie aktualnego projektu konstrukcyjnego opracowanego przez mgr inż. Grzegorza Maliszewskiego (ZAP/0070/POOK/04) oraz ewentualnych dodatkowych zaleceń firmy dostarczającą systemowe rozwiązanie oraz oferującej realizacjącą system mocowań i naciągu konstrukcji membranowej.

Autor części konstrukcyjnej potwierdza, że do projektu wkradł się błąd w zakresie zastosowania lin typu Python. Do oferty należy  przyjąć jako  główne liny nośne formujące konstrukcję liny o konstrukcji jednozwitej (po uzgodnieniu i akceptacji projektanta tj mgr inż. Grzegorza Maliszewskiego): otwartej lub zamkniętej, zakuwane lub zalewane w zakładzie wytwórczym. Połączenia lin z konstrukcją - sworzniowane. Ze względu na oczekiwaną trwałość obiektu, liny muszą być ocynkowane Galfanem. Przed użyciem na budowie liny muszą zostać przeciągnięte w zakładzie wytwórczym. Producent musi przygotować projekt przeciągania lin, na podstawie danych wynikających z projektu. Wymaga się zastosowanie cięgien posiadających dopuszczenie do zastosowania w

budownictwie na terenie RP. 
Wszelkie wątpliwości dot. zadaszenia, zgłaszane przez oferentów proponujemy szczegółowo przeanalizować przed przystąpieniem do realizacji projektu z konkretnym wykonawcą obiektu. Autor projektu dopuszcza wymianę zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i estetycznych rozwiązania pierwotnego. Zmiany wymagają konsultacji z projektantem obiektu.
Dobór ostatecznych średnic przekrojów lin, typu i gramatury membrany, oraz układu cięgien należy do wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie realizacji obliczeń sprawdzających poprawność przyjętych założeń projektowych. Montaż obiektu możliwy jest jedynie na podstawie przygotowanego projektu montażu wskazującego kolejność, oraz wielkość sił naciągających poszczególne cięgna. Wartości naciągów należy bezwzględnie skonsultować z autorem projektu.  
Zrealizowany obiekt musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

- Prosimy o podanie klasy i rodzaju drewna zastosowanego do rusztu drewnianego pod wykonanie elewacji z blachy cynkowo-tytnowej.

Odp. 2  Świerk, klasa C24.

- Prosimy o wskazanie w przedmiarze robót lub o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące istniejącego pomnika przy budynku A.

Odp. 3 Wprowadzić do przedmiaru B.2 dodatkowe pozycje związane z demontażem pomnika (rozbiórka, odwóz i utylizacja):

  - rozbiórka elementów betonowych zbrojonych

m3 (1,3x4,9x11,50) +(1,0x5,0x6,0)=73,25+30=103,25m3

5.5.odwóz gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku  na 		odległość do 9 km : 103,25x 1,3=134,22m3

5.6 opłata za składowanie –utylizację gruzu: 103,25m3

Koszt demontażu pomnika ująć w Formularzu cenowym w poz. II.1 Roboty przygotowawcze i ziemne pod scenę i zadaszenie.

Przed pracami rozbiórkowymi pomnika oddzielny podmiot na zlecenie Miasta wykona demontaż tablic  pamiątkowych.

- Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych dotyczących końcówek  (zakończenia) lin stalowych  (uzbrojenia konstrukcji cięgnowej). Opis zawarty w pkt. 5.4 w projekcie wykonawczym „Rozbudowa budynku A Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu” w formie lekkiego zadaszenia sceny letniej i widowni. Konstrukcja oraz zestawienia tabelaryczne na rys. K-11 nie zawierają wystarczających informacji niezbędnych do doboru i wyceny przedmiotowych końcówek.

Odp. 4  Szczegółowe dane techniczne dot. końcówek (zakończenia) lin uzależnione są od wyboru konkretnego wykonawcy obiektu. Wyceny należy dokonać na podstawie aktualnego projektu konstrukcyjnego opracowanego przez mgr inż. Grzegorza Maliszewskiego (ZAP/0070/POOK/04 oraz ewentualnych dodatkowych zaleceń firmy oferującej realizację systemu mocowań i naciągu

konstrukcji membranowej.
Autor projektu dopuszcza wymianę zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i estetycznych rozwiązania pierwotnego. Dobór i ewentualne zmiany wymagają bezwzględnie konsultacji z projektantem obiektu.

- Prosimy o wyjaśnienie różnicy ilości jednostek przedmiarowych (przedmiar robót „Budowlana: zagospodarowanie terenu”) w poz. 11, 12, i 13 (załadunek i wywóz gruzu w ilości 430,551m3) a poz. 14 (opłata za składowanie- zmieszany gruz w ilości 331,193m3). Co zrobić z pozostałą częścią gruzu? Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru.

Odp. 5  Gruz w ilości 331,19 m3 jest wielkością rzeczywistą z rozbiórek przeznaczoną do utylizacji.  Ilość 430,55 przeznaczona do załadowania i wywozu zawiera współczynnik przestrzenny w wys. 30%  - 331,19 x 1,30 = 430,55 m3

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Krzysztof Tkacz

Otrzymuje:

- adresat

- a/a