Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 27.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 17:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, odwodnienie.

W  związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o jednoznaczne podanie średnicy kolektorów odwodnieniowych mostu nad kanałem Drzewnym oraz materiału z jakiego mają być wykonane. Dokumentacja rysunkowa przedstawia kolektory z HDPE fi 200mm, natomiast Specyfikacja Techniczna mówi o kolektorach wykonanych z żywic poliestrowych.

Odpowiedź nr 1

Kolektor należy wykonać z elementów z HDPE fi 200 zgodnie z SST M.16.01.02B. W załączeniu poprawiona specyfikacja techniczna.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

M.16.01.02b.
	
Kolektory Odwodnieniowe

# Wstęp

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu kolektorów odwodnieniowych na obiektach wykonywanych w ramach zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap II”.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu kolektorów odwodnieniowych na obiektach mostowych wykonywanych w ramach zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap II”.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz SST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.

# Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są :

- Rury i kształtki wykonane z HD-PE

- Uchwyty mocujące zabezpieczone ocynkowaniem metodą ogniową, warstwa gr. ≥70µm, pokryte farbą proszkową (grubość warstwy ≥70µm).

- Łączniki – śruby i nakrętki cynkowane ogniowo,

Właściwości HD-PE

- indeks płynięcia (190°Cx49N)	0,60 g/10min

- masa właściwa w temp 23°C	0,950 g/cm3

- moduł sprężystości 	900 N/mm2

- granica rozciągania	24 N/mm2

- stopień wydłużenia	15%

- test uderzeniowy (bez nacięć w temp 23°C)	>600 J/m bez rozerwania

- twardość Shore’a D	63

- temperatura krzepnięcia(twardnienia)	130-135°C

- Vicat punkt zmiękczenia 49 N	70°C

- Vicat punkt zmiękczenia 9,8 N	124°C

- pojemność cieplna	0,35W/mK

- współczynnik rozszerzalności cieplnej	2,0x10-4 K-1

# Sprzęt

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego typu sprzętu mechanicznego zgodnego z zastosowaną technologią oraz zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu.

# Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz uszkodzenia podczas transportu.

Rury przewozić w pozycji poziomej.

# Wykonanie Robót

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Zakres wykonywanych robót

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt kolektora z zaznaczeniem spadków odległości mocowania, punktów stałych kolektora, zastosowanych kształtek itp. i przedstawi Inżynierowi do akceptacji..

Do mocowania rur należy stosować uchwyty ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe pokrytych farbą proszkową.

Kolektory należy mocować do uchwytów przymocowanych do konstrukcji ustroju nośnego przy pomocy kołków rozporowych lub zabetonowanych tulei. Uchwyty skręcać śrubami stalowymi ocynkowanymi.

W miejscach zalecanych przez producenta kolektorów należy dać „punkt stały” rurociągu wykonując boczne zastrzały z prętów stalowych. Zaleca się wykonanie punktów stałych w rejonie włączenia wpustów odwodnieniowych.

Kolektory powinny umożliwić podłączenie do nich sączków lub kolektorów odwodnieniowych saczków.

# Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

## Kontrola montażu

Kontrola montażu rur kolektora wraz z elementami podwieszenia polega na sprawdzeniu:

- geodezyjnym rzędnych uchwytów dla rur,

- wykonania elementów łącznikowych, zamocowania rur,

- ciągłości rur,

- szczelności połączeń,

- drożności rurociągu.

## Badanie materiałów użytych do budowy odwodnienia.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, SST i odpowiednich norm materiałowych.

## Dokumentowanie wyników pomiarów i badań

Zgodnie z SST D.00.00.00. punkt 6.3.

# Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamontowanego kolektora określonej średnicy zgodnie 
z Dokumentacją Projektową.

# Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

# Podstawa Płatności

Płatność za 1 m zamontowanego kolektora należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia,

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- przygotowanie uchwytów i ich montaż do konstrukcji ustroju nośnego,

- przygotowanie potrzebnych rusztowań i ich późniejsza rozbiórka,

- montaż rur kolektorów wraz z kształtkami i uszczelkami do uchwytów,

- włączenie kolektorów do systemu kanalizacji deszczowej (studni) poza obiektem

- uporządkowanie miejsca wykonania robót,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

# Przepisy Związane

## Normy

PN-EN 1610	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/H-92120	Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej.

PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-86/H-74374	Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

## Inne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz