Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 26.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 16 :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania wykonawców.

Zamawiający przedstawia korektę odpowiedzi udzielonej w Zestawie nr 8 w pytaniu nr 17.

Pytanie nr 17

Dotyczy poz. 35 przedmiaru Most nad Kanałem Drzewnym

W poz.35 przedmiaru Most nad Kanałem Drzewnym podano wykonanie  montażu  dylatacji blokowej mostowej w ilości  44,22 m  natomiast w opisie  technicznym jest ujęta dylatacja modułowa typu szczelnego o max. przesuwie ± 15 mm, a w  SST urządzenie dylatacyjne  szczelne-blokowe, bez okreslenia wielkości przesuwu.

Z przypisanego do poz. 35 zapisu z SST M 18.01.02 pkt. 1.3 wynika, że dotyczy to dylatacji 
w ramach Budowy Drogi Ekspresowej S3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Węzła Międzyrzecz Północ,  a nie mostu nad kanałem Drzewnym w Kołobrzegu.

Prosimy o jednoznaczne określenie  rozwiązań konstrukcyjnych z podaniem typów
i parametrów urządzeń oraz ujęcie wsystkich pozycji w przedmiarze.

Udzielono odpowiedzi:

Odpowiedź nr 17

Należy wykonać montaż dylatacji modułowej. Poprawiona SST w załączniku

| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka | Cena jednostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 10 | M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  |  |
| 10.1.1 | M-18.01.02 | Urządzenie Dylatacyjne Modułowe |  |  |  |  |
| 35 |  | - montaż dylatacji modułowej | m | 44,22 |  |  |

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Należy wykonać montaż dylatacji blokowej. Jednostką obmiarową jest 1m wmontowanej dylatacji. Dylatację dobierać zgodnie z rysunkiem szczegółu dylatacji.

| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka | Cena jednostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 10 | M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  |  |
| 10.1.1 | M-18.01.02 | Urządzenie Dylatacyjne blokowe |  |  |  |  |
| 35 |  | - montaż dylatacji blokowej | m | 44,22 |  |  |

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

M-18.01.02.
	
Urządzenie Dylatacyjne Szczelne – Blokowe

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru urządzeń dylatacyjnych szczelnych blokowych, na obiektach wykonywanych w ramach zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap II”.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu urządzeń dylatacyjnych szczelnych blokowych na obiektach mostowych wykonywanych w ramach zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap II”.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz SST D. 00.00.00.

Szczelina dylatacyjna – przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu mostowego, umożliwiająca swobodę wzajemnych przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych w jej przekrojach.

Urządzenie dylatacyjne – element pomostu, instalowany w strefie szczeliny dylatacyjnej, przenoszący bezpośrednio obciążenia ruchu drogowego, którego konstrukcja umożliwia przemieszczenia wzajemne krawędzi szczeliny dylatacyjnej.

Otwarte urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne przepuszczające wodę w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Szczelne urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne uniemożliwiające dostęp wody i zanieczyszczeń w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Jeżeli w tekście nie określono inaczej, przez urządzenie dylatacyjne należy rozumieć szczelne urządzenie dylatacyjne.

Temperatura montażu – średnia temperatura przęsła konstrukcji mostowej obliczona na podstawie pomiarów w trzech punktach tego przęsła na powierzchni stale zacienionej. Przyjęto, że teoretyczna temperatura montażu (przyjęta w projekcie) wynosi +10oC, dla której dylatacja powinna być ustawiona w położeniu środkowym. Różnica pomiędzy w/w temperaturami wymaga korekty ustawienia dylatacji.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.

# Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej szczegółowej specyfikacji są :

Urządzenie dylatacyjne typu szczelnego - komplet winien składać się z dylatacji właściwej i wszystkich łączników i elementów niezbędnych do wbudowania i zmontowania dylatacji na obiekcie.

Zalecane są konstrukcje firm:

- "MAURER",

- "SHW Multiflex",

- "PROCEQ",

- "GLACIER",

- "FREISINET".

Wybór konkretnej dylatacji i jej Producenta należy do Inżyniera Projektu spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Urządzenie dylatacyjne powinno posiadać Aprobatę techniczną, ewentualnie aktualne Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym, uwzględniające wszystkie elementy składowe kompletnego urządzenia dylatacyjnego. Podczas montażu dylatacji należy przestrzegać wymogów Aprobaty technicznej lub Świadectwa dopuszczenia. Aprobata techniczna może wymagać zastosowania nadzoru IBDiM podczas montażu dylatacji.

Stalowe gniazda na bloki dylatacyjne należy wykonać ze stali St3S wg SST M.14.00.00. i zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o grubości powłoki 70µm oraz doszczelnić zestawem malarskim o grubości powłoki 180m (tylko powierzchnie, które nie stykają się z betonem)

Powierzchnie stalowe dylatacji po zagruntowaniu należy pokryć farbą ochronną dla konstrukcji stalowych istniejących zgodnie z PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052, PN-70/H-97053. Wykonawca przedstawi zestaw malarski Projektantowi do akceptacji.

Materiał gruntujący powierzchnie stalowe powinien spełniać następujące wymagania:

- ograniczone wymagania w stosunku do przygotowania podłoża – St2

- zawartość części stałych obj. >71%

- możliwość pokrywania starych powłok.

- odporność termiczna w atmosferze suchej:

- krótkotrwała 	do +1500C

- długotrwała 	do + 800C

- odporność termiczna w atmosferze wilgotnej:

- do +600C

Epoksydowo-bitumiczna powłoka ochronna na stal powinna spełniać następujące wymagania:

- bardzo wysoka odporność na ścieranie i uderzenia.

- wysoka odporność chemiczna na wodę, ścieki komunalne, słabo i średnio agresywne ścieki przemysłowe, sole, tłuszcze, oleje, smary i detergenty.

- możliwość utwardzania się również pod wodą.

- odporność termiczna w atmosferze suchej:

- do +1000C

- odporność termiczna w atmosferze wilgotnej:

- do +600C

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu.

# Transport

Do przewozu urządzeń dylatacyjnych należy stosować dowolne środki transportu. w przypadku przewożenia elementów o gabarytach przekraczających skrajnię drogową należy uzyskać zgodę odpowiedniego organu administracji drogowej, a środki transportu powinny być oznakowane i poprowadzone przez oznakowany pojazd pilotujący. w trakcie transportu ładunek powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego.

Przed i po wyładunku należy sprawdzić kompletność urządzenia dylatacyjnego.

# Wykonanie Robót

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Zakres wykonywanych robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót zakończenia pomostu i ścianki żwirowej należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia dylatacyjnego oraz Dokumentacją Projektową obiektu i sporządzić projekt montażu dylatacji, zawierający:

- rysunki lub szkice zakończenia pomostu i ścianki żwirowej dla osadzenia dylatacji uwzględniające wymiary dylatacji i elementów mocujących dylatację

- wymagania odnośnie wykonania i montażu urządzeń dylatacyjnych – zgodnie z instrukcją Producenta urządzenia,

- kolejność robót oraz montażu elementów urządzenia,

- sposób połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią - uszczelnienie styku.

W/w projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien być opracowany przez Producenta urządzenia dylatacyjnego lub Wykonawcę i zaakceptowany przez Producenta. Wskazane jest wykonanie gniazda na blok dylatacyjny, wykonanego ze stalowych kątowników mocowanych do konstrukcji za pomocą kotew wklejanych lub zabetonowanych w trakcie betonowania płyty i ścianki żwirowej. Posadowienie bloku dylatacyjnego w gnieździe należy wykonać na podlewce z żywic epoksydowych gr.~3÷5mm.

Wbudowanie dylatacji należy przeprowadzić zgodnie z w/w projektem montażu uzgodnionym z Projektantem i zatwierdzonym przez Inżyniera Projektu.

# Kontrola Jakości Robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Kontrola jakości robót przy wykonywaniu urządzeń dylatacyjnych

Kontrola powinna przebiegać w sposób ciągły.

## Badania przy wykonywaniu

Badania należy prowadzić na podstawie wymagań dla urządzeń, stawianych przez Producenta i instrukcji jego stosowania.

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak :

wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokości i pozostałych wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową i ewentualne naprawienie uszkodzeń,

oczyszczenie podłoża przed montażem urządzenia dylatacyjnego,

montaż dylatacji i jego zgodność z Dokumentacją Projektową,

wykonanie izolacji i połączenie z izolacją pomostu,

ułożenie nawierzchni w strefie dylatacji,

wykonanie uszczelnienia dylatacji na połączeniu z nawierzchnią

odwodnienie stref przy dylatacji pod nawierzchnią.

Odchyłki wysokościowe rzędnych ułożenia poszczególnych warstw nawierzchni nie mogą przekraczać 0,5 cm.

Odchyłki wymiarów dylatacji i montażu powinny być zgodne z wymaganiami stawianymi przez Producenta urządzenia.

# Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru robót jest 1 m urządzenia dylatacyjnego wmontowanego w obiekt o określonych parametrach.

# Odbiór Robót

## Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą dokonania oceny jakości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty Dokumentacja Projektowa dylatacji z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

Instrukcja Producenta dylatacji,

Dziennik Budowy,

uzasadnienia dokonywania zmian,

dokumenty dotyczące jakości wbudowywanych materiałów.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :

sposobu przygotowania strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego,

przygotowania materiałów łączących urządzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji.

# Podstawa Płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje płatność za 1 m wbudowanej w konstrukcję dylatacji zgodnie z obmiarem robót, atestem Producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie badań laboratoryjnych i wyników pomiarów.

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie Projektu montażu dylatacji,

- zakup dylatacji i wszystkich niezbędnych materiałów,

- sprawdzenie kompletności urządzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaż próbny,

- wykonanie gniazda na blok dylatacyjny ze stalowych kątowników z kotwami antykorozyjnie zabezpieczonego (cynkowanie ogniowe + doszczelnienie zestawem malarskim),

- zamocowanie dylatacji w konstrukcji obiektu wraz z regulacją wysokościową,

- wykonanie ewentualnej izolacji z papy termozgrzewalnej w rejonie dylatacji,

- wykonanie uszczelnienia dylatacji (gniazda) na styku z nawierzchnią,

wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

# Przepisy Związane

## Normy

Instrukcja Producenta stosowania i montażu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego wybranego typu - w języku polskim

Aprobata techniczna, ewentualnie Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz