Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 07.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 23 :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy odpowiedzi nr 3 z zestawu nr 3 część I:

Pytanie nr 3

Dotyczy wykonania sygnalizacji świetlnej

Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć wyposażenie i przystosowanie sterownika sygnalizacji do współpracy w systemie koordynacji z przejazdem kolejowym i strażą pożarną, o czym mowa jest w projekcie organizacji ruchu. W projekcie elektrycznym sygnalizacji, nie zawarto żadnych rozwiązań technicznych dotyczących koordynacji z przejazdem kolejowym i Strażą Pożarną ( sposób podłączenia do urządzeń kolejowych, uzgodnienia z Zarządcą przejazdu i Strażą Pożarną)

Odpowiedź nr  3

Należy przyjąć sterownik do współpracy ze Strażą Pożarną i z Zarządcą przejazdu.

W związku z powyższym prosimy o podanie szczegółów technicznych dotyczących, rozwiązań współpracy

z przejazdem kolejowym i wyjazdem ze Straży Pożarnej.

Prosimy o podanie jaki rodzaj połączeń należy wykonać ( rodzaj i długość kabli połączeniowych), oraz sposób rozszycia kabli, służących do sterowania przejazdem i wyjazdem ze Straży pożarnej w sterowniku sygnalizacji świetlnej.

Odpowiedź nr 1

W związku z brakiem  uzgodnień z PKP w sprawie koordynacji sygnalizacji  zamknięcia przejazdu kolejowego z sygnalizacją drogową Biuro Scott Wilson wycofuje się z koncepcji układania kabli koordynacyjnych podanej w poprzedniej odpowiedzi. Podobnie nie należy przyjmowac kabla koordynacyjnego do Straży Pożarnej.

Pytanie nr 2

Dotyczy odpowiedzi nr 3 z zestawu nr 3 część I:

Prosimy o podanie jakiego rodzaju sterowniki zastosowane są do sterowania przejazdem

kolejowym i wyjazdem ze Straży Pożarnej.

Odpowiedź nr 2

Do budowy sygnalizacji należy zastosować sterownik MSR 2002 - 16 grupowy, bez współpracy z  PKP  i  Strażą Pożarną

Pytanie nr 3

Dotyczy odpowiedzi nr 3 z zestawu nr 3 część I:

Prosimy o podanie  treści uzgodnienia z Zarządcami w/w sterowników do sterowania przejazdem kolejowym i wyjazdem ze Straży Pożarnej w zakresie ingerencji w urządzenia, oraz wykonywania robót instalacyjnych na ich terenie (budynki, działki).

Odpowiedź nr 3

W odpowiedzi na pytania  biuro Scott Wilson  informuje że nie zachodzi przypadek koordynacji ze Strażą Pożarną

Pytanie nr 4

Dotyczy odpowiedzi nr 3 z zestawu nr 3 część I:

Prosimy o podanie  programów sterowania sygnalizacją w przypadku koordynowania ze Strażą Pożarną.

Odpowiedź nr 4

W odpowiedzi na pytania  biuro Scott Wilson  informuje że nie zachodzi przypadek koordynacji ze Strażą Pożarną

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz