Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 08.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 24 :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiaru ODWODNIENIE DRÓG – ETAP II – w pozycjach nr 7,29, 51, 74 dotyczących wykonania drenażu z rur PVC. W przedmiarze podano ilości uwzględniające ułożenie drenażu po jednej stronie kanału kanalizacyjnego. Zgodnie z dokumentacją drenaż należy ułożyć po obu stronach kanału. I tak dla podanych pozycji przedmiar powinien wyglądać jak poniżej:

| Nr | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
|  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | Budowa, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej |  |  |
| 7 | drenaże z rur PCV-U Dn 126/113 | mb | 254,00 508,00 |
| 29 | drenaże z rur PCV-U Dn 126/113 | mb | 195,00 390,00 |
| 51 | drenaże z rur PCV-U Dn 126/113 | mb | 62,00 124,00 |
| 74 | drenaże z rur PCV-U Dn 126/113 | mb | 204,0 408,00 |

Proszę o wprowadzenie zmian.

Odpowiedź nr 1

Poz. Nr 7   -   ilość podana w przedmiarze zgodna z projektem – drenaż pojedynczy

Poz. Nr 29   -  ilość podana w przedmiarze zgodna z projektem – drenaż z dwóch stron kanału – ilość uwzględniona w przedmiarze

Poz. Nr 51   -   ilość podana w przedmiarze zgodna z projektem – drenaż pojedynczy

Poz. Nr 74   -   ilość podana w przedmiarze zgodna z projektem – drenaż pojedynczy

Szczegóły ułożenia drenażu zostały pokazane na rysunku nr 2 – Profile kanalizacji deszczowej

Pytanie nr 2

Proszę o podanie czy należy w przedmiarze uwzględnić odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Odwodnienie igłofiltrów zawarto w dokumentacji projektowej – branża sanitarna.

Odpowiedź nr 2

Projektant nie zakłada w przedmiarze odrębnej pozycji dot. odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów. Technologia wykonania zabezpieczenia wykopów zależy od Wykonawcy. Zgodnie ze ST koszt zabezpieczenia wykopów jest wliczony w jednostkę wykonania elementów sieci sanitarnych.

Pytanie nr 3

W przedmiarze GAZOCIAGI NISKIEGO I ŚREDNIEGO CIŚNIENIA – brak w przedmiarze    „Sieci gazowe niskiego ciśnienia” wykonania sieci gazowej n/c z rur PE100 SDR17 de 250x14,2mm – L=74,5mb; oraz z rur PE100 SDR17 de110x6,3mm – L=151,5mb. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź nr 3

Uzupełniony i poprawiony przedmiar w załączeniu. Dopisane pozycje wytłuszczoną czcionką.

| ZADANIE INWESTYCYJNE : POPRAWA DOSTEPNOŚCI DO PORTU W KOŁOBRZEGU OD STRONY LĄDU |
| --- |
| PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH ETAP II - PRZEDMIAR ROBÓT |
| Nr | Pozycja | kod CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |
|  |  |  |  | nazwa | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ST- 2/4 | 45231220-3 | GAZOCIĄGI NISKIEGO I ŚREDNIEGO CIŚNIENIA |  |  |
|  |  | 45231221-0 | Sieci gazowe niskiego ciśnienia |  |  |
| 1 |  |  | Wykonanie sieci gazowej n/c PE100 De 180/10,3 | mb | 360 |
| 2 |  |  | Wykonanie sieci gazowej n/c PE100 De 160/9,1 | mb | 77,5 |
| 3 |  |  | Wykonanie sieci gazowej n/c PE80 De 63/5,8 | mb | 12,0 |
| 4 |  |  | Wykonanie sieci gazowej n/c PE100 SDR17 De 250/14,2 | mb | 74,5 |
| 5 |  |  | Wykonanie sieci gazowej n/c PE100 SDR17 De 110/6,3 | mb | 151,5 |
| 6 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 150 mm - szt.3 | mb | 34,5 |
| 7 |  |  | Rura ochronna PVC De 160 mm - szt.2 | mb | 8,0 |
| 8 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 250 mm - szt.4 | mb | 55,0 |
| 9 |  | 45231220-3 | Rura ochron.stalowa połówkowa Dn 300 mm -szt.2 | mb | 21,0 |
| 10 |  |  | Rura ochron.stalowa połówkowa Dn 250 mm -szt.2 | mb | 20,0 |
| 11 |  | 98391000-0 | Demontaż ist. gazociągów De 180 PE | mb | 310,0 |
| 12 |  |  | Demontaż ist. gazociągów Dn 150 stal. | mb | 135,0 |
| 13 |  |  | Demontaż ist. gazociągów Dn 250 stal. | mb | 70,0 |
| 14 |  |  | Demontaż ist. gazociągów De 110 PE | mb | 140,0 |
| 15 |  | 45232410-9 | Zamulenie ist.rurociągów Dn 110 mm | mb | 30,0 |
|  |  | 45231221-0 | Sieci gazowe średniego ciśnienia |  |  |
| 16 |  |  | Wykonanie sieci gazowej śr/c PE100 De 315/17,9 | mb | 34,0 |
| 17 |  |  | Wykonanie sieci gazowej śr/c PE100 De 250/14,2 | mb | 1004,5 |
| 18 |  |  | Wykonanie sieci gazowej śr/c stal. Dn 250 mm | mb | 47,0 |
| 19 |  |  | Wykonanie sieci gazowej śr/c PE100 De 180/10,3 | mb | 54,5 |
| 20 |  |  | Wykonanie sieci gazowej śr/c PE100 De 110/6,3 | mb | 97,5 |
| 21 |  |  | Wykonanie sieci gazowej śr/c PE80 De 63/5,8 | mb | 39,5 |
| 22 |  |  | Zasuwa koł. żel. Dn 250 mm | kpl. | 1 |
| 23 |  |  | Zasuwa PE. De 32 mm | kpl. | 2 |
| 24 |  |  | Zasuwa koł. żel. Dn 80 mm | kpl. | 1 |
| 25 |  |  | Zasuwa koł. żel. Dn 150 mm | kpl. | 2 |
| 26 |  |  | Zasuwa żel.z króćcami PE De 63 mm | kpl. | 2 |
| 27 |  |  | Zasuwa koł. żel. Dn 100 mm | kpl. | 1 |
| 28 |  |  | Przewiert sterowany rurą PE 355/20,2 mm | mb | 34,5 |
| 29 |  |  | Rura ochronna PVC De 400/15,3 mm | mb | 3,0 |
| 30 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 400 mm | mb | 12,5 |
| 31 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 350 mm | mb | 36,2 |
| 32 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 300 mm | mb | 117,0 |
| 33 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 250 mm - szt. 2 | mb | 16,0 |
| 34 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 150 mm | mb | 16,5 |
| 35 |  |  | Rura ochronna stalowa Dn 100 mm - szt. 3 | mb | 21,0 |
| 36 |  | 98391000-0 | Demontaż ist. gazociągów stal. Dn 250 mm | mb | 720,0 |
| 37 |  |  | Demontaż ist. gazociągów De 110PE | mb | 65,0 |
| 38 |  |  | Demontaż ist. gazociągów stal. Dn 300 mm | mb | 30,0 |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz