Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 08.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 25:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Dotyczy:

Tabela Elementów Rozliczeniowych- Roboty drogowe pozycja D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

Zgodnie z art.29 ustawy obowiązkiem Zamawiającego jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące wpłynąć na sporządzenie oferty.

Pytanie 1 :

Proszę o sprecyzowanie czy przy ustalaniu cen jednostkowych w poz. TER od nr 44 do nr 59 wykonawca ma uwzględnić koszt zakupu i dowozu z zewnątrz (z poza pasa prowadzenia robót ) kruszywa naturalnego przeznaczonego do wykonania podbudowy pomocniczej, czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania stabilizacji na miejscu  rodzimego gruntu cementem przy zachowaniu wszystkich wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź nr 1

Technologia wykonania podbudowy pomocniczej została opisana w ST D-04.05.01 pkt. 5.5.

Co należy uwzględnić w wycenie jednostki obmiarowej zostało opisane w w/w ST przy uwzględnieniu powyższej technologii.

Przyjęta technologia wykonania podbudowy pomocniczej metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych pozwala na osiągnięcie jednorodności wykonywanej warstwy i utrzymaniu stałych parametrów. Zalegające w podłożu grunty w większości ( wg badań gruntów) nie spełniają wymagań określonych w ST i nie pozwalają na stabilizację cementem na miejscu. Dodatkowym utrudnieniem w procesie mieszania gruntu i uzyskania jednorodnej warstwy są projektowane elementy uzbrojenia podziemnego – studnie, wpusty, zasuwy.

Projektant dopuszcza stabilizację gruntu cementem na miejscu na odcinku ul. Nowatoruńska od ul. Żurawia do 6 Dywizji Piechoty tam gdzie nowoprojektowana ulica przebiega w nasypie przy zachowaniu wszelkich wymagań zawartych w ST.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz