Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 08.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 28:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Dotyczy: przedmiaru Most nad kanałem Drzewnym

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie nr schematu rysunkowego na którym podano charakterystyczne nośności łożysk elastomerowych, na który projektant powołuje się w Opisie Technicznym pkt. 4.4.7.

Odpowiedź nr 1

Na rysunku „rys. 6.0 – Plan łożyskowania” w projekcie wykonawczym znajduje się zestawienie sił oraz przesunięć jakie będą musiały przenieść użyte łożyska elastomerowe.

Pytanie nr 2

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie z zestawu nr 16 z dnia 26.05.2010 nr odpowiedzi 17: jaki rodzaj dylatacji jest w końcu prawidłowy i z której tabeli jest prawidłowa poz. 35 ?

Odpowiedź nr 2

Należy wykonać montaż dylatacji blokowej. Jednostką obmiarową jest 1m wmontowanej dylatacji. Dylatację dobierać zgodnie z rysunkiem szczegółu dylatacji.

| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka | Cena jednostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 10 | M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  |  |
| 10.1.1 | M-18.01.02 | Urządzenie Dylatacyjne blokowe |  |  |  |  |
| 35 |  | - montaż dylatacji blokowej | m | 44,22 |  |  |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz