Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 19.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 3 cz. I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy wykonania sygnalizacji świetlnej

w projekcie sygnalizacji świetlnej występują różnice w konfiguracji latarni i grup sygnalizacyjnych. W części organizacja ruchu na wlocie 1 występują 3 grupy sygnalizatorów, natomiast w części elektrycznej 2 grupy. Proszę o wyjaśnienie, która konfiguracja jest poprawna.

Odpowiedź nr 1

Należy przyjąć 3 grupy.

Pytanie nr 2

Dotyczy wykonania sygnalizacji świetlnej

Diagramy programów w części organizacji ruchu, zawierają 13 grup sygnalizacyjnych, w tym 6 grup „pieszych”, natomiast w opisie do części elektrycznej opisano sterownik 10 grupowy z 4 wejściami do przycisków. prosimy o wyjaśnienie, którą konfigurację sterownika należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 2

Należy przyjąć sterownik 13 grupowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy wykonania sygnalizacji świetlnej

Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć wyposażenie i przystosowanie sterownika sygnalizacji do współpracy w systemie koordynacji z przejazdem kolejowym i strażą pożarną, o czym mowa jest w projekcie organizacji ruchu. W projekcie elektrycznym sygnalizacji, nie zawarto żadnych rozwiązań technicznych dotyczących koordynacji z przejazdem kolejowym i Strażą Pożarną (sposób podłączenia do urządzeń kolejowych, uzgodnienia z Zarządcą przejazdu i Strażą Pożarną).

Odpowiedź nr 3

Należy przyjąć sterownik do współpracy ze Strażą Pożarną i z Zarządcą przejazdu.

Pytanie nr 4

Dotyczy poz. 98 przedmiaru Roboty Drogowe

W pozycji 98 przedmiaru robót przyjęto ustawienie bariery SP09 (z odcinkami początkowymi) w ilości 433m zgodnie ST D-07.05.01. taki sam rodzaj bariery podany jest na rysunku 1.6 Planu Sytuacyjnego Drogi na odcinkach:

- od km 0+565,48 do km 0+862,62

- od km 0+565,48 do km 0+731,43

Natomiast w części opisowej projektu wykonawczego branży drogowej w punkcie 3.7 Elementy bezpieczeństwa ruchu podano ustawienie barier energochłonnych SP06/04. Prosimy o podanie jakli rodzaj bariery należy przyjąć do wyceny o podanie rozstawu słupków bariery.

Odpowiedź nr 4

Należy przyjąć barierę SP09 z rozstawem słupków co 2 m.

Pytanie nr 5

Dotyczy poz. 82, 83, 84 przedmiaru Roboty Drogowe

W pozycjach 82, 83, 84, przedmiaru robót przyjęto wykonanie oznakowania grubowarstwowego zgodnie z ST D-07.02.01. Z uwagi na różnice w cenie, prosimy o podanie jaki rodzaj oznakowania grubowarstwowego:

- chemoutwardzalne

- termoplastyczne

- z materiałów prefabrykowanych

Należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 5

Należy przyjąć chemoutwardzalne.

Pytanie nr 6

Dotyczy poz. 7 przedmiaru robót Ekrany akustyczne i bariery

W poz. 7 przedmiaru robót ujęto wykonanie ekranów akustycznych; konstrukcja wsporcza + panele; wysokości 4m zgodnie z ST M.20.01.00 w ilości 496m, natomiast na szczegółach konstrukcyjnych i w opisie technicznym projektu wykonawczego ekranu akustyczne w punkcie 3.2.1 podano wysokość ekranu akustycznego H=4,60m. Prosimy o podanie jaką wysokość należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 6

Do wyceny należy przyjąć wysokość ekranu zgodnie z dokumentacją techniczną 4,60 m. Podana wysokość 4,0 m dotyczy wysokości paneli akustycznych, które zgodnie z dokumentacją są elementem ekranu. Szczegóły rozwiązania ekranu przedstawiono w części rysunkowej.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz