Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 18.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 4:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy wykonania ustawienia barier energochłonnych

W poz. 98 przedmiaru robót przyjęto ustawienie bariery SP09 (z odcinkami początkowymi) w ilości 433m. prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych bariery (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, wskaźnik intensywności zderzenia) wg obowiązującej normy PN EN 1317, albo potwierdzenie, że należy wycenić zestaw zgodnie z podanym przedmiarem i dokumentacją projektową odwołującą się do aprobaty technicznej, której data ważności wygasła z dniem 31.12.2009.

Odpowiedź nr 1

Potwierdzamy, że należy wycenić zestaw bariery SP09 z rozstawem słupków, co 2m zgodnie z przedmiarem i załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2

Dotyczy budowy ogrodzeń na cokole betonowym.

Prosimy o podanie jednostki obmiaru dla pozycji 99 przedmiaru robót drogowych o treści: budowa ogrodzeń na cokole betonowym (teren PKP).

Odpowiedź nr 2

Jednostką obmiaru dla poz. 99 przedmiaru robót drogowych jest m.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz