Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 19.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 5:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie jakiej konstrukcji ma być odcinek od ul. Toruńskiej do ul. 6 Dywizji Piechoty z dodatkowym pasem ruchu dla pojazdów skręcających w prawo gdyż wg rys nr 3.4 „przekroje normalne” jest:

- 5 cm – warstwa scieralna z BA

- 8 cm warstwa wiążąca z BA

- 14 cm podbudowa zasadnicza z BA

- 20  cm podbudowa pomocnicza- KŁSM

- 13 cm wzmocnienie podłoża - stabilizacja o RM -2,5 MPa

- nasyp grunt niewysadzinowy o k>8m/d

Natomiast wg projektu wykonawczego branża Drogowa pkt. 3.5 Konstrukcje nawierzchni przyjęto:

- 5 cm – warstwa scieralna z BA

- 8 cm warstwa wiążąca z BA

- 14 cm podbudowa zasadnicza z BA

- 20  cm podbudowa pomocnicza- KŁSM

- 15 cm – warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem. oRM -2,5 MPa

- 18 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem. o RM -1,5 MPa

Odpowiedź nr 1

Należy przyjąć konstrukcję wg opisu w Projekcie Wykonawczym Branża drogowa. Taka konstrukcja została uwzględniona w przedmiarze.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz