Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 19.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 7:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznych na moście na Kanale Drzewnym

W pozycji 2 przedmiaru robót obiekty inżynierskie – Most na kanale Drzewnym podano wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych; warstwa wiążąca grubości 5 na powierzchni 41,12 m2.

Zgodnie z przekrojem poprzecznym mostu podanym w opisie technicznym projektowany most ma  następujące parametry:

- szerokość jezdni :  opaska jezdni=0,50 m+ pasy ruchu : 4x 3,5 m = 14,00 m+ opaska jezdni=0,50 m Razem: 15,00 m

- Długość:  26,12 m

Wynika z tego, iż powierzchnia na, której powinna być wykonana nawierzchnia bitumiczna powinna wynosić: 392 m2.

Taka sama sytuacja dotyczy pozycji 3  przedmiaru robót obiekty inżynierskie – Most na kanale Drzewnym :  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych; warstwa ścieralna grubości 4 na powierzchni 41,12 m2 oraz pozycji 1 przedmiaru robót obiekty inżynierskie – Most na kanale Drzewnym :  oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej emulsją na powierzchni 41,12 m2.

Prosimy Zamawiającego o podanie właściwego przedmiaru robót dla pozycji 1, 2, 3 przedmiaru robót obiekty inżynierskie – Most na kanale Drzewnym oraz skorygowanie nieprawidłowych zapisów.

Odpowiedź nr 1

Poniżej pozycja wraz z poprawionym przedmiarem:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | D.04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 1.1.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |
| 1 |  | - oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej emulsją | m2 | 393,00 |  |  |
| 2 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 2 |  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych; warstwa wiążąca o grubości 5cm | m2 | 393,00 |  |  |
| 3 |  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych; warstwa ścieralna grubości 4cm | m2 | 393,00 |  |  |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz