# Część II SIWZ

Kołobrzeg ............................

/pieczęć wykonawcy/

#### Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

#### OFERTA

I. Informacje o wykonawcy

1.	Adres firmy:

ulica/nr domu/nr mieszkania....................................................................................................

kod pocztowy - miasto.............................................................................................................

województwo............................................................................................................................

2. tel. ........................................................................................................................................

3. tel. komórkowy ……………………………………………………………………………

4. fax.........................................................................................................................................

5. e-meil ………………………………………………………………………………………

6. Nr konta bankowego..............................................................................................................

7.	Nr rejestru sądowego:..........................................................................................................

8.	Nr statystyczny - REGON:...................................................................................................

9.	Czy firma jest płatnikiem VAT ............................................................................................

10.Oferowany system wykonania robót:

siłami własnymi     			w..........................%

siłami podwykonawców 			w..........................%

Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

...............................................................................................................................................

## II. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane polegające na remontach bieżących i budowie nawierzchni tymczasowych dróg gminnych oraz remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników wraz z transportem – średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg tj. do 5 km,

Całość prac należy wykonać zgodnie z opisem określonym w załączniku Nr 6 oraz specyfikacjami technicznymi wymienionymi w załączniku Nr 7.

Ilość prac do wykonania jest szacunkowa, która w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

III. Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia – do 29 lutego 2012 roku.

IV. Zestawienie prac objętych zamówieniem do wykonania:

| L.p. | Rodzaj robót | Jednostka miary | Ilość szacunkowa robót | Wartość ryczałtowa jednostkowa [netto] | Cena jednostkowa (z pod. VAT) | Cena usługi [brutto] [ 4 x 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych PROZBET o pow. płyty ponad 3,00 m2 |
| 1.a | Przełożenie płyt | m² | 300 |  |  |  |
| 1.b | Wykonanie nowej nawierzchni z płyt PROZBET | m² | 200 |  |  |  |
| 2 | Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu, średnica ziarna max. do 5 cm |
| 2.a | Grubość utwardzenia 20cm | m² | 600 |  |  |  |
| 2.b | dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości | m² | 4000 |  |  |  |
| 3 | Nawierzchnia z żużla paleniskowego |
| 3.a | Wykonanie nowej nawierzchni (grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm) | m² | 300 |  |  |  |
| 3.b | Remont nawierzchni żużlowych z uzupełnieniem żużla ( do 5 cm/1m2 ) | m² | 400 |  |  |  |
| 3.c | Remont nawierzchni żużlowych bez uzupełnieniem materiału | m² | 2000 |  |  |  |
| 4 | Nawierzchnia z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm) |
| 4.a | Remont nawierzchni z kamienia łamanego bez uzupełnienia materiału | m² | 3000 |  |  |  |
| 4.b | Remont nawierzchni z kamienia łamanego uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ) | m² | 2000 |  |  |  |
| 4.c | Naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym | m³ | 140 |  |  |  |
| 5 | Nawierzchnia z pospółki |
| 5.a | Remont nawierzchni z z pospółki uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ) | m² | 1000 |  |  |  |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej kolorowej „Polbruk” na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm |
| 6.a | Kostka betonowa, grubości 6 cm, z odzysku | m² | 100 |  |  |  |
| 6.b | Kostka betonowa, grubości 6 cm, nowa kostka | m² | 800 |  |  |  |
| 6.c | Kostka betonowa, grubości 8 cm, z odzysku | m² | 100 |  |  |  |
| 6.d | Kostka betonowa, grubości 8 cm, nowa kostka | m² | 50 |  |  |  |
| 7 | Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt betonowych i kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny zamulone zaprawą cementową. |  |
| 7.a | Płyty betonowe 35x35x5 cm, płyty z odzysku | m² | 100 |  |  |  |
| 7.b | Płyty betonowe 50x50x7 cm, płyty z odzysku | m² | 100 |  |  |  |
| 7.c | Płyty kamienne, średnia grubość 17 cm, płyty z odzysku | m² | 30 |  |  |  |
| 7.d | Płyty betonowe 40x40x5 cm o fakturze z kamienia płukanego, płyty z odzysku | m² | 60 |  |  |  |
| 7.e | Płyty betonowe 40x40x5 cm o fakturze z kamienia płukanego, płyty nowe | m² | 100 |  |  |  |
| 8 | Remont cząstkowy nawierzchni betonowych |
| 8.a | Podbudowa betonowa z chudego betonu grubości 12 cm z warstwą odcinającą z piasku grubości 6 cm | m² | 100 |  |  |  |
| 8.b | Nawierzchnia betonowa z betonu B-20 grubości 17 cm z warstwą odcinającą z piasku grubości 6 cm | m² | 20 |  |  |  |
| 9 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. |
| 9.a | Kostka kamienna nieregularna o wysokości 14-18 cm, kostka kamienna z odzysku | m² | 30 |  |  |  |
| 9.b | Brukowiec o wysokości 13-17 cm, brukowiec z ododzysku | m² | 30 |  |  |  |
| 9.c | Kostka kamienna rzędowa o wysokości 14-18 cm, kostka rzędowa z odzysku | m² | 40 |  |  |  |
| 9.d | Kostka kamienna rzędowa o wysokości 8-11 cm, kostka kamienna z odzysku | m² | 30 |  |  |  |
| 9.e | Kostka kamienna rzędowa o wysokości 8-11 cm, nowa kostka kamienna | m² | 20 |  |  |  |
| 10 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych płytami z rozbiórki. |
| 10.a | Podsypka cementowo-piaskowa, spoiny zamulone zaprawą cementową. | m² | 1000 |  |  |  |
| 10.b | Podsypka piaskowa, spoiny zamulone piaskiem | m² | 30 |  |  |  |
| 11 | Przestawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. |
| 11.a | Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem ławy betonowej 15 x 40 cm. | mb | 100 |  |  |  |
| 11.b | Ustawienie nowych krawężników na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15 x 45 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 11.c | Ustawienie krawężników z odzysku na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15 x 45 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 12 | Przestawienie krawężników kamiennych 20 x 35 cm na podsypce cementowo-piaskowej. |
| 12.a | Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem ławy betonowej 15 x 40 cm. | mb | 50 |  |  |  |
| 12.b | Ustawienie krawężników z odzysku na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15 x 45 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 13 | Obrzeża betonowe |
| 13.a | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża z odzysku | mb | 50 |  |  |  |
| 13.b | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, nowe obrzeża | mb | 100 |  |  |  |
| 13.c | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża z odzysku | mb | 50 |  |  |  |
| 13.d | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, nowe obrzeża | mb | 100 |  |  |  |
| 14 | Roboty naprawczo - konserwacyjne |  |
| 14.a | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych | szt. | 10 |  |  |  |
| 14.b | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych z montażem nowej kratki ściekowej | szt. | 4 |  |  |  |
| 14.c | Uzupełnienie rusztu kratki ściekowej – nowy ruszt | szt. | 14 |  |  |  |
| 14.d | Wymiana studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu | szt. | 4 |  |  |  |
| 14.e | Wymiana przykanalika studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu (średnica 200 mm z PCV) | mb | 20 |  |  |  |
| 14.f | Remont słupków przeszkodowych | szt. | 80 |  |  |  |
| 14.g | Remont cieku ulicznego z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 14.h | Regulacja wysokościowa włazu kanałowego | szt. | 5 |  |  |  |
| 14.i | Regulacja wysokościowa włazu studzienki telekomunikacyjnej | szt. | 4 |  |  |  |
| 14.j | Regulacja wysokościowa skrzynek zasów wodociągowych i gazowych | szt. | 9 |  |  |  |
| 14.k | Remont cieku ulicznego z kostki kamiennej | mb | 30 |  |  |  |
| 14.l | Wymiana przepustu pod zjazdem o średnicy 600 mm | m | 10 |  |  |  |
| 14.m | Ścianka czołowa przepustu | szt. | 2 |  |  |  |
| 14.n | Wypełnianie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem, mieszanka o zawartości cementu na 1m3 mieszanki 50 kg | m³ | 20 |  |  |  |
| .o | Odnowienie symbolu P-20 z P-24 | szt. | 4 |  |  |  |
| 14.p | Remont muru oporowego z kamienia | m³ | 5 |  |  |  |
| 15 | Transport technologiczny materiałów budowlanych |
| 15.a | Transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg na odległość do 3 km, załadunek i rozładunek ręczny | tona | 40 |  |  |  |
| 15.b | Transport materiałów sypkich na odległość do 3 km, załadunek ręczny | tona | 20 |  |  |  |
| 15.c | Transport kostki kamiennej na odległość do 3 km, załadunek ręczny | tona | 40 |  |  |  |
| 15.d | Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV na głębokość 20 cm z transportem na odległość 3 km | m² | 250 |  |  |  |
| 16 | Prace rozbiórkowe |
| 16.a | Ręczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm | m² | 100 |  |  |  |
| 16.b | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm | m² | 50 |  |  |  |
| 16.c | Rozebranie nawierzchni chodnika z płty betonowych 35x35x5 cm, podsypka piaskowa | m² | 100 |  |  |  |
| 16.d | Rozebranie nawierzchni chodnika z płty betonowych 50x50x7 cm, podsypka piaskowa | m² | 100 |  |  |  |
| 16.e | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 16.f | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 16.g | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych grubość śr. 19 cm | m² | 60 |  |  |  |
| 16.h | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciolątnych grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa. | m² | 50 |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

4. Łączna wartość zamówienia wraz z podatkiem Vat........................................................zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………….

## V. Umowa

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej oferty

## VI. Oświadczenie

1.Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

2.Oferujemy Zamawiającemu 30-dniowy okres płatności faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

3.Udzielamy Zamawiającemu 12 - miesięczną gwarancję na przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

4.Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz zapoznaliśmy się z projektem budowlanym.

5.Załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeżeli zostanie przyznane nam zamówienie.

7.Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

8.Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się niżej:

……………………………………………………………………………………………….

Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Oferta zawiera ........................................stron, ponumerowanych i podpisanych.

………………………dnia ……………………

…………………....................................................

/podpis osoby (osób) upoważnionej/

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Prawo Zamówień Publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na :

„Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

ja (imię i nazwisko),…………………………………………………………………………………,

reprezentując firmę (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności,                       jeżeli ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;*

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        do   wykonania  zamówienia;*

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej*.

*  W przypadku składania ofert wspólnych niepotrzebne skreślić.

Miejsce i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Podpisano_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Załącznik nr 1 b do SIWZ

……………………………..

( Miejscowość i data)

…………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA                                                        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.)

Podpis _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

(upoważniony przedstawiciel)

Załącznik nr 2 do oferty

Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem

Oświadczam, że będę dysponował n/w sprzętem z chwilą uzyskania zamówienia.

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Sprzęt własny lub wynajmowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równiarka drogowa |  |  |
| 2. | Walec gładki wibracyjny, minimum 4-ro tonowy |  |  |
| 3. | Ciągnik kołowy 55kW(75KM) z przyczepą lub samochód samowyładowczy |  |  |
| 4. | Żuraw samochodowy |  |  |
| 5. | Wibrator powierzchniowy |  |  |
| 6. | Wibrator stopowy |  |  |

dnia ...............................................

…………………....................................................

/podpis osoby (osób) upoważnionej/

Załącznik  nr 3 do oferty

WYKAZ  PRACOWNIKÓW  WYKONAWCY

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z oświadczeniem że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej w ograniczonym zakresie ( minimum) wraz z ważnym zaświadczeniem o wpisie do izby oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( forma zatrudnienia).

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia/. | Zakres powierzonych czynności. | Podstawa do dysponowania ( forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |

Oświadczam(y)*, że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  lub drogowej*  minimum w ograniczonym zakresie.

..................................dnia ......................

…………………....................................................

/podpis osoby (osób) upoważnionej/

* niepotrzebne skreślić

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie o dyspozycyjności

Nazwa przedsiębiorstwa	.............................................................................................................

............................................................................................................................................................

Adres przedsiębiorstwa	.............................................................................................................

............................................................................................................................................................

numer telefonu		............................................................................................................

Oświadczamy, że nasza firma będzie w pełnej gotowości do wykonywania robót objętych powyższą SIWZ – całodobowo i podejmie odpowiednie działania w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasza grupa interwencyjna przystąpi do działania w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia, także w dni wolne i święta.

Nazwisko i imię oraz adres osoby do stałego, całodobowego kontaktu.........................................

..............................................................................................................................................................

Całodobowy kontakt telefoniczny.............................................. (nr pogotowia)

Miejsce i data ...................................                                                                                              podpisy, pieczęcie  osób uprawnionych

.........................................

.........................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz tożsamych zamówień

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Minimum jedno, na każde z niżej wymienionych, tożsame zamówienie zostało wykonane należycie winny uwzględniać:

-/ remont nawierzchni nieulepszonych: żużlem lub gruzem z recyklingu lub kamieniem łamanym o łącznej powierzchni 1.000,00m2, minimum,

-/ remont nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm lub 50x50x7cm lub 40x40x5 cm lub płyt kamiennych o łącznej powierzchni 500,00 m2, minimum,

-/ remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej lub brukowca lub płyt betonowych sześciokątnych lub kwadratowych lub płyt drogowych PROZBET o łącznej powierzchni 500,00m2, minimum.

wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dopuszcza się złożenie osobnego potwierdzenia należytego wykonania zamówienia dla każdego zadania.

| L.p. | Przedmiot zamówienia ( krótki opis) | Wartość zamówienia | Termin wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Miejsce i data ...................................                                                 podpisy, pieczęcie  osób uprawnionych

...............................................................

...............................................................

Załącznik Nr 6

Zakres prac przy remontach cząstkowych nawierzchni drogowych.

1. Nawierzchnie z płyt żelbetowych PROZBET

1.a. przełożenie płyt żelbetowych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni z płyt,

-/uzupełnienie podsypki z piasku,

-/ponowne ułożenie nawierzchni z płyt.

1.b. wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych, płyty inwestora, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię,

-/wykonanie podsypki z piasku min. 10 cm,

-/dowóz płyt żelbetowych z odległości 1 km

-/ułożenie nawierzchni z płyt PROZBET.

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu ( z kruszarki), średnica ziarna max. do 5 cm

2.a. grubość utwardzenia minimum 20 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie gruzu betonowego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

2.b. dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni z gruzu betonowego.

3. Remont nawierzchni z żużla paleniskowego.

3.a. wykonanie nowej nawierzchni, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie żużla w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym, grubość w-wy po zagęszczeniu minimum 12 cm.

3.b. remont nawierzchni żużlowych z uzupełnieniem żużla ( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania 1  należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości żużla w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

3.c. remont nawierzchni żużlowych bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4. Remont nawierzchni z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm).

4.a. remont nawierzchni kamienia łamanego ( 0-31,5 mm) bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.b. remont nawierzchni z kamienia łamanego uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.c. naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie rowków odwadniających,

-/ oczyszczenie miejsc uszkodzonych,

-/ wypełnienie uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm),

-/ ręczne lub mechaniczne naprawianych miejsc.

5. Remont nawierzchni z pospółki.

5.a. remont nawierzchni z pospółki uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ),  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

6. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej.

6.a. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.c. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.d. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych grubości ok.17 cm.

7.a. remont nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, używanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.b. remont nawierzchni z płyt betonowych 50x50x cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm, urzywanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.c. remont nawierzchni z płyt kamiennych śr. grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych, urzywanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.d. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, używanych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.e. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, nowych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8. Remont cząstkowy nawierzchni i podbudowy betonowej.

8.a. remont podbudowy betonowej z betonu B-7,5 grubości 12 cm bez dylatacji,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej podbudowy z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz jej zagęszczenie i pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8.b. remont nawierzchni betonowej z betonu B-20 grubości 17 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej nawierzchni betonowej z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej nawierzchni betonowej z zagęszczeniem oraz jej pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm.

9.a,b,c,d. remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki, używanej wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9.e. remont nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki h=8-11 cm, nowej, wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

10. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm.

10.a,b. remont nawierzchni z z płyt betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych,

-/oczyszczenie i przesortowanie płyt,

-/spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej lub wymiana podsypki cementowo-piaskowej z uprzednim jej przygotowaniem,

-/ułożenie płyt betonowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/posypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11. Przestawienie krawężników betonowych 15x30cm.

11.a. rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11.b. ustawienie krawężników betonowych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

11.c. ustawienie krawężników betonowych nowych wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

12. Przestawienie krawężników kamiennych 20 x35 cm.

12.a. rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/ załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

12.b. ustawienie krawężników kamiennych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

13. Przestawienie obrzeży betonowych.

13.a. przestawienie obrzeży betonowych 6x20 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.b. przestawienie-wymiana obrzeży betonowych 6x20 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

13.c. przestawienie obrzeży betonowych 8x25 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.d. przestawienie-wymiana obrzeży betonowych 8x25 cm, obrzeża, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

14. Roboty naprawczo-konserwacyjne.

14.a. regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.b. regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych z ich wymianą, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie nowej kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.c. wymiana-uzupełnienie rusztu kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ewentualne zdjęcie uszkodzonego rusztu oraz oczyszczenie kołnierza,

-/dobranie właściwego rusztu oraz jego montaż,

-/załadowanie uszkodzonego rusztu na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.d. wymiana studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej studzienki,

-/osadzenie osadnika betonowego ø 500 na gotowym fundamencie z podłączeniem przykanalika oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-/ osadzenie wpustu ściekowego żeliwnego typu ciężkiego,

-/ załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.e. wymiana przykanalika studzienki ściekowej, w kalkulacji wykonania 1 mb należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej części przykanalika,

-/ wymiana przykanalika ø 200  wraz z wykonaniem podłoża grubości 20 cm z pospółki

-/ zasypanie i zagęszczenie wykopu

-/ załadowanie gruzu i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.f. remont słupków przeszkodowych

-/ demontaż słupka przeszkodowego,

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,

-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

14.g,k.  remont ścieków ulicznych z kostki kamiennej lub betonowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyłamanie kostki betonowej lub kamiennej w miejscu uszkodzonego ścieku,

-/wyłamanie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem na pobocze,

-/rozścielenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki betonowej lub kamiennej ścieku na wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem, ewentualnie wymiana uszkodzonego elementu betonowego na nowy,

-/sprawdzenie prawidłowości spadku ścieku,

-/wyregulowanie i oczyszczenie spoin,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/zasypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.h,i,j. regulacja wysokościowa włazu kanałowego, studzienki telekomunikacyjnej lub skrzynek zaworów wodociągowych lub gazowych, w kalkulacji należy ująć:

-/zdjęcie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.l. wymiana przepustu pod zjazdem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ławę,

-/ wykonanie ław fundamentowych pod rury za żwiru,

-/ mechaniczne ułożenie rur betonowych na gotowej ławie,

-/ wypełnienie połączeń rur zaprawą cementową,

-/ posmarowanie rur lepikiem,

-/ załadowanie gruzu i i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.m. wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu, w kalkulacji wykonania 1 m3 należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ściankę czołową,

-/ wykonanie ścianki czołowej z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

-/ ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacją betonu,

-/ wykonanie izolacji ścian lepikiem,

-/ załadowanie gruzu, deskowania i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.n. wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczne lub mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem,

-/dowiezienie mieszanki w miejsce wbudowania,

-/zasypanie przekopu – przełomu mieszanką warstwami 15-20 cm,

-/zagęszczenie ręczne lub mechaniczne.

15. Transport technologiczny materiałów budowlanych.

15.a. transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/ręczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.b. transport materiałów sypkich na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.c. transport kostki kamiennej na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek kostki kamiennej,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

15.d. mechaniczne wykonanie wykopu na głębokość 20 cm w gruncie kat. II-IV, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportu,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

16. Prace rozbiórkowe.

16.a. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie mas bitumicznych,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.b. rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie podbudowy betonowej,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.c,dg,h. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm, płyt kamiennych grubości śr. 19 cm oraz rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm na podsypce cem.-piaskowej,  w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: :

-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie płyt chodnikowych,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy.

16.e,f. rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ odkopanie obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy.

Załącznik Nr 7

Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych.

| L.p. | Symbol | Rodzaj prac |
| --- | --- | --- |
| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |
| 5. | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |
| 6. | D-05.01.00 | Nawierzchnie gruntowe |
| 7. | D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa |
| 8. | D-05.02.00 | Nawierzchnie twarde nieulepszone |
| 9. | D-08.01.01 | Krawężniki (betonowe i kamienne) |
| 10 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |
| 11 | D-10.03.01 | Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych |
| 12 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej i wpustu ulicznego |
| 13 | D-05.01.00a | Naprawa nawierzchni gruntowych |
| 14 | D-05.01.03b | Naprawa nawierzchni żwirowej |
| 15. | D-05.01.03b | Naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego |
| 16. | D-05.02.01a | Remont nawierzchni tłuczniowej |
| 17. | D-05.03.01a | Remont nawierzchni z kostki kamiennej |
| 18. | D-05.02.02a | Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej |
| 19. | D-05.03.02a | Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej |
| 20 | D-05.03.03a | Remont nawierzchni z płyt betonowych |
| 21. | D-05.03.18 | Remont cząstkowy nawierzchni betonowych |
| 22. | D-05.03.23b | Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej |
| 23. | D-08.01.01a | Przestawienie krawężników |
| 24. | D-08.02.01a | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych |
| 25. | D-08.03.01a | Przestawienie betonowych obrzeży chodnikowych |
| 26. | D-08.05.02a | Naprawa cieku drogowego z klinkieru |
| 27. | D-08.05.03a | Naprawa cieku drogowego z kostki kamiennej |