# CZĘŚĆ III

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

# I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w  drożności  infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem dróg ( ulic) , w tym:

1) Utrzymanie w sposób ciągły tj. przez całą dobę, cały okres zamówienia- drożności  odwodnienia dróg gminnych, na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg tj. wpustów ulicznych (deszczowych) wraz z przykanalikami, odwodnienia liniowego, zlokalizowanych w pasach  drogowych dróg gminnych.

2) Bezzwłoczne  podejmowanie  działań  w  sytuacjach  awaryjnych  m.in. – zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia przy deszczach nawalnych, wichurach, gwałtownych roztopach,  zanieczyszczeniu  infrastruktury np. substancjami ropopochodnymi i w innych. Dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej. Wymagane podjęcie działań w ciągu 1 godziny. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych  realizowane  będą  również  w  dni wolne i święta.

- Zapewnienie  kompletności  usług,  tj. czyszczenie  (ręczne  lub  mechaniczne) wpustów wraz z przykanalikami. Wykonywanie inspekcji telewizyjnej infrastruktury do celów eksploatacyjnych (np. lokalizacja miejsca zarwania, uszkodzenia  przykanalika – ok. 10 godzin w ciągu całego okresu zamówienia) – po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym z ramienia Zamawiającego inspektorem.

4)  Zapewnienie ciągłości prawidłowej  eksploatacji odwodnienia drogi.

2.   Szczegółowe czynności obejmujące przedmiot zamówienia:

1)   Utrzymanie drożności  infrastruktury związanej z odwodnieniem drogi(ulicy):

- Pojęcie „utrzymanie drożności” oznacza:

- czyszczenie wpustów  (usuwanie piasku i innych przeszkód z osadników),

- oczyszczanie  przykanalików,  z wszelkich zanieczyszczeń i osadów, likwidacja zatorów,

-oczyszczenie odwodnienia liniowego z  wszelkich zanieczyszczeń i osadów, likwidacja zatorów,

- usuwanie osadów, wywózka na miejsce składowania,

- wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian  przykanalików,

- wykonywanie drobnych prac naprawczych na wszystkich elementach uzbrojenia , po   skonsultowaniu zakresu prac z inspektorem  U.M. Kołobrzeg,

b) Za przykanalik oczyszczony uważa się taki, którego zamulenie nie                        przekracza 1/10 wysokości , to jest 5% powierzchni przekroju. Zamulenie w  przykanalikach przy wpustach bez osadników jest niedopuszczalne. Wpust z osadnikiem lub studnię osadnikową uznaje się za oczyszczone, jeżeli nie ma osadu w komorze osadowej.

c) Prace wykonuje się w zakresie infrastruktury odwodnieniowej dróg ( ulic) stanowiących majątek Gminy Miasto Kołobrzeg, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

2) Codzienny objazd kontrolny  wszystkich dróg( ulic), celem sprawdzenia stanu krat- wpustów i odwodnienia liniowego . Niezwłoczne uzupełnianie uszkodzonych lub brakujących – ukradzionych krat,(zlecenie udzielone przez Zamawiającego w zakresie robót dodatkowych nie przekraczających 20% kosztów całego zamówienia). W razie potrzeby Wykonawca tymczasowo zabezpieczy uszkodzone uzbrojenie, zapewniając bezpieczeństwo.

3)  Zapewnienie kompletności usług, tj. czyszczenie ręczne lub mechaniczne  uzbrojenia . Wywóz nieczystości, odpadów powstałych w trakcie prac. Doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

4)   Prowadzenie sprawozdawczości – miesięcznej z zakresu wykonanych prac.

5)  Wykonywanie przeglądów uzbrojenia. Naniesienie na mapy  stwierdzonych różnic między stanem rzeczywistym a mapą, z uwzględnieniem:

- lokalizacji wpustów deszczowych,

- lokalizacji przykanalików deszczowych,

6)  Natychmiastowe przekazywanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie prac eksploatacyjnych, (w formie pisemnej) informacji o występujących nieprawidłowościach w uzbrojeniu :

- miejscach, w których niezbędne jest wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych (np. miejsca, w których powstają rozlewiska).

7) Prowadzenie tzw. „dziennika” pogotowia, w którym odnotowane będą zgłoszenia dotyczące infrastruktury związanej z odwodnieniem drogi( ulicy) tj. treść zgłoszonej uwagi, data, godzina, personalia (adres zgłaszającego, nazwa instytucji nr telefonu itp.) oraz sposób załatwienia. Dziennik ten należy dostarczyć Zamawiającemu do wglądu na żądanie inspektora nadzoru.

8)   Prowadzenie codziennych dyżurów całodobowych pod telefonem i podejmowanie

działań w  sytuacjach awaryjnych.

9) Bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych poprzez

zabezpieczenie miejsc awaryjnych lub uszkodzeń uzbrojenia w sposób zgodny z

„Instrukcją oznakowania robót 	prowadzonych w pasie drogowym” w ciągu całej

doby, maksymalnie w ciągu 1 godziny od  otrzymania zgłoszenia, o ile

Zamawiający nie ustali inaczej. Przekazywanie informacji o zaistniałej sytuacji

przedstawicielowi Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji o dalszych

działaniach.

10) Z chwilą przystąpienia do robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

11) Wykonywanie inspekcji TV w celu np. zlokalizowania miejsca zarwania przykanalika (ok. 10   godzin)- po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę.

# II. Zakres rzeczowy zamówienia

# 1. Utrzymanie w sposób ciągły drożności  infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem dróg ( ulic) ;

1)  przykanaliki o śr. długości 3,5 m( długość od 2,0m do 5,0 m )  -  ok. 3 920 m

2) ilość wpustów ulicznych (deszczowych )		-	ok. 1200 szt.

3) odwodnienie liniowe                                                 -          ok. 300 m

# 2.  Prace interwencyjne w sytuacjach awaryjnych – dyspozycyjność całodobowa.

# III. Wymagany sposób organizacji pracy.

# Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

1.  powierzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami osobie z odpowiednimi uprawnieniami

– kierownik robót;

2.  dysponowania w sposób ciągły samochodem ciśnieniowym do czyszczenia kanałów;

3.  podejmowania bezzwłocznie działania o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z opadów deszczu zwłaszcza nawalnych, gwałtownych roztopów , także w przypadkach zanieczyszczenia wód deszczowych substancją   np. ropopochodną;

4.  zapewnienia dodatkowej brygady do robót w sytuacjach awaryjnych;

5.  zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierowników robót w telefony komórkowe.

# IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącej infrastruktury związanej z  odwodnieniem dróg gminnych oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.