CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

- Przedmiot zamówienia

- Zakres rzeczowy zamówienia

- Wizja lokalna

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi: ,,Monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej  istniejącej w  pasach drogowych – Śródmieście ”.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia

1. Odcinki kanalizacji deszczowej istniejącej w nw. pasach drogowych, które zostały objęte realizacją zamówienia:

- kolektor deszczowy Ø 200 mm w  pasie drogowym Al. I Armii Wojska Polskiego - odcinek  od skrzyżowania z ul. Solną do skrzyżowania z ul.  Armii Krajowej - 317,0 mb +160,0  mb przyłączy;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Armii Krajowej - odcinek od skrzyżowania z                ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Ratuszową - Ø 200 mm - 66,0 mb, Ø 250 - 363,0 mb, 
 Ø 300 mm -175,0 mb +127,0 mb przyłączy;

- kolektor  deszczowy w pasie drogowym ul. Katedralnej - odcinek od skrzyżowania z                     ul. Mariacką do skrzyżowania z ul. Rzeczną - Ø 200 mm - 89,0 mb, Ø 300 mm - 171,0 mb 
+ 48,0 mb przyłączy;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Pomorskiej - odcinek od skrzyżowania z 
ul. Kolejową do skrzyżowania z Al. I Wojska Polskiego - Ø 200 mm - 21,00 mb, Ø 300 mm - 129,0 mb, Ø 350 mm - 92,0 mb + 82,0 mb przyłączy;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Źródlanej - odcinek od skrzyżowania 
z ul. Kolejową do skrzyżowania z Al. I Wojska Polskiego Ø 300 mm - 258,0 mb + 103,0 mb przyłączy;

Część graficzna: mapka poglądowa stanowiąca załącznik do części III SIWZ przedstawiająca lokalizację kolektorów objętych usługą.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać monitoring TV kanałów kanalizacji deszczowej na całej ich długości, które zostały wyszczególnione w rozdz. II pkt. 1.

- dokonać wyczyszczenia kanałów i studni na w/w odcinkach z wszelkich zanieczyszczeń i osadów,

- oprócz udrożnienia kolektorów, usunąć z nich wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody,

- z wewnętrznych ścian kanałów usunąć przerosty korzeni drzew, powodujących uszkodzenia przewodów,

- wydobyte osady wywieźć na miejsce składowania,

- na udostępnionej przez Zamawiającego mapie poglądowej z programu EW-mapa należy oznakować numerami poszczególne studnie deszczowe i wpusty uliczne objęte usługą,

- sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej inspekcji TV kanałów,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację z wykonanego monitoringu TV wraz z kompatybilnym do niej podkładem mapowym, o którym mowa w ppkt 6,

# III. Wizja lokalna

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej, dokonać oględzin obiektów, które objętą są przedmiotem zamówienia oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.