CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	4

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Bogusława X nr 17 w Kołobrzegu – etap I”

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Remont pomieszczeń w przyziemiu (pom. 0.16-szatnia;). Zakres remontu w tym pomieszczeniu obejmuje:

- zdarcie istniejących powłok malarskich,

- demontaż stolarki drzwiowej,

- naprawę tynków ścian sufitów z zastosowaniem szpachli o spoiwie cementowym,

- wykonanie niezbędnych przebić oraz nowych ścianek działowych,

- sufity gładkie malowane farbami zmywalnymi,

- wymianę podłoża pod posadzki,

- posadzki z płytek gresowych o klasie antypoślizgowości R,

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- adaptacje instalacji elektrycznej.

- Remont i przebudowa pomieszczeń na parterze (pom. I.18-zmywalnia, I.19-wydawalnia posiłków; I.20-korytarz, I.21-biuro; I.22-przedsionek; I.23-biuro; I.24-sanitariat). Zakres remontu i przebudowy w tych pomieszczeniach obejmuje:

- Zaprojektowano zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń. Nowy podział (układ pomieszczeń) pokazano na rzucie parteru rys nr 6,

- zdarcie istniejących powłok malarskich,

- niezbędne rozbiórki ścianek działowych i urządzeń sanitarnych,

- adaptacja instalacji elektrycznej po wykonaniu nowego układu funkcjonalnego,

- demontaż stolarki drzwiowej,

- naprawę tynków ścian i sufitów z zastosowaniem szpachli gipsowych,

- okładziny z płytek na ścianach w projektowanym sanitariacie na wysokość (h=2,3m tj. powyżej wymaganej wysokości 2,0m) powyżej malowanie farbami zmywalnymi,

- sufity malowane farbami zmywalnymi,

- rozbiórka i odtworzenie podłoży betonowych pod posadzki,

- posadzki w pomieszczeniach sanitariatu i  komunikacji – terakota na zaprawie klejowej, w pomieszczeniu sanitariatu dodatkowo pod płytkami wykonać izolację z folii w płynie,

- w pomieszczeniach biurowych ułożyć posadzkę z paneli podłogowych w klasie ścieralności AC-5 lub z wykładziny homogenicznej barwionej w masie PCV o grubości min 3 mm,

- styk posadzki ze ścianą wykończyć cokołem z twardego PCV o wysokości 8-10cm w przypadku zastosowania wykładziny PCV- wywinąć ją na ścianę na wysokość jak wyżej,

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi i skrzydłami płytowymi w okleinie CPL gr 0,7mm wzmocnionymi płytą wiórową otworowaną i zawieszonymi na trzech zawiasach,

- skrzydło drzwiowe do kabiny ustępowej wyposażyć w kratkę nawiewną o powierzchni 0,022m2,

- Przełożenie kanałów wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych przy klatce schodowej środkowej z pom. I.03 do I.15 z pom. I.02 do I.10. Otwarcie kanałów do pom. I.02 i 0.03 poprzez wykonanie otworów techniką wiercenia,

- Zabudowa szachtów wentylacyjnych płyta gipsową na ruszcie stalowym z izolacja z wełny mineralnej gr. 5cm,

- Remont i przebudowa pomieszczeń na piętrze (pom. II.01- klatka schodowa; II.02-sala ogólna; II.05-hol/jadalnia; II.06-sala ogólna, II.12-komunikacja; II.13-zmywalnia; II.14-kuchnia; II.15-Wydawanie posiłków; II.16-przedsionek+WC; II.19-biuro, I.20-Przebieralnia). Zakres remontu i przebudowy w tych pomieszczeniach obejmuje:

- Zaprojektowano zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń. Nowy podział (układ pomieszczeń) pokazano na rzucie piętra rys nr 7,

- zdarcie istniejących powłok malarskich i okładzin z płytek,

- niezbędne rozbiórki ścianek działowych i urządzeń sanitarnych,

- adaptacja instalacji elektrycznej po wykonaniu nowego układu funkcjonalnego,

- demontaż stolarki drzwiowej,

- naprawą tynków ścian sufitów z zastosowaniem szpachli cementowym w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, kredensie i sanitariacie personelu suchych oraz szpachli o spoiwie gipsowym w pomieszczeniach pozostałych,

- wykonanie nowych tynków na ścianach,

- okładziny z płytek na ścianach w pomieszczeniach: zmywalni na pełną wysokość (h=3,0m); kredensu, kuchni właściwej i sanitariatu z natryskiem dla personelu na wysokość (h=2,3m tj. powyżej wymaganej wysokości 2,0m). W pomieszczeniu socjalno-szatniowym przy zlewozmywaku z ociekaczem na szafce wykonać fartuch na wysokość min 1,6m od poziomu posadzki i po 60cm poza obrys urządzenia,

- sufity gładkie malowane farbami zmywalnymi,

- rozbiórka i odtworzenie podłoży betonowych pod posadzki,

- posadzki w pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu,  komunikacji – gress na zaprawie klejowej; sanitariatu dla personelu i socjalno-szatniowym – terakota na zaprawie klejowej; jadalni  z wykładziny homogenicznej barwionej w masie PCV o grubości min 3 mm z wywinięciem na ścianę na wys. 8-10cm. W pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu i sanitariatu personelu pod płytkami wykonać izolację z folii w płynie, płytki w klasie antypoślizgowości R-10,

- cokoły łączące posadzkę ze ścianą w pomieszczeniach: kuchni zmywalni i kredensu wykonać z profili z blachy nierdzewnej (Ø6-8cm),

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z ościeżnicami stalowymi i skrzydłami płytowymi w okleinie CPL gr. 0,7mm wzmocnionymi płytą wiórową otworowaną i zawieszonymi na trzech zawiasach,

- skrzydła drzwiowe do kabin sanitarnych wyposażyć w kratki nawiewne o powierzchni 0,022m2,

- Dźwigi towarowe – ze względu na zmiany w układzie transportowania towarów w procesie technologicznym kuchni, jak i zmiany sposobu wydawania posiłków pozostawiono dźwig towarowy łączący przyziemie z piętrem. Natomiast drugi dźwig przeznaczono do demontażu wraz z rozbiórką szybu co pozwoliło uzyskać dodatkową powierzchnię, która została przeznaczona na polepszenie funkcjonalności zespołu żywienia.

- Jadalnia – zgodnie z wytycznymi użytkownika obiektu zaprojektowano pomieszczenie jadalni (stołówki) na piętrze. W chwili obecnej posiłki transportowane są z kuchni do sal ogólnych na trzech kondygnacjach. Jest to rozwiązanie mało funkcjonalne i ciężkie do wykonywania przy istniejącym układzie komunikacyjnym w obiekcie. Maksymalna liczna dzieci jaką może obsłużyć projektowana jadalnia to 164 dzieci przy założeniu dwóch tur wydawania posiłków. Alternatywnie wydawanie posiłków może odbywać się równolegle na jadali i w pomieszczeniach na piętrze co pozwoli na wydawanie posiłków w jednej turze. Zatem zaprojektowana sala jadalni uprości sposób wydawania posiłków i w pełni zaspokoi potrzeby Przedszkola.

- Wentylacja grawitacyjna wywiewna – w niniejszym opracowaniu zaadaptowano istniejące kanały wentylacyjne. Ze względu na projektowane zmiany w układzie funkcjonalnym zaprojektowano przeniesienie kanałów wentylacyjnych zgodnie z rysunkami kondygnacji. Projektowane kanały wykonać z rur stalowych ocynkowanych Spiro d=160 umieszczonych w szachtach obudowanych płytą GKF gr. 12,5mm wraz z izolacją z wełny mineralnej gr. 5cm.

Wentylacja nawiewna – istniejące nawiewniki okienne higrosterowane oraz podokienne.

Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia kuchni i zmywalni – istniejąca. Istniejące okapy nad trzonami grzewczymi w kuchni należy zabudować do wysokości sufitu płytą cementowo-włóknową gr. 10mm na ruszcie stalowym.

W pomieszczeniach kabin ustępowych na parterze i na piętrze zastosować wentylację mechaniczną wywiewną załączaną automatycznie – starowanie wyłącznikiem oświetlenia. Dodatkowo w natrysku sanitariatu personelu pom. nr II.16 zastosować wentylację mechaniczną wywiewną zapewniającą 5w/h załączaną automatycznie – starowanie wyłącznikiem oświetlenia

Dokumentację powykonawcza

W ramach wykonywanego zadania należy przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą. Ma ona zawierać: dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami lub zmianami wynikłymi w trakcie robót, protokoły badań i pomiarów wykonawczych, atesty zastosowanych materiałów, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji materiałów związanych z zadaniem

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresów prac z dokumentacją i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Przedszkola Miejskiego nr 7 w  Kołobrzegu.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.