CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	4

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Remont instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku szkolnym Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu – etap II”, obejmujący parter i III piętro budynku.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty demontażowe:

- Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2

- Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

- Demontaż belki montażowej

- Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

- Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220V

- Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A

- Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A

- Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A

- Demontaż puszek okrągłych z 3 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2

2. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:

- Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100mm

- Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

- Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm

- Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

- Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

- Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

- Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym

- Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu ceglanym

- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

- Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  (krotność = 5)

3. Linie zasilające i obwody:

- Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do cegły

- Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do cegły

- Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 1,5mm2

- Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 2,5mm2

- Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 10mm2

- Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 16mm2

- Wciąganie w listwy przewodu komputerowego STP5E4x2x05

- Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie

- Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

- Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 10mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

- Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

- Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 50mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

4. Montaż osprzętu instalacyjnego:

- Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm2- puszki natynowe

- Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

- Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

- Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach

- Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

- Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

- Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 – siłowe

- Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek szkolny z odzysku

- Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek szkolny nowy

- Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - wyłcznik zmierzchowy

- Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk p.poż

- Przykręcenie gniazd komputerowych pojedyńczych

5. Montaż opraw:

- Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania

- Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem

- Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem - oprawy z odzysku

- Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych

- Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych

6. Tablice rozdzielcze:

- Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu betonowym

- Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża

7. Badania i pomiary powykonawcze:

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

- Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie

- Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej

8. Instalacja telefoniczna:

- Wykucie wnęk o głębokości do ½ cegły w scianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkowa o masie do 10 kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

- Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2

- Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych podtynkowych.

9. Roboty budowlane:

- Obudowa rur CO i kanalizacyjnych, na rusztach pojedynczych, jednowarstwowa 75-01

- Ścianki jednowarstwowe 75-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

10. Montaż powierzonego projektora multimedialnego:

- Montaż powierzonego projektora multimedialnego na suficie w Sali komputerowej

- Wykonanie oprze wodowania multimedialnego od stanowiska nauczyciela do projektora wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem.

11. Dokumentację powykonawcza

W ramach wykonywanego zadania należy przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą. Ma ona zawierać: dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami lub zmianami wynikłymi w trakcie robót, protokoły badań i pomiarów wykonawczych, atesty zastosowanych materiałów, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji materiałów związanych z zadaniem

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element porównawczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 14 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Zespołu Szkół nr 2 w  Kołobrzegu.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.