CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA……………………………………………………	1-6

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY……………………………………………………	7

- ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Remont i przebudowa sanitariatów położonych na parterze oraz remont holu głównego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”.

W ramach zamówienia należy wykonać :

Remont i przebudowa sanitariatów na parterze

Roboty rozbiórkowe oraz powiększenie otworów drzwiowych i

uzupełnienia ścian

1. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, razem szt. 10,000

2. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,

razem m3 1,685

3. Przesłony pomiędzy pisuarami z płyt laminowanych, razem szt. 2,000

4. Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej –drzwi, razem m3 1,931

5. Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej -pod szafkę hydrantową, razem m2 0,240

6. Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach

z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, razem m 8,000

7. Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach

z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, razem m 6,600

8. Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej, razem szt. 2,000

9. Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły -went., razem szt. 2,000

10.  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek

drzwi wejściowe, razem m3 0,340

11.  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm, razem m belki 14,500

12.  Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm razem 10,000

13. Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie

wapiennej i cementowo-wapiennej, razem m3 0,382

14. Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej, razem m2 38,136

15. Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej, razem m2 5,991

16. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, razem m2 59,840

17. Odbicie skucie glazury na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość razem m2 113,861

18. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko, razem m 4,190

19. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru razem m3 14,218

20.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość

do 1km, razem m3 14,218

21. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -na kaSdy

następny 1km ponad 1km -5 km, razem m3 14,218

22. Opłata utylizacyjna, razem m3 14,218

Roboty budowlane nowe

23. Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych w obrębie uszkodzeń, razem m2 10,000

24.  Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym

miejscu do 1,0m2, razem miejsce 16,000

25. Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro z wyrobieniem

spadków, razem m2 53,102

26. Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły, razem m2 18,948

27. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder

E -pozioma podposadzkowa, razem m2 53,102

28. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe -z folii wodoszczelnej Atlas

Wonder E, razem m2 91,104

29.  Narożniki Atlas Wonder, razem szt. 26,000

30. Izolacje taśmą narożną Wonder, razem m 56,940

31. Obudowa ścian w ustępach na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01, razem m2 28,642

32. Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie, razem m2 31,949

33. Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach, razem m2 10,957

34. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, razem m 24,500

35. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe Pollyflor z cokolikiem wywiniętym

na ścianę 10 cm, razem m2 58,796

36.  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną, razem m2 119,528

37.  Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez

gruntowania -ściany ,sufity, podciągi, razem m2 139,147

38. Trzykrotne malowanie podłoży gipsowych farbą wodoodporną, razem m2 10,957

39. Trzykrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą

wodoodporną z gruntowaniem, razem m2 10,989

40. Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych, razem m2 6,000

41. Ścianki działowe systemowe z laminatu -zestaw 5 kabin narożnych, kpl 1,000

42. Ścianki działowe systemowe z laminatu -zestaw 4 kabin narożnych, kpl 1,000

43. Ścianki działowe systemowe z laminatu -przegroda pisuarowa, razem kpl 2,000

44. Przesłony pomiędzy pisuarami z płyt laminowanych, razem szt. 2,000

45. Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w ścianach z płyt g-k

razem szt. 9,000

46. Montaż kabin, razem kpl 1,000

47. Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne z ościeżnicą z samozamykaczem, razem szt. 3,000

48. Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne z ościeżnicą i kratką

nawiewną z samozamykaczem, razem szt. 2,000

49. Listwa progowa, razem szt. 3,000

50. Osadzenie lustra w glazurze nad umywalką, razem kpl 9,000

51. Poręcz WC ścienna łukowa uchylna 60 cm ze stali nierdzewnej -dla

niepełnosprawnych, razem szt. 1,000

52. Poręcz przyścienna 60 cm ze stali nierdzewnej -dla niepełnosprawnych,

razem szt. 1,000

53.  Poręcz umywalkowa ścienna łukowa 60 cm ze stali nierdzewnej -dla

niepełnosprawnych, razem szt. 1,000

54.  Pojemniki ze stali nierdzewnej (kosze na śmieci) otwierane pedałowo,

razem szt. 10,000

55. Uchwyty na ręczniki, razem szt. 5,000

56.  Pojemniki na mydło, razem szt. 5,000

57.  Pojemniki na papier toaletowy, razem szt. 10,000

Roboty sanitarne i c.o.

58.  Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100mm, razem szt. 4,000

59. Demontaż ustępu z miską porcelanową, razem kpl 9,000

60. Demontaż pisuaru porcelanowego, razem kpl 3,000

61. Demontaż umywalki porcelanowej, razem kpl 7,000

62. Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez, razem m 14,000

63. Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez

spawanie -1 rura, razem m 7,000

64. Przebicie otworów w ścianach dla instalacji c.o., razem szt. 4,000

65. Obudowa przewodów c.o. (2 piony) od strony ściany zewnętrznej na rusztach

pojedynczych jednowarstwowa 50-01, razem m2 3,130

66. Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2, razem kpl 3,000

67. Ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2,razem kpl 3,000

68. Szafka hydrantowa wnękowa z osadzeniem w ścianie, razem kpl 1,000

69.  Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm razem m 27,500

70. Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm,

razem szt. 18,000

71. Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych, szt. 4,000

72. Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm,

razem szt. 3,000

73.   Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150mm na

ścianach budynku, razem m 8,500

74. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm

razem szt. 13,000

75. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm,

razem szt. 2,000

76. Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm, razem szt. 7,000

77. Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na

ścianach budynku, razem m 7,400

78. Demontaż i zablokowanie wpustu podłogowego odpływowego z rur żeliwnych

średnicy 100mm, razem szt. 2,000

79. Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych

na ścianach w budynkach mieszkalnych w izolacji -zimna i ciepła woda,

razem m 35,290

80.  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm o połączeniach lutowanych

na ścianach w budynkach mieszkalnych w izolacji, razem m 3,000

81.  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm –recyrkulacja,

razem m 10,000

82.  Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych z przewodami instalacyjnymi o

szerokości 1/2 cegły, razem m 14,000

83. Zawory odcinające o średnicy nominalnej do 32mm instalacji wodociągowych z

rur z miedzianych, razem szt. 2,000

84. Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach

miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do zaworów czerpalnych, baterii,

mieszaczy w instalacji zimnej i ciepłej wody, razem szt. 20,000

85. Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach

miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do płuczek ustępowych,

razem szt. 10,000

86. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych o średnicy

nominalnej do 65mm w budynkach mieszkalnych, razem m 30,000

87. Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych

na ścianach, razem m 20,000

88. Rurociągi kanalizacyjne wywiewne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach

wciskowych na ścianach, razem m 10,000

89.  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy

110mm o połączeniach wciskowych, razem szt. 10,000

90.  Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu

wciskowym, razem szt. 2,000

91. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy

50mm o połączeniach wciskowych, razem szt. 13,000

92. Montaż wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej o średnicy 100mm -kpl

razem szt. 2,000

93. Zestaw ustępowy ze stelażem, razem kpl 9,000

94. Zestaw ustępowy ze stelażem -dla niepełnosprawnych, razem kpl 1,000

95. Pisuary pojedyncze z dopływem górnym i odpływem poziomym, razem kpl 4,000

96. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, razem szt. 8,000

97. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

razem szt. 8,000

98. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla

niepełnosprawnych, razem szt. 1,000

99. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm dla

niepełnosprawnych, razem szt. 1,000

100.  Blat z płyty meblowej wodoodpornej -2 otwory 1,50 m ze wspornikami,

razem szt. 1,000

101. Blat z płyty meblowej wodoodpornej -2 otwory 2,00 m ze wspornikami

razem szt. 1,000

102.  Blat z płyty meblowej wodoodpornej -3 otwory 2,30 m ze wspornikami

razem szt. 1,000

103. Blat z płyty meblowej wodoodpornej -1 otwór 0,92 m ze wspornikami,

razem szt. 1,000

104.  Demontaż rurociągów gazowych stalowych średnicy 25-32mm

razem m 11,000

Roboty elektryczne

105. Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu -po dwa wentylatory w ustępach

(uruchamiane po otwarciu drzwi), razem kpl 4,000

106. Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu w ustępie dla

niepełnosprawnych (automat z włącznikiem światła i wentylacji),razem kpl 1,000

107. Sprawdzenie skuteczności wentylacji z odbiorem kominiarskim, razem kpl 1,000

108. Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych

bruzdach na podłożu innym niż betonowe, razem m 23,000

109.  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2

razem m 23,000

110. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny -mocowanie osprzętu przez

przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle, razem szt. 8,000

111. Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego, razem szt. 8,000

112.  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym

podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2, razem szt. 5,000

113. Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych wh w obudowie z tworzyw

sztucznych o źródle światła do 2x40W zespolone z włączaniem wentylatora i

światła (z gładkim kloszem -plafon ),razem kpl 1,000

114. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

razem pomiar 7,000

115. Pomiary skuteczności zerowania -pierwszy pomiar, razem szt. 7,000

Remont holu głównego

Posadzki

1.Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów, rozebranie parkietów m2- 325,18

2. Skucie nierówności betonu głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach m2 -319,03

3. Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojeniowe, donice, m3 -2,26

4. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, usunięcie gruzu i ziemi, m3 -18,21

5. Wywóz do 1 km, m3 -18,21

6. Nakrywy – ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej, szt. -2

7. Warstwy wyrównujące i wygładzające gr. 5mm, m2 -325,18

8. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dalsze 10 mm, m2- 325,18

9. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w miejscu donic, m2- 17,898

10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, m2 -17,898

11. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, pod donice, m3- 1,790

12. Warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 20 mm, m2- 17,9

13. Warstwy wyrównawcze pod posadzki dod., m2- 17,9

14. Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący, m2- 325,18

15. Warstwy wyrównawcze i wygładzające, przewodzące do wykładzin tekstylnych, m2- 325,18

16. Posadzki z wykładzin z tworzyw szt. rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dypresyjny-posadzka tarketowa homogeniczna gr.3 mm, m2- 337, 135

17. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin, m2 -337,135

Ściany

18. Demontaż i montaż grzejników, kpl. -10

19. Demontaż hydrantu i osprzętu, skrzynka hydrantowa wnękowa, szafka w ścianie, szt.- 1

20. Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych, oczyszczanie, ściany z lamperii, m2 -95,40

21. Ochrona narożników wypukłych na styropianie ze wzmocnienie, m -311,05

22. Tynki 1 warstwowe wew. Z gipsu tynkarskiego, mechaniczne gr. 10mm ścian na podłożu ceramicznym, m2- 241,92

23. Tynki 1 warstwowe z gipsu tynkarskiego dod. za pogrubienie 0 5 mm, dalsze 15 mm, m2 -241,92

24. Tynki 1 warstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, ościeża,

m2- 72,47

25. Tynki wew. 1 warstwowe z gipsu szpachlowego, wyk. ręcznie dod. za pogrubienie dalsze 10 mm, m2 -72,47

26. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, m2 -296,99

27. Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoże gipsowe z gruntowaniem 2 krotne, m2- 296,99

28. Tynki elewacyjne silikonowo-żywicze, wyk. ręcznie, warstwa pośrednia, ściany do wys. 1,5m, m2 -107,55

29. Tynk stosilko mp, elewacyjny silikonow-żywiczny, wyk. ręcznie, analogia, m2 -107,55

Stropy i sufity

30. Wymiana opraw świetlówkowych, oprawa 2x40w-demontaż i montaż, kpl -20

31. Demontaż kratek okrągłych sufit, szt-. 4

32. Anemostaty kołowe, typ D, o śr. Do 500 mm w płytach gipsowo kartonowych, montaż nowych, szt. -4

33. Okładziny gipsowo kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym sufit, m2 -318,525

34. Tynki 1 warstwowe wew. z gipsu tynkarskiego, wyk. mechanicznie, gr. 10 mm na podłożu ceramicznym, m2 -73,74

35. Tynki 1 warstwowe wew. z gipsu tynkarskiego, dod. za pogrubienie dalsze 15 mm, m2 -73,74

36. Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dod. wzmocnieniem 1 warstwa siatki, podciągi,  m -76,96

37. Tynki 1 warstwowe wew. Z gipsu tynkarskiego wyk. mechaniczne, gr. 10 mm słupków i belek, m2 -14,73

38. Tynki 1 warstwowe z gipsu tynkarskiego dod. za pogrubienie o 5 mm, podciągi, m2 -14,73

39. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, sufity pod tarasami, m2- 407,0

40. Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2 krotne, m2 -407

41. Rusztowanie wew. rurowe, do robót na sufitach do 5m, m2 -290,3

Stolarka drzwiowa

42. Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej nad drzwiami, m- 7,20

43. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nad drzwiami, m -7,20

44. Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek, m -7,2

45. Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki, m2 -1,440

46. Uzupełnienie tynków zwykłych wew. kat. III , nadproża stalowe, m2 -1,5

47. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wejście do korytarza nauczycielskiego, szatni,

m2  -11,340

48. Drzwi ścianki aluminiowe, szatnia, 2 skrzydłowe z szybą matową, m2- 8,60

49. Drzwi ścianki aluminiowe, 2 skrzydłowe z szybą matową, kostiumeria, m2 -4,30

Schody i balustrady

50. Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych, oczyszczanie schodów, m2- 44,85

51. Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem, m -56,9

51. Gruntowanie podłoży, schody, m2- 44, 85

52. Tynki 1 warstwowe wew. Z gipsu tynkarskiego, wyk.mechaniczne gr. 10 mm, pod schodami, przy sklepiku, m2 - 44, 85

53. Tynki 1 warstwowe z gipsu tynkarskiego dod. za pogrubienie 5 mm, m2- 44,85

54. Malowanie zwykłe farbą olejną lub syntetyczną, tynki wew. z 2 krotnym szpachlowaniem,

3 krotne, m2 -44,85

55. deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, wneka za schodami, m2 -3,56

56. Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych, suche tynki gipsowe, na słupach, belkach, ościeżach, wnęka, m2 -3,56

57. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych, wnęka,

m2 -3,56

58. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, m2 -98,670

59. Rozebranie ścianek działowych drewnianych, gablota, m2 -13,00

60. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ściana 24 cm, m3 -0,706

61. Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych gr. 12 cm, m2 -13,020

62. Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, gablota, m2- 2,470

63. Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem, m -18,80

64. Tynki 1 warstwowe wew. Z gipsu tynkarskiego, wyk. Mechanicznie, gr. 10 mm,ścian na podłożu ceramicznym, m2 -26,04

65. Tynki 1 warstwowe z gipsu tynkarskiego dodatek za pogrubienie o 5 mm, m2 -26,04

66. Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe, nowa ściana,  m2 - 26,04

67. Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2 krotne, m2 -26,04

68. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże cegła, oświetlenie gabloty, m- 6,7

69. Zaprawianie bruzd dod 25 mm, m -6,7

70. Przewody kabelkowe w izolacji, przrój żył 6 mm2 Cu, oświetlenie gabloty, m- 8,5

71. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, szt. -2

72. Montaż puszek podtynkowych oraz szczękowych, 3 wyloty, przekrój przewodów 2.5 mm2, mocowanie gips –cement, szt. -1

72. Montaż łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem w puszcze, przycisk, szt -2

73. Montaż opraw świetlówkowych

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

# II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.