CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Przedmiot zamówienia.

# 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie placu zabaw na  terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15  w Kołobrzegu” .

# Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją wyszczególnioną w Części IV SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać :

1) Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę nawierzchni

2) Wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych określonych w rządowym     programie  „Radosna Szkoła” przewidzianych na lata 2009/2014 ,ułożenie trawy z rolki, nasadzenia

3) Montaż elementów zabawowych placu zabaw

4) Dokumentacja powykonawcza: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dokumentacja techniczna z naniesionymi wymiarami. Protokoły z prób,  badania, pomiary aprobaty, opinie, atesty materiałów i urządzeń , Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy, dokument potwierdzający, że materiały z zanieczyszczeń zostały poddane utylizacji.

2. Ogólna charakterystyka robót

a) Przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni

-/demontaż starych elementów placu zabaw                                                                      - 1 kpl

-/ rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm –    fundamentów od elementów placu zabaw                                                                    – 3,00 m3

-/ rozebranie obrzeży o wym. 8x30 cm, na podsypce piaskowej                                  – 89,20 m

-/ rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej                                                     – 49,06 m2

-/zebranie i złożenie zanieczyszczeń z pryzmy                                                             - 7,59 m3

-/wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km                                                   -7,59 m3

-/dodatek za dalsze 0,5 km odległości ponad 1 km wywozu zanieczyszczeń samochodami
                                                                                                                                       - 7,59 m3

-/roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami wyładowczymi                         – 203,50 m3

-/nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami wyładowczymi do 5 t 	             - 203,50 m3

b) wykonanie nawierzchni , ułożenie trawy z rolki, nasadzenia:

-/wykopy wąskoprzestrzenne nieumocowane o szer. dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii III- pod obrzeża                                                                               – 11,49 m3

-/ warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3 cm zagęszczane ręcznie – pod  obrzeża                                                                                                                – 38,32 m2

-/warstwy podsypkowe piaskowe  zagęszczane ręcznie – za każdy dalszy 1 cm       -38,32 m 2

-/ława betonowa zwykła pod obrzeża                                                                            - 4,79 m3

-/obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                                   – 127,75 m

-/profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV wg projektu                                                                              – 500 m2

-/ warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie – za każdy galszy 1 cm ponad 10 cm                                                                                                        – 307,00 m2

-/ warstwa dolna z podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
                                                                                                                                    -307,00 m3

-/ warstwa górna z podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm                                                                                                   -307,00 m2

-/ warstwa górna z podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm- za każdy dalszy 1 cm                                                                                                                       -                                          -307,00 m2

-/ nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadek z wysokości  1,5 m kolor pomarańczowy  RAL 2011                                                                                                                 – 220,00 m2

-/nawierzchnia komunikacyjna syntetyczna w kolorze niebieskim np.  RAL 5003   – 87,00 m2

-/ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim 
                                                                                                                                     –  0,019 ha

-/dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2 cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim                                                                                     – 0,019 ha

-/ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III -
193,00 m2

-/rozłożenie trawy z rolki                                                                                               – 193 m2

-/sadzenie drzew i krzewów iglastych całorocznie zielonych  na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy /głębokości dołów 0,5 m bez zaprawy dołów( zakazuje się stosowania gatunków trujących lub ostrych                                                                                  – 83,00 szt.

c) Montaż elementów placu zabaw:

-/montaż tablicy z regulaminem kolor RAL 9006 zgodna z wytycznymi programu Radosna Szkoła (nie gorsze niż Muller Regulamin 9089)                                                               – 1 szt.

-/montaż wolnostojącego wieszaka na odzież o konstrukcji stalowej ,ocynkowanej i powlekanej RAL9006                                                                                                        – 1 szt.

-/montaż koszy na śmieci o konstrukcji stalowej powlekanej RAL9006 o pojemności 35 l z daszkiem (nie gorsze niż Muller 221)                                                                                – 2 szt.

-/montaż huśtawki wagowej o wymiarach 322x41 cm (strefa upadku 578x341 cm) o wysokości swobodnego upadku 96 cm o konstrukcji stalowej malowanej (element ruchomy w kolorze np. RAL 3020),(nie gorsza niż huśtawka LARS LAJ 12163                                        – 1 szt.

-/montaż zestawu równoważni z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo z platformami z piany mikrokomorowej na rdzeniu sklejkowym składający się z 6 elementów (3 ze słupkami obracającymi się ) o wymiarach strefy upadku 5.6x5.2 m(nie gorszy nie gorszy niż Hags Connect 593 712 CC)                                                                                                        – 1 szt.

-/montaż zestawu składającego się z przeplotni, ścianki wspinaczkowej , równoważni i linek  - z głównymi elementami konstrukcyjnymi z rur stalowych powlekanych (kolor szary/srebrny) o wysokości swobodnego upadku 97 cm, o wymiarach urządzenia 792x505 cm, o wymiarach strefy upadku 1092x805 cm( nie gorszy niż Lars Laj Rozgwiazda 12170) - 1 szt.

-/montaż huśtawki podwójnej o konstrukcji stalowej powlekanej(kolor srebrny/szary), wymiary 439x194 cm, strefa bezpieczeństwa 327x750 cm , wysokość swobodnego upadku 140 cm  z linkami łańcuchowymi w otulinie z tworzywa sztucznego , z siedziskami z tworzywa sztucznego ( nie gorsza niż Lars Laj Srebrna Huśtawka Podwójna )               - 1 szt.

-/montaż równoważni z belką drewnianą na nóżkach ze stali powlekanej , element drewniany i przekroju ok. 93x93 mm zaimpregnowany przeciw grzybom, owadom i warunkom atmosferycznym , o długości 200 cm , wymiary sfery bezpieczeństwa 5.1x3.2 m , wysokość swobodnego upadku 60 cm ( nie gorsza niż Hags Balance 593 582 CC)                        – 1 szt.

-/montaż ślizgawki z drabinką stalową i linkową – o konstrukcji stalowej powlekanej ( główne elementy w kolorze szarym/srebrnym), wymiary 414x363 cm, ( nie gorsza niż Lars Laj Bocianie Gniazdo)                                                                                                       – 1 szt.

-/montaż ławki z oparciem konstrukcja stalowa z rury  fi 60 i kątowników  ocynkowana i powlekana ( kolor RAL 9006) siedzisko i oparcie drewniane zaimpregnowany przeciw grzybom, owadom i warunkom atmosferycznym ( nie gorsza niż Muller Ławka 97)      - 3 szt.

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z  przedmiarem robót, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  P.T „ Projekt placu zabaw (wg wytycznych programu rządowego Radosna Szkoła )”.

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3.  Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione                    w punkcie rozdz. I ust.1 pkt.7.

4.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika   wynikające z faktu nie przerywania zajęć w szkole. 
5. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.