CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Przebudowa boiska przy Zespole Szkół na Osiedlu Podczele w Kołobrzegu”

w tym:

- Wykopy, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

- Boisko do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki

Boisko do piłki ręcznej posiada wymiary 20x38 m i powierzchnię pola gry 760 m2.

Boisko do koszykówki ma wymiary 15,1x20 m i powierzchnię pola gry 302 m2.

Zaprojektowano dwusłupowe kosze do koszykówki z profili 100x100 mm ocynkowanych ogniowo z mechanizmem regulacji wysokości tablicy. Boisko do siatkówki ma wymiary 9x18 powierzchnię pola gry 162 m2.Na boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową. Nawierzchnie te charakteryzują się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości co zapewnia pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. Posadzka powinna charakteryzować się wysoka odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i promieniowanie UV. Nawierzchnia, której bazę stanowią warstwy granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym można wykonać bezpośrednio na placu budowy. Całkowita grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm powinna posiadając atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnią poliuretanową należy wykonać podłoże z betonu B15 grubość 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 mm i oczkach 150x150 mm ułożoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami dylatacyjnymi wykonanymi piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3x3 m lub mniejszym w formie kwadratów o głębokości od góry płyty. Podłoże z podsypki piaskowej zagęścić do Js= 0,95. Grunt rodzimy po usunięciu warstw gleby nasypów niekontrolowanych dogęścić mechanicznie. Standardy wykonania płyty dostosować do wymogów technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej. Odwodnienie zaprojektowano w formie liniowych korytek odwadniających usytuowanych wzdłuż dłuższych boków boiska przekrytych rusztem ze stali ocynowanej. Na boisku zaprojektowano spadek dwustronny i wody opadowe poprzez koryto odprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej. Spadki boiska dostosować do  odwodnienia liniowego.

Podbudowę należy wykonać wg warstw oznaczonych na przekrojach . Obrzeża boiska zaprojektowano z krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30 cm. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z betonu B 15 i podsypce cementowo – piaskowej. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzaną po zakończeniu każdej warstwy. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy go sprawdzić według normy BN-64/8931-02. Stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej przebudowy. Na istniejącym boisku do piłki nożnej zaprojektowano nowe bramki.

- Chodniki.

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wibroprasowanej typu podwójne T o wymiarach 200x165x60 mm. Kostkę należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 4 cm. Podbudowę  grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego lub z grubszej wysiewki kamiennej. Obramowanie chodników i boisk należy wykonać obrzeżem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 8x30 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową. Długość chodników wynosi 431,28 m2.

- Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wszystkich wód opadowych z boiska zaprojektowano poprzez projektowana studzienkę – osadnik D1 do istniejącej kanalizacji deszczowej Φ 300 mm na terenie działki nr 4/10.

Osadnik EKOL - UNIKON Φ 1200 z kręgów betonowych wykonać na projektowanej kanalizacji deszczowej Φ 160 na terenie boiska szkolnego. Miejsce usytuowania osadnika pokazano na planie sytuacyjnym. Dla aren sportowych o nawierzchni poliuretanowej przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą odwodnień liniowych.

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego: z OL 19 do studzienki drenarskiej D2/2, a OL 10 do studzienki drenarskiej D2/1 i dalej do studzienki D2 o rzędnych T= 8,40 i K= 6,54.

Z Ol8 do studzienki drenarskiej D3/2, a OL 7 do studzienki drenarskiej D3/1 i dalej do studzienki D3 o rzędnych T= 8,40 i K= 7,00.Główne przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC160.Podłączenia kanalizacji deszczowej na odcinkach od D2/2 do D2 i od D/2 do D3 wykonać z rur PVC110.Projektowane studnie deszczowe o średnicy 1000 mm (D2i D3) wykonać w technologii prefabrykatu z betonu B45, wodoszczelnego, z osadnikiem o gł. 0,50 m, zamykanymi włazami żeliwnymi z zabezpieczeniem ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposób trwały. Włączenie przewodów do studni betonowych wykonać przy zastosowaniu połączeń szczelnych ( adaptery) umożliwiające szczelne połączenie rur PCV z betonem. Dla przyjętych odwodnień liniowych projektuje się system odwodnienia liniowego np. Firmy ACO typoszeregu ACO- DRAIN N100K lub innego producenta dysponującego podobnym asortymentem, w formie kanału o poziomym dnie- ze spadkiem lustra wody- realizowanym za pomocą korytek typu 10.0. o wys. 20 cm. Projektuje się korytka z przekryciem kratką ze stali ocynkowanej połączoną z korytkiem za pomocą śrub

Studzienki drenarskie wykonać z rury karbowanej Φ 425 mm z pokrywą betonową. Podłączenie odwodnień OL 7 i OL 10 wykonać za pomocą kaskady.

- Inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Przy boiskach do gier zaprojektowano piłkochwyty. Słupy stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm należy zakotwić w fundamencie betonowym z betonu B20. Odciągi oraz usztywnienia zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 42 mm. Między słupami należy na linkach stalowych ocynkowanych rozciągnąć siatkę winylową o oczkach 100x100 mm. Wzdłuż boisk zaprojektowano ławki z rur ocynkowanych ogniowo i pomalowanych lakierem akrylowym. Listwy siedzisk wykonane są z drewna sosnowego o wymiarach 40x160x1800 mm i zabezpieczone impregnatem do drewna. W komplecie również znajdują się prefabrykaty fundamentowe umożliwiające montaż.  Na boiskach do piłki nożnej i ręcznej należy zakotwić bramki kratowe z rur o szerokości 5,0m i 3,0 m.

Podbudowy pod nawierzchnię sportowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i Polska Normą.

- Inne.

Wykonanie trawników dywanowych w ilości około 123,180 m2; siewem na gruncie z nawożeniem.

Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA 1:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

- Przedmiar robót należy traktować  jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

UWAGA 2:

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji będzie musiał dostarczyć  przed wbudowaniem do akceptacji dla inspektora  nadzoru niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków jakościowych dla następujących materiałów :

1. Materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (nawierzchnia poliuretanowa):

- Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.