CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest „Przyłącze kanalizacji deszczowej, Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

2. W ramach zamówienia należy wykonać :

1). Roboty drogowe

2). Roboty ziemne

3). Roboty –rurociągi z uzbrojeniem

4) Dokumentacja techniczna z naniesionymi poprawkami, protokoły z prób szczelności, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy. Dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji. Protokół, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazania Zamawiającemu odpadów użytkowych, powstałych w wyniku wykonania robót rozbiórkowych.

3. Ogólna charakterystyka robót- Przyłącza kanalizacji deszczowej

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- wymianę kanałów deszczowych wokół budynku                                                        86m

- montaż studni pomiarowej prefabrykowanej D-1200 mm na istniejącym kanale D-500,

- montaż studni PVC -425mm                                                                                         2szt,

- wymianę rynny i rury spustowej

- montaż podejść pod rewizje

- montaż rewizji,

- czyszczenie istniejącej studni w ul. Frankowskiego oraz kanału D-500mm

- rozebranie chodników , wysepek  przystankowych i przejść dla pieszych               154,6m2

-rozebranie podbudowy betonowej ręcznie                                                                 154,6m2

-wykonanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – ręcznie                154,6m2

-chodniki z płyt betonowych 35*35*5cm na podsypce                                               154,3m2

-obrzeża betonowe 30*8cm na podsypce                                                                     14,0m

-wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi                                    15,5m3

-wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m, ze złożeniem

urobku na odkład                                                                                                        40,6m3

-roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku                           73,7m3

-wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9m pod fundamenty

rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku                             39,6m3

-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką                                        205,4m2

-umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z

rozbiórką umocnienie palami drewnianymi                                                                 35,0m2

- igłofiltry  o średnicy do Fi-50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio                     16szt

-pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające , otwór Fi-150-500mm             16szt

-ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych                              40,6m3

-ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 3m    35,8m3

-roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach                           3,9m3

-podłoża z materiałów sypkich grubości 20cm                                                           160m2

-podłoża z materiałów sypkich grubości 25cm                                                           80m2

-kanały z rur typu PVC łączone na wcisk                                                                    6,0m

-kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednoklielichowe łączone na wcisk              8szt

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie kręgi Fi-1200          1szt

-studzienki kanalizacyjne systemowe „Vawin” Fi-315-425mm zamkniecie

rurą teleskopową , kineta PP- studnia 425mm                                                             2szt

-próba szczelności kanałów rurowych , kanał Dn- 150mm                                         86m

-czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połączeniu wciskowym Fi-110mm rewizje

na rurach spustowych                                                                                                   6szt

-demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, osadnik deszczowy                               6szt

-demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie                                     20m

-demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych                                                   6szt

-rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                             3,5m

-rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                               12m

-rozebranie obróbek blacharskich : murów ogniowych , okapów kołnierzy ,

gzymsów z blachy nadającej się do użytku                                                                 1,8m

-rury spustowe tytan cynk, montaż gotowych elementów                                                             3,5m

-rury spustowe tytan cynk, montaż gotowych elementów okrągłych                                           10,5m

-demontaż rurociągu żelbetowego łączonego na styk                                                  6m

-kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Fi-500                                                         5m

-ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości

kanału                                                                                                                           45m

-zabezpieczenie kabli w ziemi                                                                                      3szt

II  Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, projektanta i inspektora nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności licząc od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Przedmiar robót należy traktować jako element porównawczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.