CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Przedmiot zamówienia.

# 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 w Kołobrzegu” Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją wyszczególnioną w Części IV SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać :

1) Roboty rozbiórkowe - budowlane

2) Wywóz gruzu i złomu;

3) Roboty demontażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej;

4) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

5) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

6) Wyposażenie łazienek

7) Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja techniczna z naniesionymi poprawkami Protokoły z prób szczelności instalacji wodociągowych, badania, pomiary aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy, dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji, protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazania Zamawiającemu odpadów użytkowych, powstałych     w wyniku wykonania robót rozbiórkowych: złomu z rurociągów stalowych, baterie, urządzenia sanitarne w ilościach dokładnie odpowiadających przedmiarowi robót.

2. Ogólna charakterystyka robót

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe

- roboty murowe, tynkarskie

- powiększenie otworów wejściowych

- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej płytki na        narożnikach łączone na fazę, kolorystyka wg projektu ( tożsame lub nie gorsze niż Inwencja biała, Inwencja I5 Mocca, Inwencja I 11Czerwień, Inwencja I7 Pistacja, Tubądzin  Monokolor Pastel 4)

- posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x20 w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 na zaprawach klejowych ATLAS – kl. antypoślizgowa min. R10. kl. ścieralności 4, odporne na plamienie ( tożsame lub nie gorsze niż Opoczno lub Tubądzin)

- strop podwieszany

-stolarka drzwiowa , ścianki z laminatu HPL

- montaż pojemników na papier , mydło, suszarek elektrycznych do rąk– ze stali nierdzewnej ( tożsame lub nie gorsze niż firmy Merida), montaż luster

- demontaż starej instalacji wodno -kanalizacyjnej

- instalacja wodociągowa

- próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych

instalacja kanalizacji sanitarnej

-instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja centralnego ogrzewania

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

- demontaż instalacji elektrycznej

- linia zasilająca, tablica T-WS

- wewnętrzna instalacja elektryczna

- badania i pomiary

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z  przedmiarem robót, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  P.B „ Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich ul. Łopuskiego 15, działka nr 195/4, Kołobrzeg”.

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3.  Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione                    w punkcie rozdz. I ust.1 pkt.7.

4.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika   wynikające z faktu nie przerywania zajęć w szkole.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.