CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Remont pokrycia dachu dla budynku przy ul. Zwycięzców 12 i 12A w Kołobrzegu”

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty budowlane w tym:

- Demontaż istniejącej dachówki karpiówki na połaci wschodniej budynku 12A.

- Demontaż istniejącej dachówki zakładkowej na pozostałych połaciach w budynkach nr 12 i 12A.

- Demontaż łat i starych okien połaciowych.

- Impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej preparatem grzybobójczym.

- Ułożenie na krokwiach izolacji paroprzepuszczalnej z folii PCV.

- Wymiana i uzupełnienia łat do montażu nowych dachówek.

- Montaż nowych okien połciowych o wym. 55x78 cm i dwóch wyłazów dachowych o wym. 85x85 cm np. firmy Velux lub innej o podobnej jakości i parametrach.

- Likwidacja świetlika w konstrukcji stalowej na połaci dachu w budynku nr 12.

- Naprawa i przemurowanie kominów murowanych z cegły pełnej w budynku nr 12A.

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na płaskiej części dachu w budynku nr 12A.

- Wykonanie otworów w poszyciu dachu i zamontowanie nowych kominów wentylacyjnych z rur cynkowych na stelażu stalowym, wyprowadzonych ponad połać dachu i obitych blachą cynkową.

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzeń.

- Wykonanie nowych rynien i rur spustowych.

- Oczyszczenie z rdzy, zaimpregnowanie farbami antykorozyjnymi oraz pomalowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze szaro-popielatym boków lukarn w budynku nr 12.

- Zabezpieczenie terenu wokół budynku,

- Zabezpieczenie wejść do budynku,

- Usunięcie gruzu i innych odpadów z budynku,

- Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

Jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Rusztowania lub inne niezbędne urządzenia do wykonanie prac dekarskich i blacharskich.

Oferent powinien również uwzględnić w swojej ofercie wszelkie niezbędne maszyny i urządzenia do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wskazuje sposobu prowadzenia prac, które mogą być wykonywane z rusztowań stałych lub ruchomych (jeśli będzie możliwość ich ustawienia przy budynku), jak również podnośnika w przypadku niemożliwości ustawienia rusztowań lub też wykonania rusztowania podwieszonego. Wybór sposobu technologii prowadzenia prac pozostawia się oferentom. Koszty z tym związane należy ująć w ofercie wprowadzając na końcu kosztorysu stosowną pozycję wg. kalkulacji własnej oferenta.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- rysunki konstrukcji dachu z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią,

- atesty i certyfikaty dla użytych materiałów,

- protokół odbioru robót kominiarskich podpisany przez kominiarza,

- inne protokoły badań i sprawdzeń niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót,

- dokument potwierdzający utylizację bądź powtórne wykurzanie odpadów.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.