CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont instalacji centralnego ogrzewania – wymiana pionów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 
w Kołobrzegu”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać :

1. Roboty rozbiórkowe.

2. Wywóz gruzu i złomu.

3. Poziomy zasilające.

4. Piony zasilające.

5. Montaż grzejników, armatury i roboty towarzyszące.

6. Dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja techniczna z naniesionymi poprawkami, protokoły z prób szczelności i działania instalacji c.o. na gorąco, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy. Dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji. Protokół, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazania Zamawiającemu odpadów użytkowych, powstałych w wyniku wykonania robót rozbiórkowych: złomu z rurociągów stalowych, grzejników stalowych i grzejników żeliwnych, w ilościach dokładnie odpowiadających przedmiarowi robót.

7. Ogólna charakterystyka robót.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr  10 – 32 mm : 544 m

- demontaż grzejników żeliwnych i stalowych wraz z armaturą                           : 55 szt.

- rozebranie sosnowych osłon na grzejniki i ponowny ich montaż                       : 26,4 m2

- wywóz gruzu                                                                                                       : 6 m3

- wywóz złomu                                                                                                      : 8,03 m3

- wykonania poziomów zasilających z rur kan-steel  o śr  22 – 28 mm                : 16 m

- wykonanie pionów zasilających z rur kan-steel  o śr 15 – 28 mm                      : 106 m

- wykonanie rurociągów przyłączeniowych o śr 15 – 18 mm                               : 375 m

- montaż grzejników stalowych jedno, dwu i trzypłytowych                                : 57 szt.

- montaż zaworów 15 – 25 mm                                                                             : 259 szt.

- płukanie instalacji                                                                                                : 414,5 m

- próba szczelności instalacji c.o.                                                                          : 414,5 m

- próba działania instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji                     : 94 urządzenia

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego całości przedsięwzięcia (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 3 do SIWZ) i złożenia go po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien określać, w jakich dniach i w których salach lekcyjnych będą prowadzone roboty budowlane – rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe.

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiaru robót i specyfikacją  technicznego wykonania i odbioru robót oraz P.T. „Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania”.

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3.  W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację, wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

4.  Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 6. Dokumentacja powykonawcza.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika

wynikające z faktu nie przerywania zajęć w szkole.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.