CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane w budynku Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

- W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty budowlano – montażowe klatki schodowej do poziomu parteru

- Roboty budowlane- remont balkonu nad wejściem głównym do budynku biblioteki

publicznej

- Roboty budowlane- remont schodów wejściowych do biblioteki publicznej

- Roboty budowlane – remont schodów wejściowych od strony rzeki

- Roboty budowlane – malowanie pomieszczeń biurowych II kondygnacji

- Dziennik budowy oraz oświadczenia Kierownika budowy. Dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji. Protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazania zamawiającemu odpadów użytkowych powstałych w wyniku wykonania robót   rozbiórkowych.

- Ogólna charakterystyka robót.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- zerwanie posadzki z płytek z tworzyw sztucznych na klatce schodowej – 73,50 m2

- nacięcie nadproża betonowego pod wykonanie warstwy szczepnej pod płytki

- 107,00 m2

- opalanie farby olejnej z powierzchni lamperii pełnych                            - 152,60 m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach                             -   88,00 m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach                             - 125,10 m2

- wymiana listew przyściennych                                                                -   36,30 m2

- wymiana progów drzwi dębowych                                                          -     6 szt.

- wykucie kątownika stalowego ze stopni schodowych                             -   48 szt.

- demontaż balustrad schodowych                                                             -  100 szt.

- wykucie bruzd poziomych o grubości ½ cegły                                        -    15,3 m

- wykucie bruzd poziomych o grubości ¼ cegły                                        -  105,00 m

- przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości ½ cegły                       -      2 szt.

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm                 -    15,3 m

- owinięcie dwiema warstwami papy lub tektury izolacji na ruruociagach –  15,3 m

- hydranty p.pozarowe                                                                                -      1szt.

- szafki hydrantowe wnękowe                                                                    -      1 kpl.

- wykonanie pasów tynku o szerokości do 30cm na murach z cegły         -     15,3 m

- układanie w bruzdach istniejących przewodów                                       -   105,00 m

- wykonanie pasów tynku o szerokości do 15cm uprzednio zamurowane –  105,00 m

- przygotowanie masy szczepnej pod układanie płytek na spocznikach     -  107,00 m2

- posadzki z płytek układanych na klej                                                        -  107,00 m2

- okładziny  schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną –    31,60 m2

- montaż narożników wypukłych                                                                  - 102,60 m

- okładziny schodów na klej metodą kombinowaną                                    -    19,70 m2

- posadzki z płytek układanych na klej metodą o wym. 30*30                   -     55,60 m2

- wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm                                      -    36,30 m

- uzupełnienie cokolików cementowych o wysokości 10cm                       -    36,30 m

- wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na ścianach                            -    87,90 m2

- gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach                                           - 87,90m2

- wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na ścianach                          - 289,90m2

- gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach                                         - 125,20m2

- malowanie farbami tikurilla wew. Podłoży gipsowych z gruntowaniem – 213,0m2

- malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit kolor pastelowy           - 164,70m2

- wykonanie ściany pełnej powierzchni fakturą grysową gemalit              - 164,70m2

-montaż pochwytu ze stali nierdzewnej                                                      - 25,00m

- malowanie podwójne krat i balustrad                                                       - 34,20m2

- malowanie dwukrotne farbą olejną kolor stali nierdzewnej pochwytów – 16,00m2

- malowanie dwukrotne farbą olejną włazów na dach                                 - 7szt.

- malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki

drzwiowej , ścianek  i szafek                                                                      - 59,80m2

- demontaż elementów okuć drzwiowych – drzwi wejściowe                    - 8szt.

- opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek                                - 14,10m2

- szlifowanie papierem ściernym pozostałości farby                                    -14,10m2

- wstawianie elementów stolarki łat z  desek                                               - 8szt.

- lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej                                              - 14,10m2

- rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych                                      - 1,4m2

- szklenie ram okiennych                                                                              - 1,4m2

- założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych                                        - 6szt.

- dopasowanie skrzydeł drzwiowych wejściowych zewnętrznych              - 2szt.

- mycie po robotach malarskich okien zespolonych                                    - 16m2

- mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych                             - 106m2

- wywiezienie gruzu samochodami                                                              - 3m3

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. 15cm  - 0,6m3

- czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni nakrapianego

baranka – elewacja tylko nad tarasem                                                         - 26,80m2

- odbicie tynków zewnętrznych o pow. Ponad 5m2                                      - 2m2

- uzupełnienie tynków                                                                                    - 2m2

- uzupełnienie posadzki cementowej                                                             - 9,5m2

- malowanie jednokrotne elewacji                                                                  - 9,5m2

- czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych      - 13,2m2

- malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi

konstrukcji stalowych na wspornikach                                                         - 7,6m2

- warstwy wyrównawcze pod posadzki                                                         - 9,5m2

- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe – szpachla                                   - 9,5m2

- obróbki z blachy z cynku                                                                             - 2,7m2

- rury spustowe z blachy z cynku okrągłe                                                    - 8,9m

- posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym. 30*30                        - 9,5m2

- cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych – bez przycinania płytek            - 6,2m2

- wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi                                        - 4,5m3

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. 15cm  - 3,4m3

- odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2                          - 7,2m2

- deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian                             - 29,4m2

- uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm           - 3,4m3

- czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie kolumn ozdobnych           - 20,7m2

- gruntowanie preparatami gruntującymi Cerseit powierzchni pionowych

betonowych                                                                                                   - 50,1m2

- gruntowanie powierzchni ceglanych , betonowych  lub z płyt gk                - 7,32m2

- uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III                  - 7,2m2

- zeskrobanie i umycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5m2                                                                                                    - 10,5m2

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności                  - 10,5m2

- gruntowanie powierzchni Cersanit CT  17                                                  - 10,5m2

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji    - 10,5m2

- rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości 6m              - 60,00m2

- przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2                                             -10szt.

- naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej      - 10 miejsc

- wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km      - 6m3

- opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek                                  - 4,9m2

- wymiana elementów skrzydeł drzwiowych –ramiaków pionowych           -6szt.

- malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki             - 13,5m2

- dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych , zewnętrznych          -2szt.

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych                         - 2,8m3

- deskowanie konstrukcji betonowej                                                              - 4,3m2

- przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o

średnicy do 6mm                                                                                          -50 kg

- przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o

Średnicy do 10-14mm                                                                                  - 180 kg

- uzupełnienie betonu w płytach stropowych                                                 -0,6m3

- deskowanie konstrukcji betonowych luz żelbetowych                                -6,1m2

- przygotowanie i montaż zbrojenia o średnicy do 6mm                               - 60kg

- przygotowanie i montaż zbrojenia o średnicy 10-14mm                            - 140kg

- uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów                  - 0,9m3

- okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastryko                     - 4,3m2

- okładziny stopni i podstopni                                                                       - 11,2m2

- demontaż balustrad schodowych                                                                - 30,00szt.

- Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 14kg osadzone

I zabetonowane w co trzecim stopniu jak istniejące                                   - 7,8m

- kraty stalowe, pręty stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 1m2     - 1,9m2

- miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych                        - 10,5m2

- malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych       - 10,5m2

- wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi                                        -8m3

- rozbiórka chodnika z płytek 50x50 dla celów wykonania schodów zew.   -51,75m2

- założenie płytek z chodnikowych 50x50 z odzysku po robotach beton.    – 51,75m2

- skasowanie wykwitów (zacieków)                                                              - 13,80m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby w  pomieszczeniach                              -226,81m2

- zabezpieczenie podług folią                                                                        - 87,33m2

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

Tynku                                                                                                          - 380,38m2

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów

-  87,33m2

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków ścian            - 288,99m2

- malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych                                     - 19,80m2

- malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych         - 35,73m

- malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki

drzwiowej , ściankę oraz szafek                                                                 - 50,68m2

- mycie po robotach malarskich okien zespolonych                                      - 36,93m2

Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji technicznej  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego  i inspektora nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia

- Dziennik Budowy

- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności licząc od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót.

- Przedmiar robót należy traktować jako element porównawczy służący porównaniu prac z dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wykonanie zamówienia w 100 proc. siłami własnymi, § 9 Projektu Umowy zostanie z niego usunięty.

# II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.