# 2. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

PRZEDMIAR ROBÓT

|  |  | Oferent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE INWESTYCYJNE : POPRAWA DOSTEPNOŚCI DO PORTU W KOŁOBRZEGU OD STRONY LĄDU |
| ROBOTY DROGOWE ETAP II - KOSZTORYS OFERTOWY |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU UL. SOLNEJ Z UL. BAŁTYCKĄ W KOŁOBRZEGU |
| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej |  |  |
| I.1 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu. | szt. | 18 |
| I.2 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż 1 kpl, konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie. | kpl. | 22 |
| I.3 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż głowic kablowych. | kpl. | 18 |
| I.4 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Malowanie konstrukcji lakierem, "anti graffiti system". | m2 | 9 |
| I.5 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Skuteczność zerowania, pierwszy pomiar. | szt. | 18 |
| II. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż masztów wysokich sygnalizacji świetlnej. |  |  |
| II.6 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wykopy z ręcznym załadunkiem urobku na środek transportowy i transportem na odległość 1 km na gruncie kategorii III, samochodem samowyładowczym do 5 t. Wykop pod fundament słupa wysokiego. | m3 | 8 |
| II.7 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Betonowanie fundamentów do słupów wysokich. | m3 | 8 |
| II.8 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Rury ochronne w fundamentach słupów wysokich | m | 16 |
| II.9 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż i stawianie słupów wysokich sygnalizacji świetlnej. Słup stalowy o masie do 890 kg. | szt. | 4 |
| II.10 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż wysięgników rurowych. Wysięgnik o masie do 50 kg, mocowany na słupie.Wysięgnik w cenie słupa. | szt. | 4 |
| II.11 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Malowanie konstrukcji lakierem, "anti graffiti system". | m2 | 3,6 |
| II.12 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż 1 kpl, konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie. | kpl. | 4 |
| II.13 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Skuteczność zerowania, pierwszy pomiar. | szt. | 4 |
| III. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż latarni sygnalizacyjnych typu LED |  |  |
| III.14 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż wspornika sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. | kpl. | 4 |
| III.15 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4. Latarnia typu LED 3*300 | szt. | 5 |
| III.16 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż ekranu kontrastowego na gotowym wysięgniku. | szt. | 5 |
| III.17 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - w tym 2 szt. kierunkowe . Latarnia typu LED 3*300 | szt. | 4 |
| III.19 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2. Latarnia piesza 2*200 typu LED | szt. | 12 |
| III.20 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2. Latarnia rowerowa 2*200 typu LED | szt. | 6 |
| III.22 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Kompletowanie latarni sygnalizacyjnych | szt. | 27 |
| III.23 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Malowanie symboli. | szt. | 48 |
| IV. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż i uruchomienie sterownika (10+3+15+ monitoring) |  |  |
| IV.24 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż sterownika sygnalizacji swietlnej z fundamentem prefabrykowanym. Sterownik 10 grup+3 wejścia przyciskowe+ 15 pętli + monitoring | szt. | 1 |
| IV.25 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Programowanie sterownika MSR 2002 | kpl. | 1 |
| IV.26 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Sprawdzenie działania sygnalizatora. | szt. | 24 |
| IV.27 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Próby funkcjonalne - sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji jednego urządzenia o ilości obwodów pomocniczych do 20. | kpl. | 1 |
| IV.28 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych dwuzakresowych. Badanie wyłącznika różnicowo- prądowego. | pom. | 1 |
| V. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż przycisków dla pieszych |  |  |
| V.29 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż przycisku dla pieszych sygnalizacji świetlnej. | szt. | 18 |
| VI. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych |  |  |
| VI.30 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż sygnalizatora akustycznego sygnalizacji świetlnej. | szt. | 10 |
| VII. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej |  |  |
| VII.31 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Kopanie rowów dla kabli. Wykop wykonywany ręcznie, grunt kat. III. Próbne przekopy. | m3 | 210 |
| VII.32 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Zasypywanie rowów dla kabli. Wykop wykonywany ręcznie, grunt kat. III. Próbne przekopy | m3 | 210 |
| VII.33 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wykonanie przepustów o długości do 15 m pod drogami, metodą przeciskania dwóch rur o średnicy 110 mm, kategoria gruntu 3. | szt. | 7 |
| VII.34 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, liczba warstw w ciągu kanalizacji 1, liczba rur w warstwie 1, liczba otworów w ciągu kanalizacji 1. | m | 281 |
| VII.35 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, liczba warstw w ciągu kanalizacji 1, liczba rur w warstwie 2, liczba otworów w ciągu kanalizacji 2. | m | 328 |
| VII.36 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 110,0 mm w wykopie. Rury od studni do masztów i pętli indukcyjnych. | m | 69 |
| VII.37 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych, kategoria gruntu III. | studnia | 26 |
| VII.38 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych, kategoria gruntu III. | studnia | 10 |
| VII.39 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | kpl. | 1 |
| VIII. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w kanalizacji kablowej , masztach i rurach - YKSY 24 x 1,5 - 225 m, YKY 3 x 10 - 490 m, YKY 4 x 1,5 - 180 m, YKYżo 5 x 1,5 - 45 m, YStY 3 x 2,5 - 225 m, YStY 8 x 2,5 - 232 m, XzTKMXpw 4x4x0,8 - 490 m |  |  |
| VIII.40 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w przepustach, rurach, masztach i kanalizacji kablowej. Kabel YKSY 24 x 1,5 mm2. | m | 225 |
| VIII.41 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w masztach wysokich. Kabel YKYżo 5 x 1,5 mm2. (do latarni na wysięgnikach) | m | 45 |
| VIII.42 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w rurach, masztach i kanalizacji kablowej. Kabel YKY 4 x 1,5 mm2.- do przycisków | m | 180 |
| VIII.43 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w rurach i kanalizacji kablowej. Kabel YStY 3 x 2,5 mm2. | m | 225 |
| VIII.44 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w rurach i kanalizacji kablowej. Kabel YStY 4 x 2,5 mm2. | m | 225 |
| VIII.45 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w rurach i kanalizacji kablowej. Kabel YStY 8 x 2,5 mm2. | m | 232 |
| VIII.45 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli w rurach i kanalizacji kablowej. Kabel XzTKMXpw 4x4x0,8mm2. | m | 490 |
| VIII.46 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych. Kabel o ilości żył do 8. | szt. | 45 |
| VIII.47 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych. Kabel o ilości żył do 24. | szt. | 26 |
| VIII.48 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył-10. W tym dwukrotny pomiar pętli. | odc. | 24 |
| VIII.49 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył-24. | odc. | 24 |
| IX. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Rozbiórka i naprawa nawierzchni |  |  |
| IX.50 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej. | m2 | 50 |
| IX.51 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Rozebranie nawierzchni i chodników. Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, rozbiórka ręczna. | m2 | 110 |
| IX.52 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Rozebranie nawierzchni i chodników. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, rozbiórka ręczna, grubość nawierzchni 4 cm. | m2 | 5 |
| IX.53 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Materiał z 50 % uzupełnieniem wsp. 0,5 do M. | m2 | 10 |
| IX.54 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej. Materiał z 50% uzupełnieniem wsp. 0,5 do M. | m2 | 110 |
| IX.55 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z asfaltu lanego o grubości 3 cm, asfalt lany grysowo-żwirowy. | m2 | 5 |
| X. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wykonanie pętli indukcyjnych ( 7 pętli 4 zwojowych i 7 pętli 3 zwojowych) |  |  |
| X.56 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wykonanie pętli indukcyjnej w jezdni - trzyzwojowa | m | 192 |
| X.57 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni - czterozwojowa | m | 97 |
| X.58 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm masą zalewową. Zalewanie pętli. | m | 528 |
| X.59 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych. Mufa na kablu pętlowym. | szt. | 20 |
| XI. | 45233294-6 | D-07.03.01 | Zasilanie sygnalizacji świetlnej |  |  |
| XI.60 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii III. | m | 15 |
| XI.61 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m. Warstwa piasku 2*0,1m, | m | 30 |
| XI.66 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel YKY 3x10 mm2 | m | 490 |
| XI.67 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2. | m | 18 |
| XI.68 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w III kategorii gruntu. | m | 15 |
| XI.69 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii III. | m | 15 |
| XI.70 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Montaż szafy zasilająco-pomiarowej | szt. | 1 |
| XI.71 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Wprowadzanie kabla do szafy. | szt. | 4 |
| XI.72 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV, zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2. | szt. | 2 |
| XI.73 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv, zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2. | szt. | 2 |
| XI.74 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Malowanie symboli. | szt. | 6 |
| XI.75 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Przykręcanie tabliczek opisowych. | szt. | 4 |
| XI.76 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy. | pom. | 1 |
| XI.77 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy. | pom. | 1 |
| XI.78 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny. | pom. | 1 |
| XI.79 | 45233294-6 | D-07.03.01 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4. | odc. | 2 |