Załącznik Nr 6

Zakres prac przy remontach cząstkowych nawierzchni drogowych.

1. Nawierzchnie z płyt żelbetowych PROZBET

1.a. przełożenie płyt żelbetowych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni z płyt,

-/uzupełnienie podsypki z piasku,

-/ponowne ułożenie nawierzchni z płyt.

1.b. wykonanie nowej nawierzchni z płyt żelbetowych, płyty inwestora, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię,

-/wykonanie podsypki z piasku min. 10 cm,

-/dowóz płyt żelbetowych z odległości 1 km

-/ułożenie nawierzchni z płyt PROZBET.

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu ( z kruszarki), średnica ziarna max. do 5 cm

2.a. grubość utwardzenia minimum 20 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie gruzu betonowego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

2.b. dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni z gruzu betonowego.

3. Remont nawierzchni z żużla paleniskowego.

3.a. wykonanie nowej nawierzchni, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie żużla w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym, grubość w-wy po zagęszczeniu minimum 12 cm.

3.b. remont nawierzchni żużlowych z uzupełnieniem żużla ( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania 1  należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości żużla w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

3.c. remont nawierzchni żużlowych bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4. Remont nawierzchni z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm).

4.a. remont nawierzchni kamienia łamanego ( 0-31,5 mm) bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.b. remont nawierzchni z kamienia łamanego uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.c. naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie rowków odwadniających,

-/ oczyszczenie miejsc uszkodzonych,

-/ wypełnienie uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm),

-/ ręczne lub mechaniczne naprawianych miejsc.

5. Remont nawierzchni z pospółki.

5.a. remont nawierzchni z pospółki uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ),  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

6. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej.

6.a. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.c. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych grubości ok.17 cm.

7.a. remont nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, używanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.b. remont nawierzchni z płyt betonowych 50x50x cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm, urzywanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.c. remont nawierzchni z płyt kamiennych śr. grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych, urzywanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.d. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, używanych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.e. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, nowych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8. Remont cząstkowy nawierzchni i podbudowy betonowej.

8.a. remont podbudowy betonowej z betonu B-7,5 grubości 12 cm bez dylatacji,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej podbudowy z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz jej zagęszczenie i pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8.b. remont nawierzchni betonowej z betonu B-20 grubości 17 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej nawierzchni betonowej z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej nawierzchni betonowej z zagęszczeniem oraz jej pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm.

9.a,b,c,d. remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki, używanej wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9.e. remont nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki h=8-11 cm, nowej, wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

10. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm.

10.a,b. remont nawierzchni z z płyt betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych,

-/oczyszczenie i przesortowanie płyt,

-/spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej lub wymiana podsypki cementowo-piaskowej z uprzednim jej przygotowaniem,

-/ułożenie płyt betonowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/posypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11. Przestawienie krawężników betonowych 15x30cm.

11.a. rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11.b. ustawienie krawężników betonowych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

11.c. ustawienie krawężników betonowych nowych wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

12. Przestawienie krawężników kamiennych 20 x35 cm.

12.a. rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/ załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

12.b. ustawienie krawężników kamiennych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

13. Przestawienie obrzeży betonowych.

13.a. przestawienie obrzeży betonowych 6x20 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.b. przestawienie-wymiana obrzeży betonowych 6x20 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

13.c. przestawienie obrzeży betonowych 8x25 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.d. przestawienie-wymiana obrzeży betonowych 8x25 cm, obrzeża, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

14. Roboty naprawczo-konserwacyjne.

14.a. regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.b. regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych z ich wymianą, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie nowej kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.c. wymiana-uzupełnienie rusztu kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ewentualne zdjęcie uszkodzonego rusztu oraz oczyszczenie kołnierza,

-/dobranie właściwego rusztu oraz jego montaż,

-/załadowanie uszkodzonego rusztu na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.d. wymiana studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej studzienki,

-/osadzenie osadnika betonowego ø 500 na gotowym fundamencie z podłączeniem przykanalika oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-/ osadzenie wpustu ściekowego żeliwnego typu ciężkiego,

-/ załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.e. wymiana przykanalika studzienki ściekowej, w kalkulacji wykonania 1 mb należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej części przykanalika,

-/ wymiana przykanalika ø 200  wraz z wykonaniem podłoża grubości 20 cm z pospółki

-/ zasypanie i zagęszczenie wykopu

-/ załadowanie gruzu i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.f. remont słupków przeszkodowych

-/ demontaż słupka przeszkodowego,

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,

-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

14.g,k.  remont ścieków ulicznych z kostki kamiennej lub betonowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyłamanie kostki betonowej lub kamiennej w miejscu uszkodzonego ścieku,

-/wyłamanie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem na pobocze,

-/rozścielenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki betonowej lub kamiennej ścieku na wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem, ewentualnie wymiana uszkodzonego elementu betonowego na nowy,

-/sprawdzenie prawidłowości spadku ścieku,

-/wyregulowanie i oczyszczenie spoin,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/zasypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.h,i,j. regulacja wysokościowa włazu kanałowego, studzienki telekomunikacyjnej lub skrzynek zaworów wodocigowych lub gazowych, w kalkulacji należy ująć:

-/zdjęcie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.l. wymiana przepustu pod zjazdem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ławę,

-/ wykonanie ław fundamentowych pod rury za żwiru,

-/ mechaniczne ułożenie rur betonowych na gotowej ławie,

-/ wypełnienie połączeń rur zaprawą cementową,

-/ posmarowanie rur lepikiem,

-/ załadowanie gruzu i i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.m. wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu, w kalkulacji wykonania 1 m3 należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ściankę czołową,

-/ wykonanie ścianki czołowej z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

-/ ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacją betonu,

-/ wykonanie izolacji ścian lepikiem,

-/ załadowanie gruzu, deskowania i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.n. wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczne lub mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem,

-/dowiezienie mieszanki w miejsce wbudowania,

-/zasypanie przekopu – przełomu mieszanką warstwami 15-20 cm,

-/zagęszczenie ręczne lub mechaniczne.

14.o. wykonanie symboli P-20 oraz P-24 na nawierzchni drogowej po wykonanych remontach cząstkowych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ sprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca robót,

-/ przygotowanie farby chlorokauczukowej,

-/ ręczne lub mechaniczne wykonanie symboli,

-/ ochrona świeżo pomalowanych symboli.

14.p. wykonanie muru oporowego z kamienia, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, kamień własnością inwestora,

-/ wykonanie muru z kamienia na, uprzednio przygotowanej, zaprawie cementowo-wapiennej,

-/ spoinowanie muru z kamienia,

-/ załadowanie gruzu, deskowania na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

15. Transport technologiczny materiałów budowlanych.

15.a. transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/ręczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.b. transport materiałów sypkich na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.c. transport kostki kamiennej na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek kostki kamiennej,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

15.d. mechaniczne wykonanie wykopu na głębokość 20 cm w gruncie kat. II-IV, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportu,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

16. Prace rozbiórkowe.

16.a. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie mas bitumicznych,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.b. rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie podbudowy betonowej,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.c,dg,h. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm, płyt kamiennych grubości śr. 19 cm oraz rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm na podsypce cem.-piaskowej,  w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: :

-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie płyt chodnikowych,

-/ zerwanie podsypki,

-/ załadowanie materiału z rozbiórki na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.e,f. rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ odkopanie obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/ zerwanie podsypki,

-/ załadowanie materiału z rozbiórki na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.