ZESTAW nr 1

Dotyczy : Budowa drogi wewnętrznej ppoż. przy szkole podstawowej nr 6 w Kołobrzegu

Pytanie 1 : w przedmiarze poz nr 35 jest (montaż bramy metalowej szer.6,0m) proszę o sprecyzowanie czy brama składa się z jednej części czy z dwóch furtek, czy brama będzie otwierana na zawiasach czy przesuwana, jaki materiał rama kątownik, profil zamknięty o wym. przykładowo 30x30, zamknięcie bramy kłódka,zamek na klucz itp. podać wymiar wysokości bramy.

Odpowiedź:

Przewidywana  brama  od  strony  ulicy  Bydgoskiej  ma  być :

-   o  szerokości  6,0 m  bez  furtki.

-   o  stelażu  metalowym  z  kątowników  6x6 cm  z  zastosowaniem  siatki  metalowej.

-   dwuskrzydłowa  2x3,0 m  na  zawiasach  zamontowana  na  słupkach  metalowych  d  150 mm.

-   zamknięcie  na  kłódkę

-   o  wysokości  1,5 m.