Pytanie z dnia 23 kwietnia 2015 r.:

Odpowiedź:

Po uzgodnieniach z projektantem przy przygotowaniu oferty proszę przyjąć następujące wymagania
stawiane oprawom:

Minimalne dopuszczalne parametry techniczne  jakie powinny posiadać proponowane oprawy:

- Moc pobierana od 27W do 30W

- strumień świetlny oprawy 2950 lm

- sprawność oprawy >= 109 lm/W

- temperatura barwowa światła białego z zakresu 4400K- 4600K

- zasilacz DALI, redukcja mocy autonomiczna i utrzymaniem stałego strumienia w czasie

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez radiatorów, wnęk zbierających zanieczyszczenia – górna część gładka lakierowana

- IP66 dla całej oprawy

- spadek strumienia świetlnego oprawy co najwyżej 0.8 po 100 000h świecenia w przypadku niestosowania funkcji podtrzymania strumienia

- prawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC (certyfikat potwierdzający zgodność parametrów technicznych podawanych przez producenta wydawany przez niezależne laboratoria)