OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu”

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) pn. „Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu”, według załączonej, uzgodnionej z Radą Osiedla nr 9 Podczele koncepcji (CPV: 71322000-1 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania) w tym wykonanie :

    - Projektu budowlanego (branża budowlana, drogowa, elektryczna, sanitarna) wraz z informacją BIOZ - 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),

    - Projektu wykonawczego (branża budowlana, drogowa, elektryczna) – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),

    - Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),

    - Przedmiarów robót - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz  formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu ),

    - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).

  - Uzyskanie  podkładu  geodezyjnego  potrzebnego  do  celów  projektowych, obejmującego powierzchnią pasy drogowe ul. Nowogródzkiej, ul. Wileńskiej                i skrzyżowania z ul. Krzemieniecką na odległość 10 m – w kosztach Wykonawcy.

  - Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień warunków technicznych i decyzji niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę oraz przygotowanie wniosku do uzyskania tych, bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego powyższą dokumentacją (CPV: 71247000-1).

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

  - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w tym:

    - Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z uzgodnieniami branżowymi właścicieli sieci w zakresie opracowanego projektu.

UWAGA - należy zaplanować podłączenie projektowanego oświetlenia skweru do zasilania ul. Kresowej, Skweru Balladyny oraz Skweru Kordiana.

    - W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Miasto decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem.

    - Wykonanie projektów wykonawczych zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji).

    - Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich branż) .

    - Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż).

    - Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (dotyczy wszystkich branż).

    - Pozyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

    - Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia.

  - Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła element opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.

# WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej Rewitalizacji Skweru Pana Tadeusza (działka nr 4/332 ob. 8 – granice oznaczono kolorem pomarańczowym), według koncepcji przedstawionej w załączonym szkicu, obrazującym uzgodnione z Zarządem i Radą Osiedla nr 9 Podczele, zamiany zagospodarowania Skweru Pana Tadeusza, w tym:

    - wykonanie nowego kwietnika rabatowego wraz z rzeźbą postaci Zosi                         z poematu A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”, w miejscu obecnego, mało estetycznego klombu ze starymi krzewami – oznaczony w szkicu lit. E; ukwiecona rabata ma nawiązywać do nazwy skweru oraz romantycznie spostrzeganych, sielskich krajobrazów dawnych kresów wschodnich, poprzez przywołanie wzorca wiejskich przedogródków,

    - wykonanie klombu (ostateczny kształt do uzgodnienia) – oznaczony w szkicu lit. B, w centralnym miejscu, w którym zostanie zamontowana konstrukcja kwiatowa w kształcie kosza (załączona fotografia),

    - wykonanie placyku wokół klombu – oznaczonego w szkicu lit. B,

    - poszerzenie placyku wokół kwietnika rabatowego wraz z rzeźbą – oznaczonego w szkicu lit. E,

    - wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych, które winny mieć nośność, umożliwiającą wjazd pojazdów do obsługi technicznej budynków mieszkalnych oraz bieżącej obsługi zieleni i elementów malej architektury mieszczącej się na terenie skweru – drogi wewnętrzne w załączonej mapie zaznaczono kolorem zielonym,

    - wykonanie nowej nawierzchni chodników,

    - wykonanie alejek parkowych, o nawierzchni żwirowej, w miejscach obecnych przedeptów – oznaczony w szkicu lit. C,

  - Kwietnik rabatowy wraz z rzeźbą postaci Zosi z poematu A. Mickiewicza (lit. E           w szkicu), nawiązując do opisów z „Pana Tadeusza”, winien być zaprojektowany według koncepcji przedstawionej w załączonym szkicu, uzgodnionej z Zarządem                 i Radą Osiedla nr 9 Podczele.

Postać Zosi z sitem, opartym na biodrze oraz uniesioną do czoła drugą ręką, spoglądająca na wschód słońca (w rzeczywistości i w przenośni), ma być umieszczona w centralnym miejscu kwietnika. U jej nóg ma „paść się” drób. Postać Zosi i menażeria umieszczona zostanie na trawie. Do Zosi prowadzić będzie i okalać rzeźbę ścieżka, w celu umożliwienia mieszkańcom czy turystom podejście bliżej Zosi i wykonania pamiątkowej fotografii - w założeniu pomysłodawczyni, rabata ma stanowić również swoistą widokówkę z Podczela. Kwietnik ma być otoczony niskim, trwałym murkiem kamiennym. Do Zosi prowadzić będzie niski, wahadłowy płotek. Po jego obu stronach zaplanowano 2 tablice/głazy kamienne, na których wyryta zostanie nazwa „Skwer Pana Tadeusza” i cytaty z poematu „Pan Tadeusz”, opisujące scenkę, przedstawioną przez rzeźby na klombie.

  - Oświetlenie należy zaprojektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na 2 placykach oraz w celu oświetlenia rzeźby Zosi (w szkicu lit. E) i konstrukcji kwiatowej w kształcie kosza (w szkicu lit. B), aby stanowiły dekoracje również w porze nocnej. Przy konstrukcji kwiatowej zaprojektować punkt poboru energii elektrycznej zasilany z sieci oświetleniowej tak aby można było podłączyć oświetlenie świąteczne montowane na tej konstrukcji. Wysokość słupów oświetleniowych, projektowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, należy dostosować do istniejącego drzewostanu (celem uniknięcia kolizji z koronami drzew). Należy zaprojektować, wykorzystując istniejące podświetlenie witacza osiedla (przed pocztą), doprowadzenie energii do młodych egzemplarzy świerków serbskich, celem ich dekorowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Projektowane oświetlenie musi spełniać między innymi wymogi Ustawy o efektywności energetycznej. Zastosowane źródła światła i oprawy oświetleniowe wykonane z wykorzystaniem technologii LED muszą spełniać następujące wymagania:

- wskaźnik oddawania barw > 80,

- temperatura barwowa 3800 do 4200 stopni Kelvina,

- oprawy o sprawności świetlnej >100 lm/W,

- współczynnik określający udział strumienia świetlnego emitowanego w górną półprzestrzeń do strumienia świetlnego źródła światła w oprawie  ULOR ≤ 5%

- IK nie gorsze niż IK08, IP nie niższe niż IP65

- oprawy z redukcją poboru mocy w godzinach nocnych

- trwałość >50 000 godzin

Uwaga: Istniejące oświetlenie na terenie objętym projektem jest własnością ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w związku z powyższym należy uzgodnić z właścicielem sprawy związane z likwidacją tych sieci i utrzymaniem ciągłości działania oświetlenia tej spółki znajdującego się poza zakresem projektu. Należy rozważyć zasilenie z projektowanej instalacji ul. Krzemienieckiej lub gdy nie zostaną spełnione wymagania techniczne ( np. dopuszczalne spadki napięć i warunki ochrony samoczynnego wyłączenia zasilania) należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA.

  - Mała architektura – należy zaprojektować pojemniki na odpady, nawiązujące stylistyką do zlokalizowanych na skwerze ławek parkowych, wykonanych z drewna sapeli oraz pozostałych, planowanych elementów malej architektury.

  - Wody opadowe z projektowanych nawierzchni należy odprowadzić powierzchniowo na teren zieleni zagospodarowywanego skweru.

  - Przyłącze wodociągowe wraz z punktami poboru i opomiarowaniem należy zaprojektować wg warunków technicznych pozyskanych przez Wykonawcę w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kołobrzeg; punkty poboru z szybkozłączkami należy lokalizować w obszarze zieleni, poza ciągami komunikacyjnymi.

  - W dokumentacji projektowej nie zostanie uwzględniony teren położony przy bloku mieszkalnym Spólnoty Mieszkaniowej „Miła”, gdzie zaledwie kilka lat temu Gmina Miasto Kołobrzeg, dokonała wymiany nawierzchni utwardzonych – w załączonej mapie zaznaczono kolorem niebieskim.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Skweru Pana Tadeusza i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- ZAŁĄCZNIKI

- Mapa Skweru Pana Tadeusza.

- Mapa inwentaryzacji dendrologicznej Skweru Pana Tadeusza.

- Szkic obrazujący koncepcję zmian zagospodarowania Skweru Pana Tadeusza, uzgodnioną z Radą Osiedla nr 9 Podczele.

- Szkic obrazujący koncepcję kwietnika rabatowego wraz z rzeźbą postaci Zosi, uzgodnioną z Radą Osiedla nr 9 Podczele.