CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

77211400-6	Usługi wycinania drzew

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Przebudowa                         ul. Wschodniej w Kołobrzegu" w tym:

- ROBOTY BUDOWLANE:

- Branża drogowa

- Wycinka drzew i krzewów – zgodnie z inwentaryzacją zieleni

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża

- Chodniki

- Ścieżki rowerowe

- Zjazdy i parkingi

- Regulacja armatury

- Ulice z kostki betonowej

- Nawierzchnie bitumiczne

- Skrzyżowanie z kostki kamiennej

- Organizacje ruchu drogowego (m.in. aktualizacja tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie)

- Zieleń

- Branża sanitarna

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej

- Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej gD90

- Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej gD150

- Branża energetyczna

- Rozwój sieci oświetleniowej

- Oświetlenie terenu

- Przebudowa sieci Energa Oświetlenie – kolizja

- Przebudowa sieci Energa Operator SA - kolizja

- Pomiary natężenia oświetlenia

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni dróg z rozbiciem na poszczególne drogi w tym: rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w mb i m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, zjazdów, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych) oraz średnicę i długość oraz rodzaj materiału wykonanej kanalizacji deszczowej, długości i przekroje kabli, ilości i typy opraw oświetleniowych, rodzaje i ilości słupów. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa + zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna na dzień przed odbiorem końcowym zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników umożliwiających złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i przedłożenia ich najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

- Tablica informacyjna

Wielkość tablicy pamiątkowej 80x120cm.

Tablica musi zostać wykonana z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). Konstrukcja stalowa, ocynkowana.

Sposób montażu – tablica wolnostojąca obustronna. Wzór tablicy udostępni Zamawiający.

# Teren budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym koszty związane z:

- organizacją zaplecza budowy,

- zaopatrzeniem placu budowy w media,

- zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi,

- składowaniem materiałów,

- dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy.

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# Dokumentacja

- Projekt budowlany (branża drogowa, branża sanitarna, branża energetyczna)

- Projekt wykonawczy branży drogowej

- Projekt wykonawczy branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa)

- Projekt wykonawczy branży sanitarnej (kolizje gazowe)

- Projekt wykonawczy  branży energetycznej

- Inwentaryzacja zieleni

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża drogowa, branża sanitarna, branża energetyczna)

- Przedmiar robót (branża drogowa, branża sanitarna, branża energetyczna)

- Decyzja o pozwoleniu na budowę, znak B.6740.00503.2017 z dnia 24.08.2017r.

# Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru autorskiego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce składowania - magazyn na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek zarówno pieszym, samochodom: osobowym, dostawczym, odbierającym odpady komunalne (śmieciarkom) oraz innych służb. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody poszczególnych Zarządców Dróg na prowadzenie robót w pasach drogowych. Koszty zajęcia pasów drogowych wraz z opracowaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu okres płatności faktury do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca w trakcie robót zapewni odpowiednią koordynację robót 
w poszczególnych branżach.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu w celu:

- usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulic.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty drogowe, oraz instalacyjne sanitarne i elektryczne z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do SIWZ pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.