CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45247270-3	Budowa zbiorników

45231300-8	Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Budowy zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej " w tym:

- ROBOTY BUDOWLANE:

- Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanałów dopływowych i odpływowych

Budowa  ziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych o objętości ok. 1400 m3 oraz kanałów dopływowych i odpływowych o średnicy od DN 400 do DN 900 mm, studzienek połączeniowych, regulatora odpływu i zastawek kanałowych  na  rowie   S-8.

- Utwardzenie nawierzchni

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 300x 150x12 cm. Płyty układać bezpośrednio na wzmocnionym podłożu wykonanym z geowłókniny wypełnionej warstwą żwiru o grubości 25 cm. Utwardzenie części terenu, wokół projektowanego zbiornika z tłucznia kamiennego o szerokości 1,50 m 
i grubości 15 cm.

- Ogrodzenie

Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowe  plecionej z drutu stalowego ocynkowanego  gr. 1,80 mm powlekaną PVC. Wymiar oczek 45 x 45 mm. Wysokość  siatki H = 1500 mm. Słupki ogrodzeniowe stalowe o średnicy DN 48 mm i wysokości 2,3 m z tzw. przelotkami na linkę. Słupki narożne z podporami z rur DN 32 mm. Pomiędzy słupkami zamontować krawężnik chodnikowy. Montaż bramy wjazdowej  przemysłowej przesuwnej o długości L = 4,0 m wraz z napędem ręcznym i szyną jezdną. Wysokość bramy H = 1500 mm.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa tj.:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Opinia geotechniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiar robót

- Decyzja o pozwoleniu na budowę, znak B.6740.00373.2019 z dnia 27.06.2019 r.,

stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: powierzchnię wybudowanego zbiornika wraz z określeniem jego pojemności, długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni utwardzonych (rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w mb i m2 ) oraz średnicę i długość, rodzaj materiału wykonanej kanalizacji deszczowej. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa + zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna (skan dokumentacji papierowej z czytelnym opisem poszczególnych plików - mówiącym o ich zawartości) na dzień przed odbiorem końcowym zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników umożliwiających złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i przedłożenia ich najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

  - Dokumentacja przedkładana na dzień odbioru końcowego robót powinna zawierać:

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót wraz z  mapą i szkicem ze współrzędnymi, zapisanymi na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt) – oryginały, zestawienie długości i średnic wykonanych sieci, powierzchni utwardzonych w m2, parametrów zbiornika retencyjnego, długości ogrodzenia podpisane przez geodetę.

- Dziennik budowy.

- Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian- zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane) tylko przy zmianach występujących w odniesieniu do zatwierdzonego projektu.

- Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 4 egzemplarzach wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz. oraz zapis cyfrowy na CD.

- Protokoły z badań szczelności i prób ciśnieniowych wykonanych przewodów.

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych Robót z projektem 
i pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobów budowlanych posiadających znak „B” lub „CE”).

- Wykaz atestów, certyfikatów, deklaracji i zgodności wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy.

- Oświadczenie właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców.

- Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakończeniu robót.

Dokumentacja powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony 
z załączonym spisem zawartości w segregatorze w 3 jednakowych egzemplarzach + zapis elektroniczny.

# Teren budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym koszty związane z:

- organizacją zaplecza budowy,

- zaopatrzeniem placu budowy w media,

- zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi,

- składowaniem materiałów,

- dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy.

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru autorskiego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce składowania - magazyn na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu okres płatności faktury do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca w trakcie robót zapewni odpowiednią koordynację robót 
w poszczególnych branżach.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany w dokumentacji projektowej produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty instalacyjne sanitarne  z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do SIWZ pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.