# BZ.271.5.2020.I	Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

### „Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45233142-6– roboty w zakresie naprawy dróg,

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników na drogach gminnych i wewnętrznych oraz innych ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość interwencji w obrębie miasta, tj. do 5 km, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 250,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 2.000,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2,

- remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów  1,5 cm, 1.300,00 m2,

- remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.000,00 m2,

- utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 3.000,00 m2,

- wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, grubość 4 cm,  300,00 m2,

- objazd miasta, w miesiącu  - 100 km,

Na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewni o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- Remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym

- Utrwalenie nawierzchni emulsja i grysem kamienny

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Montaż oznakowania pionowego.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku   do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia:

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

  - Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy wykonywać i oznakować zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

| (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729), |  |
| --- | --- |

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

| (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181), |  |
| --- | --- |

3. Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.)

Zakres robót to

### „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi obejmują: oczyszczenie miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszenie, skropienie ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnienie uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczenie pozwalające na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypanie piaskiem i zatarcie.

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – wyrównanie lokalnych ubytków bez wycięcia krawędzi obejmują: oczyszczenie miejsca naprawianego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszenie, skropienie ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnienie miejsca uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczenie pozwalające na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypanie piaskiem i zatarcie.

- Remonty nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową wraz z: oczyszczeniem miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, rozścieleniem grysu kamiennego jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, skropieniem emulsją asfaltową rozścielonego kruszywa, rozsypaniem drobnego kruszywa, ubiciem lub uwałowaniem poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu.

- Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową wraz z mechanicznym skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową, równomiernym rozsypaniem kruszywa, ręcznym wyrównaniem rozsypanego kruszywa z uzupełnieniem braków, zawałowaniem rozścielonej warstwy kruszywa.

- Wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z remontowanych nawierzchni należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

- Skład mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzględniać kruszywo łamane o uziarnieniu 0-8mm.

- Objazd miasta raz w tygodniu (24km) w celu określenia stanu technicznego nawierzchni bitumicznych. Na okoliczność objazdu Wykonawca sporządza protokół określający stan nawierzchni drogowych oraz wskazania prac niezbędnych do wykonania i przedkłada go Zamawiającemu (dotyczy całego pasa drogowego (drogi, chodniki, pobocza, oznakowanie).

- Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

- Wykonanie obmiarów naprawianych nawierzchni, udokumentowanie z Książce obmiarów.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu, protokółu z objazdu dróg określającego stanu ich nawierzchni.

- Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie reakcji na zgłoszenie określonym w druku oferty (pkt 3 załącznika nr 1 SIZW I)).

- Asfalt z rozbiórek, pozyskany przy remoncie nawierzchni bitumicznych, należy zużyć na podbudowy przetwarzając go w recyklerze ( pkt. 5).

UWAGA:

Czas reakcji grupy interwencyjnej zaczyna biec od momentu przyjęcia zgłoszenia, również w formie telefonicznej.

Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

- D-M-00.00.00 		Wymagania ogólne.

- D-05.03.15   		Naprawa ( przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 				nawierzchni bitumicznych

- D-05.03.17   		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- D-05.03.17b		Naprawa spękań krawędziowych nawierzchni asfaltowej

- D-05.03.17c 		Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym

- D-05.03.06 		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i 				wbudowywanych na zimno

- D-05.03.07 		Nawierzchnia z asfaltu lanego

- D-05.03.08 : 05.03.10 	Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana (podwójnie i 						pojedynczo powierzchniowo utrwalana, regeneracja nawierzchni)

- D-05.03.11 		Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na 				gorąco, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)