# BZ.271.7.2020.I 								Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

### „Remonty nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45233142-6– roboty w zakresie naprawy dróg,

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach bieżących nawierzchni znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych, miejsc parkingowych oraz alejek parkowych i innych ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość w granicach adm. miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym m. in.:

      - Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej:

- kostka betonowa grubości 6cm używana (materiał Inwestora)			350,00 m2

- kostka betonowa grubości 6cm nowa (materiał Wykonawcy)			760,00 m2

- kostka betonowa grubości 8cm używana (materiał Inwestora)			200,00 m2

- kostka betonowa grubości 8cm nowa (materiał Wykonawcy)			600,00 m2

2. Naprawa nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralnej o grubości ziarna 0-8 mm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Zamawiający informuje, że obecnie istniejącą nawierzchnią jest nawierzchnia typu HanseGrand (materiał Wykonawcy)				150,00 m2

3. Naprawa nawierzchni wodoprzepuszczalnej z mieszanki mineralno-żywicznej na bazie żywic epoksydowych o grubości 25 mm. Zamawiający informuje, że obecnie istniejącą nawierzchnią jest nawierzchnia typu TerraWay (materiał Wykonawcy)					200,00 m2.

4. Naprawa nawierzchni z ozdobnej kostki brukowej o gr. 6 cm, wykonanej w technologii płukanej, z wysokimi właściwościami antypoślizgowymi. Zamawiający informuje, że  obecnie istniejącą nawierzchnią jest nawierzchnia typu Semmelrock	(materiał Wykonawcy)		100,00 m2

5. Rozebranie obrzeży trawnikowych

a) obrzeża 6x20 cm									100,00 mb.

b) obrzeża 8x30 lub 8x25 cm							100,00 mb.

6. Rozebranie nawierzchni:

a) z asfaltobetonu grubości 4 cm							60,00 m2

b) podbudowy betonowej grubości 12 cm						40,00 m2

c) chodnika z płyt kamiennych o grubości do 17 cm					50,00 m2

d) z trylinki grubości 12 lub 15 cm							50,00 m2

e) chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm						100,00 m2

f) chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm						100,00 m2

g) z kostki betonowej brukowej grubości 6 lub 8 cm					100,00 m2

h) z kostki kamiennej rzędowej h=18cm						100,00 m2

7. Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową 15x40 cm:

a) krawężnik betonowy 15x30 cm							100,00 mb

b) krawężnik kamienny 20x35 cm							50,00 mb.

8. Remont cząstkowy nawierzchni z trylinki o grubości 12 lub 15 cm:

a) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementową(materiał Inwestora)												200,00 m2

b) na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem (materiał Inwestora)		30,00 m2

9. Remont cząstkowy nawierzchni:

a) chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)						400,00 m2

b) chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa(materiał Inwestora) 						450,00 m2

c) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia płukanego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)															150,00 m2

d) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia łamanego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)															300,00 m2

e) chodnika z płyt kamiennych o grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)					30,00 m2

f) nawierzchni z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)						100,00 m2

g) nawierzchni z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)					300,00 m2

h) nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)				150,00 m2

i) nawierzchni z brukowca h=13-17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)							30,00 m2

j) nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)				30,00 m2

k) chodnika z płyt betonowych 20x20x5cm, o fakturze z elementami ostrzegającymi osoby niewidome o przejściu dla pieszych, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)								50,00 m2

10. Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

a) przestawienie obrzeży betonowych 6x20cm ( obrzeża Inwestora)			150,00 mb

b) przestawienie obrzeży betonowych 8x30 lub 8x25cm ( obrzeża Inwestora)		150,00 mb

c) ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm ( materiał Wykonawcy)			500,00 mb

d) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 lub 8x25cm ( materiał Wykonawcy)		300,00 mb

11. Założenie trawników 								100,00 m2

12. Wypełnienie spoin między kostkami brukowymi kamiennymi mieszaniną piasku kwarcowego i żywic epoksydowych, głębokość spoiny 6 cm, szerokość 0,5-2,00 cm (średnio 15 mb spoiny/m2 nawierzchni)

500,00 mb

13. Ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ławy betonowej o wym. 15x45 cm (beton B 10) z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

a) krawężnik kamienny o wymiarach 20x35 cm (krawężnik Inwestora)		50,00 mb

b) krawężnik betonowego o wymiarach 15x30 cm (krawężnik Inwestora)		50,00 mb

c) krawężnik betonowych o wymiarach 15x30 cm (krawężnik Wykonawcy)		100,00 mb

14. Remont podbudowy betonowej grubości 12 cm					250,00 m2

15. Remont nawierzchni betonowej grubości 17 cm					50,00 m2

16. Prostowanie słupków, w tym przeszkodowych					350 szt.

17. Ustawienie znaków drogowych wraz ze słupkiem (śr. do 800 mm)			20 kpl.

18. Remont stalowych balustrad mostowych o wysokości 1,10 metra			150,00 mb

19. Remont przykanalika studzienki ściekowej o średnicy 160 mm			20,00 mb

20. Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

a) wpustu ulicznego									10 szt.

b) włazu studzienki telekomunikacyjnej						4 szt.

c) włazu kanałowego								5 szt.

d) wpustu ulicznego z wymianą kratki ściekowej (nowa kratka –materiał Wykonawcy)	4 szt.

e) skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych					5 szt.

21. Uzupełnienie rusztu kratki ściekowej (nowy ruszt –materiał Wykonawcy)		10 szt.

22. Wymiana ulicznej studzienki ściekowej z osadnikiem (materiał Wykonawcy)		10 szt.

23. Remont cieku ulicznego

- z kostki brukowej betonowej							30,00 mb

- z kostki kamiennej								30,00 mb

24. Wymiana przepustu o średnicy 600mm pod zjazdem				10,00 mb

25. Wykonanie ścianki czołowej przepustu						2 szt.

26. Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem			20,00 m3

27. Odnowienie symboli na jezdni, miejscach postojowych, ścieżkach rowerowych i alejkach parkowych

a) C-13 i C-16									50 szt.

b) P-20 i P-24									150 szt.

28. Remont muru oporowego z kamienia 						6,00 m3

29. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem z recyklingu (ziarno max do 5 cm)	200,00 m2

30. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem z recyklingu (ziarno max do 5 cm) dodatek za każdy następny 1 cm grubości								2.000,00 m2

31. Naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym 0-31,5 mm                                                                                                                                                          325,00 m3

32. Remont nawierzchni dróg gruntowych:

a) z kamienia łamanego 0-31,5 mm bez uzupełnienia materiału			2.000,00 m2

b) z kamienia łamanego 0-31,5 mm z uzupełnieniem materiału (do 5 cm/m2)	300,00 m2

c) z pospółki z uzupełnieniem materiału do 5 cm grubości /m2			500,00 m2

33. Wykop w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm					300,00 m2

34. Transport materiałów na odległość do 5 km z załadunkiem ręcznym

a) materiałów sypkich								20,00 ton

b) sztukowych o masie do 50 kg							20,00 ton

c) kostki kamiennej								20,00 ton

35. Droga z żelbetowych płyt drogowych (pow. płyty ponad 3,00 m2)

a) wykonanie (materiał Inwestora)						100,00 m2

b) przełożenie									100,00 m2

36. Montaż stojaków na rowery (materiał Wykonawcy)					30 szt.

37. Malowanie oznaczenia miejsca postojowego P-18 (niebieskie tło)			30 szt.

38. Montaż nowego znaku drogowego (materiał Wykonawcy)				40 szt.

39. Montaż tabliczki typu T przy znaku drogowym					30 szt.

40. Montaż pylonu U-5b									30 szt.

41. Montaż słupków ostrzegawczych (materiał Wykonawcy)				50 szt.

42. Wykonanie w gruncie kategorii III-IV rowków 30x30cm pod krawężniki lub obrzeża	100,00 mb

43. Oznakowanie farbą olejną elementów ruchomych włazów urządzeń podziemnych oraz rusztów wpustów ulicznych									25 szt.

44. Wymiana uszkodzonych elementów pomostu drewnianego, elementy o wymiarach 200x15x5cm

30 szt.

45. Wymiana elementów ekranu dźwiękochłonnego wykonanego z poliwęglanu wraz z uszczelkami     10,00 m2

46.Objazd miasta raz w tygodniu (min 24km) w celu określenia stanu technicznego nawierzchni objętych umową. Na okoliczność objazdu Wykonawca sporządza protokół określający stan nawierzchni objętych wykonanym objazdem oraz wskazania prac niezbędnych do wykonania i przedkłada go Zamawiającemu (dotyczy całego pasa drogowego (drogi, chodniki, pobocza, oznakowanie),parkingów, alejek parkowych i innych ciągów komunikacyjnych).

min 100km/miesiąc

47. Ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi

48. Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

49. Wykonanie obmiarów wykonanych napraw nawierzchni, udokumentowanie w Książce obmiarów.

Na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewni o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej

- Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Montaż oznakowania pionowego.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

  - Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy wykonywać i oznakować zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

| (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729), |  |
| --- | --- |

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

| (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181), |  |
| --- | --- |

3. Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.)

Zakres prac przy remontach cząstkowych nawierzchni drogowych.

1. Nawierzchnie z płyt drogowych żelbetowych np. POZBET (powierzchnia płyty ponad 3,00 m2)

1.a. przełożenie płyt żelbetowych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni z płyt,

-/uzupełnienie podsypki z piasku,

-/ponowne ułożenie nawierzchni z płyt.

1.b. wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych, płyty inwestora, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię,

-/wykonanie podsypki z piasku min. 10 cm,

-/dowóz płyt żelbetowych z odległości 1 km

-/ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych.

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu ( z kruszarki), średnica ziarna max. do 5 cm

2.a. grubość utwardzenia minimum 20 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie gruzu betonowego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

2.b. dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni z gruzu betonowego.

3. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 20x20x5cm o fakturze ostrzegającej osoby niewidome o przejściu dla pieszych.

w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 20x20x5cm, nowych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

4. Remonty nawierzchni: z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm), typu HanseGrand, typu TerraWay oraz typu Semmelrock

4.a. remont nawierzchni z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm) bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.b. remont nawierzchni z kamienia łamanego uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.c. naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie rowków odwadniających,

-/ oczyszczenie miejsc uszkodzonych,

-/ wypełnienie uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm),

-/ ręczne lub mechaniczne naprawianych miejsc.

4.d. remont nawierzchni typu Hanse Grand z uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

4.e. remont nawierzchni typu Terra Way z uzupełnieniem materiału oraz w-wy mineralno-żywicznej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/ dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa łamanego ( 4-31,5mm) w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu, grubość 10 cm,

-/ wykonanie warstwy mineralno-żywicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej, grubość 2,5 cm.

4.f. remont nawierzchni typu Semmelrockz uzupełnieniem materiału,

w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/wysypaniu pospółki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zagęszczarką dna wykopu

-/dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa łamanego frakcja: 0-31,5 mm w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu, grubość: 10-20 cm

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

-/ułożenie podłoża z podsypki cementowo-piaskowej frakcja 0-4 mm, grubość: 3-5 cm

-/ułożenie kostki i wypełnienie szczelin pomiędzy ułożonymi kostkami płukanym piaskiem lub drobnym grysem.

5. Remont nawierzchni z pospółki.

5.a. remont nawierzchni z pospółki uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ),  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

6. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej.

6.a. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość   do 5 km.

6.c. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.d. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych grubości ok.17 cm.

7.a. remont nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, używanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.b. remont nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cmużywanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.c. remont nawierzchni z płyt kamiennych śr. grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych, używanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.d. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, używanych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.e. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, nowych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8. Remont cząstkowy nawierzchni i podbudowy betonowej.

8.a. remont podbudowy betonowej z betonu B-7,5 grubości 12 cm bez dylatacji,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej podbudowy z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz jej zagęszczenie i pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8.b. remont nawierzchni betonowej z betonu B-20 grubości 17 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej nawierzchni betonowej z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej nawierzchni betonowej z zagęszczeniem oraz jej pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm.

9.a,b,c,d. remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki, używanej wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9.e. remont nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki h=8-11 cm, nowej, wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9.f. naprawa, wypełnienie spoin między kostką brukową kamienną piaskiem kwarcowym z żywicą epoksydową, w kalkulacji wykonania (naprawy) 1 metra bieżącego spoiny należy ująć:

-/ wyczyścić spoinę do głębokości ok. 6 cm,

-/ zwilżyć wodą nawierzchnię (mgła, używając zraszacza), uważając aby nie zalać szczelin nadmierną ilością wody,

-/ materiałem przygotowanym do wypełnienia spoiny, wypełnić spoinę, usunąć ewentualny nadmiar materiału,

10. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm.

10.a,b. remont nawierzchni z z płyt betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych,

-/oczyszczenie i przesortowanie płyt,

-/spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej lub wymiana podsypki cementowo-piaskowej z uprzednim jej przygotowaniem,

-/ułożenie płyt betonowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/posypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11. Przestawienie krawężników betonowych 15x30cm.

11.a. rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową 15 x 30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11.b. ustawienie krawężników betonowych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 30 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

11.c. ustawienie krawężników betonowych 15x 30 cm nowych wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

12. Przestawienie krawężników kamiennych 20 x35 cm.

12.a. rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

12.b. ustawienie krawężników kamiennych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

13. Przestawienie obrzeży betonowych.

13.a. przestawienie obrzeży betonowych 6x20 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.b. ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

13.c. przestawienie obrzeży betonowych 8x25 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.d. ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

13.e. ręczne założenie trawników, , w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ ręczne rozrzucenie i zagrabienie ziemi urodzajnej, grubość w-wy 5 cm,

-/ wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie ziemi.

14. Roboty naprawczo-konserwacyjne.

14.a. regulacja wysokościowa wpustu ulicznego, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.b. regulacja wysokościowa wpustu ulicznego z montażem nowej kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betonu B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie nowej kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.c. wymiana-uzupełnienie rusztu kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ewentualne zdjęcie uszkodzonego rusztu oraz oczyszczenie kołnierza,

-/dobranie właściwego rusztu oraz jego montaż,

-/załadowanie uszkodzonego rusztu na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.d. wymiana studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej studzienki,

-/osadzenie osadnika betonowego ø 500 na gotowym fundamencie z podłączeniem przykanalika oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-/ osadzenie wpustu ściekowego żeliwnego typu ciężkiego,

-/ załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.e. wymiana przykanalika studzienki ściekowej, w kalkulacji wykonania 1 mb należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej części przykanalika,

-/ wymiana przykanalika ø 200  wraz z wykonaniem podłoża grubości 20 cm z pospółki

-/ zasypanie i zagęszczenie wykopu

-/ załadowanie gruzu i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.f. remont słupków przeszkodowych, w kalkulacji należy ująć:

-/ demontaż słupka przeszkodowego,

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,

-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

14.g. montaż nowego słupka ostrzegawczego, w kalkulacji należy ująć:

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,

-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

14.h,m.  remont cieków ulicznych z kostki kamiennej lub betonowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyłamanie kostki betonowej lub kamiennej w miejscu uszkodzonego ścieku,

-/wyłamanie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem na pobocze,

-/rozścielenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki betonowej lub kamiennej ścieku na wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem, ewentualnie wymiana uszkodzonego elementu betonowego na nowy,

-/sprawdzenie prawidłowości spadku ścieku,

-/wyregulowanie i oczyszczenie spoin,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/zasypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.i,j,k. regulacja wysokościowa włazu kanałowego, studzienki telekomunikacyjnej lub skrzynek zaworów wodociągowych lub gazowych, w kalkulacji należy ująć:

-/zdjęcie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.l. oznakowanie farba olejną pokryw włazów kanałowych, w kalkulacji należy ująć:

-/ demontaż pokrywy włazu

-/ oczyszczenie wewnętrznej strony włazu z zanieczyszczeń i kurzu,

-/ namalowanie loga Kołobrzegu, (od wcześniej wykonanego szablonu),

-/ montaż pokrywy włazu.

14.n. wymiana przepustu pod zjazdem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ławę,

-/ wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru,

-/ mechaniczne ułożenie rur betonowych na gotowej ławie,

-/ wypełnienie połączeń rur zaprawą cementową,

-/ posmarowanie rur lepikiem,

-/ załadowanie gruzu i i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.o. wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu, w kalkulacji wykonania 1 m3 należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ściankę czołową,

-/ wykonanie ścianki czołowej z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

-/ ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacją betonu,

-/ wykonanie izolacji ścian lepikiem,

-/ załadowanie gruzu, deskowania i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.p. wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczne lub mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem,

-/dowiezienie mieszanki w miejsce wbudowania,

-/zasypanie przekopu – przełomu mieszanką warstwami 15-20 cm,

-/zagęszczenie ręczne lub mechaniczne.

14 r,s,t. odnowienie symbolu P-20, P 24, C-13, C-16oraz malowanie symbolu P-18 (niebieskie tło), w kalkulacji należy ująć:

-/ zabezpieczenie miejsca robót,

-/ przygotowanie farby chlorokauczukowej,

-/ ręczne lub mechaniczne odnowienie symbolu,

-/ ochrona świeżo malowanych miejsc,

-/ przenoszenie zapór oraz oznakowania w miarę postępu robót.

14.u. remont muru oporowego z kamienia, w kalkulacji wykonania 1,- metra bieżącego należy ująć:

-/ przesortowanie luźnego kamienia wraz z oczyszczeniem,

-/ oczyszczenie uszkodzonej części muru,

-/ przygotowanie zaprawy cementowej,

-/ wmurowanie w mur brakujących kamieni,

-/ wykonanie spoin wypukłych,

-/ zabezpieczenie naprawionej części muru przed zniszczeniem do czasu związania zaprawy cementowej.

14.w. remont stalowych barier mostowych wysokości 1,10 metra, w kalkulacji wykonania 1,- metra bieżącego należy ująć:

-/ ręczne oczyszczenie szczotkami stalowymi elementów metalowych,

-/ ewentualne prostowanie skrzywionych elementów oraz spawanie,

-/ malowanie elementów stalowych farbą podkładową antykorozyjną,

-/ malowanie elementów stalowych farbą nawierzchniową.

14.x. wymiana elementów pomostu drewnianego na kładce w ciągu ścieżki rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do os. Podczele, w kalkulacji wymiany 1,- elementu drewnianego o wymiarach 2000x150x50mm,  należy ująć:

-/ rozebranie uszkodzonych desek, wyjęcie gwoździ, odniesienie rozebranego materiału i 		ułożenie w stosy,

-/ ułożenie nowego zaimpregnowanego elementu drewnianego w miejscu przewidzianym 		do naprawy, dopasowanie i przybicie.

14.y. ustawienie znaku drogowego o śr. 800 mm wraz ze słupkiem, w kalkulacji należy ująć:

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka znaku do pionu,

-/ zabetonowanie słupka znaku w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią,

-/ zamontowanie na słupku odpowiedniego znaku.

14.z,za. zamontowanie znaku drogowego o śr. 800 mm na słupku, w kalkulacji należy ująć:

-/ zamontowanie na słupku odpowiedniego znaku lub tabliczki.

14.zb. montaż pylonu U-5b, w kalkulacji należy ująć:

-/ wykonanie w nawierzchni jezdni otworów na kołki rozporowe,

-/ zamontowanie pylona do wykonanych nawierceń śrubami mocującymi.

14.zc. montaż nowego stojaka na rowery, w kalkulacji należy ująć:

-/ rozebranie nawierzchni w miejscach wyznaczonych na wykonanie dołów pod montaż,

-/ wykopanie dołów,

-/ zamontowanie stojaka poprzez zabetonowanie kotew w dole betonem B-15

-/ uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni terenu wokół mocowań

-/ zabezpieczenie wykonanych mocowań do czasu uzyskania przez beton odpowiedniej twardości

15. Transport materiałów budowlanych.

15.a. transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/ręczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.b. transport materiałów sypkich na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.c. transport kostki kamiennej na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek kostki kamiennej,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

15.d. mechaniczne wykonanie wykopu na głębokość 20 cm w gruncie kat. II-IV, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportu,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

16. Prace rozbiórkowe.

16.a. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie mas bitumicznych,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

-/ w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z rozebranych nawierzchni należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

16.b. rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie podbudowy betonowej,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.c,d,g,h. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm, płyt kamiennych grubości śr. 19 cm oraz rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm na podsypce cem.-piaskowej,  w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: :

-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie płyt chodnikowych,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy.

16.e,f. rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ odkopanie obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy.

16. i, j. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm lub kostki kamiennej rzędowej h=18cm: w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm lub kostki 			kamiennej,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy

16. k. wykonanie rowka pod krawężnik, obrzeża lub ławę betonową 30x30cm, grunt kat. III-IV,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wyznaczenie osi wykopu,

-/ ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,

-/ wyrównanie dna i ścian wykopu,

-/ uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

17/ Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie reakcji na zgłoszenie określonym w druku oferty (punkt 3 załącznika nr 1 SIZW I).

18/ Wymiana elementów ekranu dźwiękochłonnego z poliwęglanu wraz z uszczelkami.

Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg

Ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi

Elementy oznakowania awaryjnego

-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,

-/ montaż  4-ch znaków drogowych

-/ ustawienie tablicy U-3b 2 szt. oraz U-51 2 szt.

UWAGA:

Czas reakcji grupy interwencyjnej zaczyna biec od momentu przyjęcia zgłoszenia, również w formie telefonicznej.

Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych

opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

| L.p. | Symbol | Rodzaj prac |
| --- | --- | --- |
| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |
| 5. | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |
| 6. | D-05.01.00 | Nawierzchnie gruntowe |
| 7. | D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa |
| 8. | D-05.02.00 | Nawierzchnie twarde nieulepszone |
| 9. | D-08.01.01 | Krawężniki (betonowe i kamienne) |
| 10 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |
| 11 | D-10.03.01 | Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych |
| 12 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej i wpustu ulicznego |
| 13 | D-05.01.00a | Naprawa nawierzchni gruntowych |
| 14 | D-05.01.03b | Naprawa nawierzchni żwirowej |
| 15. | D-05.01.03b | Naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego |
| 16. | D-05.02.01a | Remont nawierzchni tłuczniowej |
| 17. | D-05.03.01a | Remont nawierzchni z kostki kamiennej |
| 18. | D-05.02.02a | Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej |
| 19. | D-05.03.02a | Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej |
| 20 | D-05.03.03a | Remont nawierzchni z płyt betonowych |
| 21. | D-05.03.18 | Remont cząstkowy nawierzchni betonowych |
| 22. | D-05.03.23b | Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej |
| 23. | D-08.01.01a | Przestawienie krawężników |
| 24. | D-08.02.01a | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych |
| 25. | D-08.03.01a | Przestawienie betonowych obrzeży chodnikowych |
| 26. | D-08.05.02a | Naprawa cieku drogowego z klinkieru |
| 27. | D-08.05.03a | Naprawa cieku drogowego z kostki kamiennej |

|  |  | WYKAZ DRÓG GMINNYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Powiat | Kołobrzeski |  |
|  |  |  | Miasto KOŁOBRZEG |  |
| Lp. | Nowy nr drogi | Nazwa drogi /ulicy/ - przebieg | Długość (m) | Jezdnia (m2) | Chodniki (m2) | Parkingi i miejsca postojowe (m2) |
| 1. | 865501Z | 1-go Maja | 459 | 2575 | 1415 | 489 |
| 2. | 865502Z | 18-go Marca, Plac | 188 | 2639 | 2819 | 276 |
| 3. | 865503Z | Akacjowa | 227 | 1036 | 281 |  |
| 4. | 865504Z | Aleja Nadmorska | 2084 | 7419 | 128 |  |
| 5. | 865726Z | Aniołów Stróżów | 248 | 1369 | 595 |  |
| 6. | 865505Z | Arciszewskiego | 1111 | 5157 | 2195 | 534 |
| 7. | 865506Z | Armii Krajowej | 701 | 7263 | 6138 | 944 |
| 8. | 865507Z | Artyleryjska | 497 | 3290 | 2927 | 432 |
| 9. | 865508Z | Bajeczna | 393 | 1972 | 656 | 102 |
| 10. | 865509Z | Bałtycka | 132 | 615 | 415 | 59 |
| 11. | 865724Z | Bałtycka | 587 |  |  |  |
| 12. | 865510Z | Basztowa | 444 | 2601 | 761 | 45 |
| 13. | 865511Z | Berlińska | 144 | 2878 |  |  |
| 14. | 865512Z | Billewiczówny | 429 | 981 |  |  |
| 15. | 865513Z | Błękitna | 555 | 3705 | 87 | 32 |
| 16. | 865514Z | Bociania | 181 | 1105 | 570 |  |
| 17. | 865515Z | Bogusława X | 513 | 3374 | 2402 | 1445 |
| 18. | 865516Z | Borzymowskiego | 189 | 1068 | 1004 |  |
| 19. | 865517Z | Bosmańska | 67 | 420 | 110 |  |
| 20. | 865518Z | Brukselska | 327 | 2934 | 258 | 176 |
| 21. | 865519Z | Brylantowa | 143 | 835 | 146 |  |
| 22. | 865520Z | Brzechwy | 214 | 1222 | 247 |  |
| 23. | 865521Z | Brzeska | 635 | 2569 | 662 | 46 |
| 24. | 865522Z | Brzozowa | 184 | 992 | 685 |  |
| 25. | 865523Z | Budowlana | 630 | 4852 | 3178 | 415 |
| 26. | 865524Z | Bukowa | 174 | 1303 | 306 |  |
| 27. | 865526Z | Bulwar Zacisze | 470 | 5963 | 40 | 28 |
| 28. | 865527Z | Bursztynowa | 347 | 1282 | 179 |  |
| 29. | 865528Z | Bydgoska | 541 | 2375 | 308 |  |
| 30. | 865529Z | Bzów | 205 | 891 | 217 |  |
| 31. | 865530Z | Chełmońskiego | 372 | 1834 | 256 | 281 |
| 32. | 865531Z | Chodkiewicza | 983 | 6004 | 3258 | 1409 |
| 33. | 865532Z | Chopina | 322 | 1913 | 1576 | 455 |
| 34. | 865533Z | Cicha | 475 | 3259 | 1370 | 336 |
| 35. | 865534Z | Cisowa | 222 | 1479 | 20 |  |
| 36. | 865535Z | Dąbrówki | 82 | 617 | 183 |  |
| 37. | 865536Z | Dębowa | 99 | 734 | 35 |  |
| 38. | 865537Z | Diamentowa | 148 | 802 | 163 |  |
| 39. | 865538Z | Drzymały | 232 | 1283 | 1065 |  |
| 40. | 865539Z | Dubois | 370 | 1870 | 1928 | 339 |
| 41. | 865540Z | Dworcowa | 601 | 6261 | 5105 | 932 |
| 42. | 865541Z | Frankowskiego | 196 | 996 | 825 |  |
| 43. | 865542Z | Fredry | 288 | 1874 | 697 |  |
| 44. | 865543Z | Gdańska | 157 | 975 | 16 |  |
| 45. | 865544Z | Giełdowa | 331 | 2180 | 1714 | 693 |
| 46. | 865545Z | Gierczak | 268 | 2473 | 845 |  |
| 47. | 865546Z | Gierymskich | 106 | 599 | 15 |  |
| 48. | 865547Z | Głogowa | 159 | 594 | 62 |  |
| 49. | 865548Z | Graniczna | 123 | 1222 | 1148 | 49 |
| 50. | 865549Z | Grochowska | 151 | 1426 | 924 | 147 |
| 51. | 865550Z | Grodzieńska | 157 | 1749 | 408 | 235 |
| 52. | 865551Z | Grottgera | 266 | 1281 | 1327 | 391 |
| 53. | 865552Z | Grudziądzka | 357 | 1730 | 116 |  |
| 54. | 865553Z | Gryfitów | 247 | 1466 | 571 | 421 |
| 55. | 865554Z | Hajducza | 137 | 951 |  |  |
| 56. | 865555Z | Helsińska | 253 | 1315 | 1024 | 1175 |
| 57. | 865556Z | Jagiełły | 421 | 2033 | 433 |  |
| 58. | 865691Z | Jana Pawła II | 698 | 4346 | 5871 |  |
| 59. | 865557Z | Janiska | 1735 | 8170 | 2401 | 524 |
| 60. | 865728Z | Jasna | 609 |  |  |  |
| 61. | 865558Z | Jaśminowa | 128 | 914 | 119 | 57 |
| 62. | 865559Z | Jedności Narodowej | 299 | 1822 | 2010 |  |
| 63. | 865560Z | Jodłowa | 180 | 1253 | 382 |  |
| 64. | 865561Z | Jurkiewicza | 148 | 879 | 190 |  |
| 65. | 865562Z | Kaliska | 54 | 299 | 235 |  |
| 66. | 865563Z | Kapitańska | 65 | 477 | 76 |  |
| 67. | 865564Z | Karłowicza | 240 | 734 | 76 |  |
| 68. | 865565Z | Kasztanowa | 156 | 1334 | 101 |  |
| 69. | 865566Z | Kaszubska | 630 | 3145 | 183 |  |
| 70. | 865567Z | Katedralna | 632 | 3226 | 3183 | 1093 |
| 71. | 865568Z | Kazimierza Wielkiego | 330 | 1691 | 437 |  |
| 72. | 865569Z | Ketlinga | 270 | 1047 |  |  |
| 73. | 865570Z | Kielecka | 150 | 865 | 234 |  |
| 74. | 865571Z | Kiemliczów | 193 | 910 | 3 |  |
| 75. | 865572Z | Kilińskiego | 62 | 356 | 279 | 161 |
| 76. | 865573Z | Klonowa | 635 | 2763 | 1049 | 123 |
| 77. | 865574Z | Kmicica | 206 | 867 |  |  |
| 78. | 865575Z | Kolejowa | 563 | 4836 | 3686 | 1310 |
| 79. | 865576Z | Kolumba | 635 | 3847 | 479 | 235 |
| 80. | 865577Z | Kołłątaja | 718 | 4600 | 2114 | 723 |
| 81. | 865716Z | Komandorska | 407 | 1724 | 359 |  |
| 82. | 865722Z | Koniecpolskiego | 245 | 1558 | 1125 | 853 |
| 83. | 865578Z | Konopnickiej | 197 | 1243 | 837 |  |
| 84. | 865579Z | Kopernika | 140 | 652 | 310 | 186 |
| 85. | 865580Z | Koralowa | 476 | 2653 | 1067 | 454 |
| 86. | 865581Z | Korczaka | 109 | 585 | 412 |  |
| 87. | 865583Z | Korzeniowskiego | 219 | 1394 | 1119 |  |
| 88. | 865584Z | Kossaka | 521 | 3392 | 1384 |  |
| 89. | 865585Z | Kościuszki | 1036 | 5300 | 5194 | 2196 |
| 90. | 865586Z | Krakowska | 385 | 1562 | 409 |  |
| 91. | 865587Z | Krakusa i Wandy | 284 | 1309 | 480 |  |
| 92. | 865588Z | Krasickiego | 146 | 735 | 57 |  |
| 93. | 865723Z | Kresowa | 442 | 3332 | 1187 |  |
| 94. | 865589Z | Krótka | 205 | 1114 | 348 |  |
| 95. | 865590Z | Krzemieniecka | 222 | 794 | 489 | 382 |
| 96. | 865582Z | Ks. Kordeckiego | 124 | 464 |  |  |
| 97. | 865591Z | Kujawska | 175 | 1799 | 239 | 89 |
| 98. | 865592Z | Kupiecka | 188 | 1047 | 1540 | 61 |
| 99. | 865593Z | Kurpińskiego | 236 | 1238 | 232 |  |
| 100. | 865594Z | Lazurowa | 219 | 1288 | 353 | 293 |
| 101. | 865595Z | Lipowa | 133 | 956 | 766 | 313 |
| 102. | 865596Z | Lotnicza | 289 | 2037 | 1355 |  |
| 103. | 865597Z | Lwowska | 785 | 4819 | 2094 | 310 |
| 104. | 865598Z | Łokietka | 235 | 898 | 221 |  |
| 105. | 865599Z | Łopuskiego | 1465 | 8652 | 8970 | 1321 |
| 106. | 865600Z | Łużycka | 216 | 1022 | 161 |  |
| 107. | 865601Z | Maciejewicza | 179 | 801 | 188 |  |
| 108. | 865602Z | Makowskiego | 253 | 1095 | 136 |  |
| 109. | 865603Z | Makuszyńskiego | 230 | 1286 | 446 | 129 |
| 110. | 865604Z | Malczewskiego | 179 | 865 | 95 |  |
| 111. | 865605Z | Mariacka | 369 | 1624 | 1171 | 266 |
| 112. | 865606Z | Marynarska | 66 | 461 | 103 |  |
| 113. | 865607Z | Matejki | 560 | 3216 | 384 | 1870 |
| 114. | 865608Z | Mickiewicza | 163 | 936 | 948 | 289 |
| 115. | 865732Z | Mickiewicza - Zdrojowa | 587 |  |  |  |
| 116. | 865609Z | Mieszka I | 198 | 645 | 293 | 119 |
| 117. | 865610Z | Miła | 117 | 453 | 76 |  |
| 118. | 865611Z | Moniuszki | 194 | 817 | 5 |  |
| 119. | 865612Z | Morawskiego | 416 | 3396 | 87 | 279 |
| 120. | 865613Z | Morcinka | 192 | 864 | 444 | 63 |
| 121. | 865614Z | Morska | 175 | 785 | 848 | 48 |
| 122. | 865615Z | Narutowicza | 247 | 1078 | 1424 | 211 |
| 123. | 865616Z | Norwida | 239 | 1723 | 1716 |  |
| 124. | 865617Z | Noskowskiego | 72 | 475 | 145 |  |
| 125. | 865618Z | Nowogródzka | 314 | 1705 | 807 | 534 |
| 126. | 865725Z | Obozowa | 177 |  |  |  |
| 127. | 865619Z | Obrońców Westerplatte | 401 | 1470 | 1828 | 1067 |
| 128. | 865620Z | Ogińskiego | 217 | 1144 | 254 |  |
| 129. | 865621Z | Ogrodowa | 291 | 1192 | 610 |  |
| 130. | 865622Z | Okopowa | 827 | 5468 | 3826 | 1463 |
| 131. | 865623Z | Opolska | 199 | 576 | 42 |  |
| 132. | 865624Z | Orla | 59 | 244 | 2 |  |
| 133. | 865625Z | Orłowskiego | 459 | 1813 | 203 |  |
| 134. | 865626Z | Ostrobramska | 251 | 947 | 149 | 322 |
| 135. | 865627Z | Paderewskiego | 237 | 1197 | 385 |  |
| 136. | 865628Z | Partyzantów | 435 | 2147 | 1080 | 45 |
| 137. | 865629Z | Perłowa | 467 | 2227 | 633 | 366 |
| 138. | 865630Z | Piastowska | 140 | 754 | 867 | 407 |
| 139. | 865631Z | Pierwszych Osadników | 113 | 713 | 97 |  |
| 140. | 865632Z | Pińska | 105 | 871 |  |  |
| 141. | 865633Z | Plac Ratuszowy | 201 | 1151 |  | 113 |
| 142. | 865731Z | Plażowa | 148 |  |  |  |
| 143. | 865634Z | Podolska | 122 | 684 |  |  |
| 144. | 865635Z | Pogodna | 181 | 585 | 120 |  |
| 145. | 865636Z | Poleska | 234 | 830 | 7 |  |
| 146. | 865637Z | Pomorska | 187 | 1504 | 1587 | 75 |
| 147. | 865638Z | Portowa | 291 | 1646 | 577 | 1024 |
| 148. | 865639Z | Poznańska | 304 | 1171 | 107 |  |
| 149. | 865640Z | Próżna | 190 | 1245 | 779 |  |
| 150. | 865641Z | Przesmyk | 343 | 2448 | 257 | 445 |
| 151. | 865642Z | Radomska | 504 | 2298 | 902 | 51 |
| 152. | 865643Z | Rafińskiego | 342 | 1613 | 1691 | 99 |
| 153. | 865644Z | Ratuszowa | 214 | 994 | 802 | 532 |
| 154. | 865645Z | Reja | 111 | 423 | 299 | 115 |
| 155. | 865646Z | Reymonta | 168 | 794 | 751 |  |
| 156. | 865647Z | Rodziewiczówny | 895 | 4768 | 2043 |  |
| 157. | 865648Z | Rolna | 302 | 2290 | 411 | 526 |
| 158. | 865649Z | Różana | 287 | 1208 | 667 |  |
| 159. | 865650Z | Różyckiego | 381 | 1872 | 442 |  |
| 160. | 865651Z | Rubinowa | 228 | 1021 | 249 |  |
| 161. | 865652Z | Rybacka | 360 | 2392 | 729 |  |
| 162. | 865653Z | Rzeczna | 549 | 2194 | 1309 | 751 |
| 163. | 865654Z | Rzemieślnicza | 493 | 2935 | 461 | 83 |
| 164. | 865655Z | Sikorskiego | 1118 | 5524 | 1385 |  |
| 165. | 865656Z | Skoczylasa | 229 | 836 | 187 |  |
| 166. | 865657Z | Skrzetuskiego | 213 | 510 |  |  |
| 167. | 865658Z | Słoneczna | 117 | 589 | 199 |  |
| 168. | 865659Z | Słowackiego | 153 | 817 | 32 |  |
| 169. | 865660Z | Słowiańska | 112 | 365 | 167 | 193 |
| 170. | 865661Z | Słowicza | 121 | 422 | 152 |  |
| 171. | 865662Z | Słowińców | 137 | 990 | 1357 | 398 |
| 172. | 865663Z | Sobieskiego | 280 | 1290 | 953 |  |
| 173. | 865730Z | Solna | 4792 | 12904 | 5876 |  |
| 174. | 865664Z | Sosnowa | 262 | 1544 | 678 |  |
| 175. | 865665Z | Spacerowa | 708 | 9553 | 1715 | 740 |
| 176. | 865666Z | Stankiewicza | 139 | 693 | 99 |  |
| 177. | 865667Z | Strzelecka | 139 | 657 | 387 |  |
| 178. | 865668Z | Sułkowskiego | 1148 | 4554 | 1818 |  |
| 179. | 865669Z | Sybiraków | 177 | 737 | 988 | 311 |
| 180. | 865670Z | Synów Pułku | 237 | 1227 | 619 |  |
| 181. | 865671Z | Szafirowa | 238 | 1112 | 248 |  |
| 182. | 865672Z | Szelburg-Zarembiny | 246 | 1004 | 366 |  |
| 183. | 865673Z | Szkolna | 166 | 2007 |  |  |
| 184. | 865674Z | Szmaragdowa | 190 | 823 | 395 |  |
| 185. | 865675Z | Szpitalna | 474 | 2707 | 1191 |  |
| 186. | 865676Z | Szymanowskiego | 375 | 1885 | 429 | 104 |
| 187. | 865677Z | Ściegiennego | 207 | 1065 |  |  |
| 188. | 865678Z | Śliwińskiego | 407 | 2143 | 2340 | 299 |
| 189. | 865679Z | Św. Jerzego | 164 | 766 | 478 | 130 |
| 190. | 865680Z | Św. Wojciecha | 1002 | 5964 | 4916 | 3627 |
| 191. | 865681Z | Świerkowa | 168 | 837 | 317 |  |
| 192. | 865682Z | Tarnopolska | 971 | 7892 | 933 | 439 |
| 193. | 865683Z | Tarnowskiego | 713 | 3918 | 3354 | 740 |
| 194. | 865684Z | Tczewska | 156 | 612 | 6 |  |
| 195. | 865685Z | Teligi | 109 | 529 | 54 |  |
| 196. | 865686Z | Tęczowa | 392 | 2419 | 631 | 172 |
| 197. | 865727Z | Toruńska | 339 | 3067 | 1210 |  |
| 198. | 865687Z | Towarowa | 543 | 1439 | 969 | 636 |
| 199. | 865688Z | Turkusowa | 133 | 688 | 33 | 541 |
| 200. | 865689Z | Tuwima | 239 | 749 | 463 | 198 |
| 201. | 865690Z | Urocza | 80 | 264 | 50 |  |
| 202. | 865692Z | Warcisława III | 218 | 1095 | 441 |  |
| 203. | 865693Z | Warszawska | 715 | 3746 | 805 |  |
| 204. | 865694Z | Waryńskiego | 148 | 721 | 987 | 212 |
| 205. | 865695Z | Warzelnicza | 337 | 1867 | 1530 | 187 |
| 206. | 865696Z | Waszyngtona | 179 | 1023 | 320 | 340 |
| 207. | 865697Z | Wąska | 238 | 949 | 683 |  |
| 208. | 865698Z | Wczasowa | 170 | 849 | 363 |  |
| 209. | 865699Z | Wesoła | 149 | 645 | 157 |  |
| 210. | 865700Z | Wieleńska | 276 | 1084 | 482 | 185 |
| 211. | 865701Z | Wielkopolska | 169 | 1066 | 141 |  |
| 212. | 865702Z | Wieniawskiego | 247 | 883 | 388 |  |
| 213. | 865703Z | Wierzbowa | 165 | 813 | 307 | 70 |
| 214. | 865704Z | Wiosenna | 581 | 3315 | 1196 |  |
| 215. | 865705Z | Witkowice | 516 | 2498 | 426 | 304 |
| 216. | 865706Z | Wodna | 192 | 1098 | 265 | 139 |
| 217. | 865707Z | Wojska Polskiego | 373 | 2193 | 2482 | 550 |
| 218. | 865708Z | Wołodyjowskiego | 436 | 1675 | 13 |  |
| 219. | 865709Z | Wrocławska | 246 | 1204 | 181 |  |
| 220. | 865710Z | Wschodnia | 648 | 3368 | 2099 | 736 |
| 221. | 865712Z | Wyczółkowskiego | 133 | 423 | 81 |  |
| 222. | 865711Z | Wyspiańskiego | 57 | 403 | 12 |  |
| 223. | 865713Z | Zagłoby | 238 | 623 |  |  |
| 224. | 865714Z | Zapleczna | 155 | 572 | 364 |  |
| 225. | 865715Z | Zaruskiego | 187 | 599 |  |  |
| 226. | 865717Z | Złota | 343 | 2106 | 892 | 1050 |
| 227. | 865718Z | Zwycięzców | 332 | 1871 | 2782 | 735 |
| 228. | 865719Z | Zygmuntowska | 502 | 2571 | 2847 | 1349 |
| 229. | 865721Z | Źródlana | 281 | 1256 | 1189 | 455 |
| 230. | 865720Z | Żeglarska | 290 | 987 | 469 |  |
| 231. | 865729Z | Żurawia | 993 | 14550 | 6490 | 120 |
|  |  | Razem: | 82048 | 443762 | 204498 | 48822 |