BZ.271.21.2020.I

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja terenu podwórka przy ul. Wojska Polskiego w Kołobrzegu”

Kod CPV :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

wodnej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji terenu podwórka na działkach nr 128/8, 131/4 i 138/2 obręb 12 przy ulicy Wojska Polskiego w Kołobrzegu poprzez wykonanie nawierzchni chodnika, utwardzenie dojazdu i powierzchni manewrowych oraz stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Na prace, które należy wykonać w ramach zamówienia składają się:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Wykonanie elementów odwodnienia

- Posadowienie krawężników i obrzeży

- Wykonanie nawierzchni jezdni i powierzchni manewrowych

- Wykonanie nawierzchni chodnika

- Wykonanie nawierzchni parkingu

- Regulacja urządzeń

- Roboty wykończeniowe

- Wzmocnienie skarpy

I. Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,084 km

- Roboty rozbiórkowe

a) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej – 118 m

- Rozebranie ław z betonu pod krawężniki – 5,9 m3

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – 58,2 m2

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 138 m2

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej – 60 m2

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 76 m2

- Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o gr. 12 cm – 102 m2

- Rozebranie murów w budynkach o wys. do 9,0 m z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowej – 4,35 m3

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (ładowanie i transport) – suma 65,716 m3

– gruz z ławy betonowej						5,9 m3

- krawężniki betonowe						5,31 m3

- kostka betonowa gr. 8 cm						4,656 m3

- gruz z nawierzchni bet.						12,24 m3

- kostka kam. 9/11							8,36 m3

– płyty bet. 50x50x7							4,2 m3

- płyty drog. Trylinka							20,7 m3

- gruz ceglany z muru							4,35 m3

3.	Roboty ziemne

a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku – 242,475 m3

b) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 808,25 m2

4. Wykonanie elementów odwodnienia

a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku – 2,625 m3

b) Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm – 1,4 m2

c) Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm łączone na uszczelkę gumową – 2 m

d) Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 1 szt.

e) Zasypanie wykopów (głębokość do 1,5 m) – 2 m3

5.	Posadowienie krawężników i obrzeży

a) Rowki w gruncie o wymiarach 30x40 cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe – 301m

b) Ława betonowa C 12/15 z oporem pod krawężniki i obrzeża – 14,15 m3

c) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystające na podsypce piaskowej – 64 m

d) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej – 201 m

e) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 36 m

6.	Wykonanie nawierzchni jezdni i powierzchni manewrowych

a) Podbudowa pomocnicza z betonu C5 bez dylatacji (gr. 12cm po zagęszczeniu) – 632,75 m2

b) Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 bez dylatacji (gr. 15 cm po zagęszczeniu) – 632,75 m2

c) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm – 632,75 m2

7.	Wykonanie nawierzchni chodnika

a) Podbudowa z betonu C5 bez dylatacji (gr. 12 cm po zagęszczeniu) – 63 m2

b) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 63 m2

8.	Wykonanie nawierzchni parkingu

a) Podbudowa pomocnicza z betonu C5 bez dylatacji (gr. 12cm po zagęszczeniu) – 112,5 m2

b) Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 bez dylatacji (gr. 15 cm po zagęszczeniu) – 112,5 m2

c) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm – 112,5 m2

9.	Regulacja urządzeń

a) Regulacja pionowa włazów kanałowych – szt. 4

b) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych – szt. 3

c) Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - szt. 1

d) Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych – szt. 2

10.	Roboty wykończeniowe

a) Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu – 85 m2

b) Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia – 55 m2

11.	Wzmocnienie skarpy

a) Wykonanie podsypki z warstwą odsączającą na przygotowanym podłożu –10,8 m2

b) Powierzchnie z płyt ażurowych betonowych 40x60 cm o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 10,8 m2

II. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie istotne dane, materiały, informacje, związane z późniejszym utrzymaniem obiektu wraz z infrastrukturą.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego robót (mapa powykonawcza w formacie „shp”).

III. Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie prac precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2020r. poz 797 ze zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu – przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany, np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ w Kołobrzegu (odl. do 5 km). Decyzje 
o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu  do 30-dni okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Roboty rozbiórkowe

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych

- z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już
u Wykonawcy pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 13 w przeciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia:

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony)

  - Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisam i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacjetakie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

IV. Wizja lokalna terenu budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

UWAGA: Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe wszystkich pozycji ujawnionych w przedmiarze. Kosztorys będzie stanowił uszczegółowienie wynagrodzenia Wykonawcy. Strony przyjmują, że pozycje przedmiaru dla których nie zostaną określone przez Wykonawcę ceny jednostkowe w  kosztorysie szczegółowym zostały ujęte przez Wykonawcę w wycenach innych pozycji kosztorysu szczegółowego i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do negocjacji warunków wykonania ewentualnych robót zamiennych oraz do celów rozliczeniowych.