# BZ.271.54.2020.II

# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

### „Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45233142-6– roboty w zakresie naprawy dróg,

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników na drogach gminnych i wewnętrznych oraz innych ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość interwencji w obrębie miasta, tj. do 5 km, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 350,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 140,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 3.100,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 200,00 m2,

- remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów  1,5 cm, 2.130,00 m2,

- remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.500,00 m2,

- utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 4.000,00 m2,

- wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, grubość 4 cm,  400,00 m2,

- objazd miasta, w miesiącu  - min. 100 km,

Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian ilości poszczególnych prac w określonym zakresie nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia maksymalnego umowy.

Na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewni o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- Remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym

- Utrwalenie nawierzchni emulsja i grysem kamienny

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Montaż oznakowania pionowego.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Szczegółowe obowiązki w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę znajdują się w cz. II SIWZ – projekcie umowy w §16.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy wykonywać i oznakować zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

| (Dz.U. 2017 poz. 784 t.j.), |  |
| --- | --- |

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

| (Dz.U. 2019 poz. 2311 t.j.), |  |
| --- | --- |

3. Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.) UWAGA: niniejszy akt prawny jest nieaktualny. Jednakże przedstawione w nim typowe przykłady oznakowań  są pomocnymi materiałami przy oznakowaniu robót lub sporządzenia projektów na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Opracowując projekt należy sprawdzić zgodność podanych tu przykładów z aktualnym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.,poz. 2311 z późn. zm.)

Zakres robót do umowy:

### „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi obejmują: oczyszczenie miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszenie, skropienie ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnienie uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczenie pozwalające na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypanie piaskiem i zatarcie.

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obejmują: wyrównanie lokalnych ubytków bez wycięcia krawędzi obejmują: oczyszczenie miejsca naprawianego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszenie, skropienie ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnienie miejsca uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczenie pozwalające na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypanie piaskiem i zatarcie.

- Remonty nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową obejmują: oczyszczenie miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, rozścieleniem grysu kamiennego jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, skropieniem emulsją asfaltową rozścielonego kruszywa, rozsypaniem drobnego kruszywa, ubiciem lub uwałowaniem poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu.

- Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową należy wykonać wraz z mechanicznym skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową, równomiernym rozsypaniem kruszywa, ręcznym wyrównaniem rozsypanego kruszywa z uzupełnieniem braków, zawałowaniem rozścielonej warstwy kruszywa.

- Wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z remontowanych nawierzchni należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

- Skład mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzględniać kruszywo łamane o uziarnieniu 0-8mm.

- Objazd miasta wykonuje Wykonawca w celu określenia stanu technicznego nawierzchni bitumicznych. Na okoliczność objazdu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykaz stwierdzonych uszkodzeń oraz wskazania prac niezbędnych do wykonania - dotyczy całego pasa drogowego (jezdni, chodników, poboczy, oznakowania).

- Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 t.j.).

- Wykonanie obmiarów naprawianych nawierzchni i przedstawienie ich do zatwierdzenia przy składaniu kosztorysu powykonawczego ze zrealizowanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu protokołu z objazdu dróg wykonanego w celu określenia stanu ich nawierzchni z zaznaczeniem dystansu dokonanego objazdu.

- Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie reakcji na zgłoszenie określonym w formularzu ofertowym (pkt 3 załącznika nr 1 SIWZ I).

- Asfalt z rozbiórek, pozyskany przy remoncie nawierzchni bitumicznych, należy zużyć na podbudowy przetwarzając go w recyklerze (pkt. 5).

UWAGA:

Czas reakcji grupy interwencyjnej zaczyna biec od momentu przyjęcia zgłoszenia, również w formie telefonicznej.

Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

- D-M-00.00.00 		Wymagania ogólne.

- D-05.03.15   		Naprawa ( przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 				nawierzchni bitumicznych

- D-05.03.17   		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- D-05.03.17b		Naprawa spękań krawędziowych nawierzchni asfaltowej

- D-05.03.17c 		Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym

- D-05.03.06 		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i 				wbudowywanych na zimno

- D-05.03.07 		Nawierzchnia z asfaltu lanego

- D-05.03.08 : 05.03.10 	Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana (podwójnie i 						pojedynczo powierzchniowo utrwalana, regeneracja nawierzchni)

- D-05.03.11 		Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na 				gorąco, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)