BZ.271.57.2020.II

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wierzbowej w Kołobrzegu”

Kod CPV :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów          budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników ulicy Wierzbowej na działce drogowej nr 161 obręb 2 w Kołobrzegu poprzez wymianę konstrukcji tych nawierzchni na całej 144 m długości projektowanego odcinka drogi wraz z modyfikacją instalacji odwodnieniowej w jego pasie. Na prace, które należy wykonać w ramach zamówienia, składają się:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Wykonanie elementów odwodnienia - przyłączy

- Posadowienie krawężników i obrzeży

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej (daszkowy przekrój poprzeczny)

- Wykonanie nawierzchni chodnika

- Wykonanie wjazdów

- Regulacja urządzeń

- Roboty wykończeniowe

I. Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,144 km

- Roboty rozbiórkowe

a) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej z utylizacją – 487 m

- Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z utylizacją – 24,35 m3

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z utylizacją o grubości 6 cm – 792 m2

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z utylizacją (wjazdy i chodniki) – 662 m2

- Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z utylizacją – 285 m

3.	Roboty ziemne

a) Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości parkingu, wjazdów, poszerzonej jezdni i chodnika o głębokości 40 cm z utylizacją – 1.528 m2

b) Transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym urobku z koryta na odległość do 0,5 km – 764 t

c) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdnia, wjazdy, chodniki) – 1.528 m2

4. Wykonanie elementów odwodnienia - przyłączy

a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku na odległość do 1 km – 34,65 m3

b) Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm – 16,5 m2

c) Rurociągi z PCW ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na uszczelkę gumową – 33 m

d) Studzienka rewizyjna o średnicy 600 mm z PCV – 2 szt.

e) Zasypanie wykopów (głębokość do 1,5 m) – 34,65 m3

5.	Posadowienie krawężników i obrzeży

a) Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40 cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe – 487 m

b) Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża – 33,879 m3

c) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm wtopione (światło 3 cm) na podsypce cementowo-piaskowej – 487 m

d) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 423,5 m

6.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej (daszkowy przekrój poprzeczny)

a) Podbudowa betonowa bez dylatacji (gr. 12cm po zagęszczeniu) – 792 m2

b) Podbudowa z kruszywa łamanego (gr. 20 cm po zagęszczeniu) – 792 m2

c) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni – 792 m2

d) Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 792 m2

e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości 7 cm po zagęszczeniu – 792 m2

f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości 5 cm po zagęszczeniu – 792 m2

7.	Wykonanie nawierzchni chodnika

a) Podbudowa betonowa bez dylatacji (gr. 12 cm po zagęszczeniu) – 440,5 m2

b) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 440,5 m2

8.	Wykonanie wjazdów

a) Podbudowa betonowa bez dylatacji (gr. 12cm po zagęszczeniu) – 295,5 m2

b) Podbudowa betonowa z dylatacją (gr. dalsze 3 cm po zagęszczeniu) – 163 m2

c) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej, układana na podsypce cementowo-piaskowej – 163 m2

9.	Regulacja urządzeń

a) Regulacja pionowa włazów kanałowych – szt. 10

b) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych – szt. 5

c) Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - szt. 21

d) Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych – szt. 4

10.	Roboty wykończeniowe

a) Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu – 360 m2

b) Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia – 360 m2

II. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie istotne dane, materiały, informacje, związane z późniejszym utrzymaniem obiektu wraz z infrastrukturą.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego robót (mapa powykonawcza w formacie „shp”).

III. Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie prac precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2020r. poz 797 ze zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu – przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany, np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ w Kołobrzegu (odl. do 5 km). Decyzje 
o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu  do 30-dni okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Roboty rozbiórkowe

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych

- z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już
u Wykonawcy pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 13 w przeciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia:

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony)

  - Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisam i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacjetakie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

IV. Wizja lokalna terenu budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

UWAGA: Cena ma charakter ryczałtowy, natomiast Wykonawca nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe wszystkich pozycji ujawnionych w przedmiarze. Kosztorys będzie stanowił uszczegółowienie wynagrodzenia Wykonawcy. Strony przyjmują, że pozycje przedmiaru dla których nie zostaną określone przez Wykonawcę ceny jednostkowe w  kosztorysie szczegółowym zostały ujęte przez Wykonawcę w wycenach innych pozycji kosztorysu szczegółowego i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do negocjacji warunków wykonania ewentualnych robót zamiennych oraz do celów rozliczeniowych.