CZĘŚĆ III SIWZ										K-IO.272.5.2015.IX

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wymagany sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.

V. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania  w  prawidłowym  stanie  rowów melioracyjnych  oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg.

- Kod wspólnego słownika zamówień publicznych: CPV 90641000-2, 90511300-5 oraz 77314100-5.

- Usługa polega na:

- oczyszczaniu, odmulaniu ręcznym lub mechanicznym rowów (niezależnie od stopnia zamulenia),

- wykaszaniu i wygrabianiu porostów z dna rowów, skarp i korony na szerokości 1,0 m,

- koszeniem należy objąć koszenie traw, trzcin, dzikich siewek drzew i krzewów,

- wysokość porostu traw nie może przekraczać 20 cm,

  - czynności określone w pkt. 1) i 2) będą wykonywane w kolejności ustalonej w harmonogramie usługi miesięcznej, który sporządzi Zamawiający i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – jednakże wym. czynności na danym systemie rowów muszą być wykonywane nie rzadziej niż 2 razy w okresie trwania umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności oraz miejsca wykonywania usługi w zależności od potrzeb czy warunków atmosferycznych,

- stałym utrzymywaniu w drożności tj. przez cały okres zamówienia przepustów (niezależnie od stopnia zamulenia) i krat zabudowanych w ciągach rowów,

- stałym konserwowaniu, utrzymywaniu w prawidłowym stanie technicznym budowli istniejących w pasie technicznym rowów (wrota, przepusty, klapy, zastawki, studnie),

- bezzwłocznym podejmowaniu działań w sytuacjach awaryjnych:

- zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia powodziowego w tym, regulacja położenia zastawek wg dyspozycji nadzorującego usługę ze strony Zamawiającego lub Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta, w porozumieniu z Zarządem Melioracji                      i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego, Oddział Kołobrzeg,

- dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej,

- wymagane podjęcie działań zgodnie z zaoferowanym w formularzu ofertowym czasem przystąpienia do prac awaryjnych  - również w dni wolne i święta,

- utrzymywaniu w czystości stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, w Parku Jedności Narodowej oraz w Parku im. Bolesława Krzywoustego:

  - przez utrzymywanie w czystości stawów należy rozumieć zbieranie odpadów (m.in. odpadów wielkogabarytowych, papierów, innych śmieci, liści z powierzchni pokrytej wodą (w tym roślinności wodnej) oraz w przypadku stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego również ze skarp przy stawie, z terenu wyspy - przez cały okres obowiązywania umowy,

  - częstotliwość wykonywania prac dot. oczyszczania: przynajmniej 1 raz w miesiącu -                w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2015 r. oraz maj i czerwiec 2016 r., przynajmniej raz na dwa miesiące - w miesiącach od listopada 2015 r. do kwietnia                 2016 r.,

  - na polecenie Zamawiającego, w okresie długotrwałych silnych mrozów - wykonywanie przerębli w zalodzonych powierzchniach stawów,

  - w miesiącu lipiec 2015 i czerwiec 2016 należy wykonać oczyszczenie i udrożnienie przyłącza zasilającego staw w Parku Dąbrowskiego – czyszczenie 2 studni ɸ 1000 mm 
z osadnikami 0,5 m, długość przyłącza do oczyszczenia ~130 m (załącznik nr 1)

- koszeniu wraz z wygrabianiem trawy ze skarp stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego,

  - częstotliwość koszenia: przynajmniej 1 raz w miesiącu - w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2015 r. oraz maj i czerwiec 2016 r.,

- częstotliwość wykonywania w/w czynności (ppkt 7 i 8) jest orientacyjna i może ulec zmianie,              w zależności od potrzeb.

- Do każdego miesięcznego odbioru, Wykonawca okaże podczas oględzin w terenie zakres prac, wykonanych w ramach usługi na powierzonych mu obiektach wg czynności określonych w pkt. 3.

- W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- usuwać z rowów i stawów wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody                    (np. gałęzie, kamienie, elementy wielkogabarytowe i inne), usuwać odpady, roślinność wodną,

- jednocześnie z oczyszczaniem należy naprawiać uszkodzenia skarp cieków i stawu, zabezpieczać dno i brzegi rowów przed erozją,

- usuwać z dna i skarp rowów oraz skarp stawu samosiewy drzew i krzewów,

- wydobyte namuły możliwie szeroko rozplantować lub wywieźć na stosy kompostowe po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- oczyszczać wszystkie kraty na wylotach do kanałów (nie rzadziej niż raz w tygodniu,                        a w stanach wysokich stanów wód częściej, w zależności od potrzeb),

- oczyszczać studnie betonowe zlokalizowane na połączeniach rowów otwartych i kanałów,

- konserwować wszystkie zabudowane na rowach zastawki (naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne śrub, uzupełnianie brakujących desek),

- wywozić odpady powstałe w trakcie prac (w tym wywóz odpadów wielkogabarytowych jak również m.in. gałęzi, liści, porostów, traw i innych) - w ciągu 72 godzin od czasu ich powstania. W szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych i gruntowych, czas usunięcia nieczystości może zostać zmieniony po uzgodnieniu nowego terminu ich usunięcia z Zamawiającym,

- unieszkodliwiać wszelkiego rodzaju odpad organiczny powstały podczas prac melioracyjnych poprzez kompostowanie, Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie w przypadku posiadania kompostowników,

- Zamawiający może w każdej chwili zażądać przedłożenia przez Wykonawcę karty przekazania odpadów, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

- informować Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach, o tzw. „dzikich wylotach” do rowów, z kanalizacji sanitarnej lub o innych dopływach zanieczyszczających wody deszczowe (nanoszenie ich na dostarczone przez Zamawiającego mapy).

  - Dane dotyczące systemu melioracyjnego wskazane na przekazanych (w dniu podpisania umowy)  od Zamawiającego mapach należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca naniesie na otrzymane mapy inwentaryzacyjne ewentualne rozbieżności.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

Zadanie swym zakresem obejmuje konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg oraz stawów w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, w Parku Jedności Narodowej oraz w Parku im. Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu - zgodnie z zestawieniem ilościowym przedstawionym poniżej:

    - Zestawienie wielkości rowów melioracyjnych:

| Lp | Nazwa rowu | Długość rowu w zależności od szerokości dna (m) | Długość przepustów (m) | Powierzchnia skarp i innych powierzchni do wykoszenia i wygrabienia (m2) | Łączna długość rowów (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 0.80 | 0.8 - 1,4 | 1,4 - 2,0 | do  400 |  400 -  600 |  600 -  800 i powyżej |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | A |  |  | 1070 |  | 16 | 13 | 4661 | 1099 |
| 2 | B |  | 163 | 930 |  | 12 | 45 | 3565 | 1150 |
| 3 | B-1/3 | 90 |  |  |  |  |  | 250 | 90 |
| 4 | B-2 |  | 128 | 197 | 203 |  |  | 975 | 528 |
| 5 | B-3 |  | 583 | 171 |  |  | 20 | 2336 | 774 |
| 6 | B-3/1 | 120 |  |  |  |  |  | 300 | 120 |
| 7 | B-3/2 | 225 |  |  |  | 7 |  | 570 | 232 |
| 8 | B-4 |  | 665 |  |  | 15 |  | 2660 | 680 |
| 9 | D |  | 1781 | 1314 |  | 10 | 45 | 10438 | 3150 |
| 10 | D-2 | 120 |  |  |  |  |  | 300 | 120 |
| 11 | D-5 | 300 | 270 |  |  |  |  | 1700 | 570 |
| 12 | D-8 |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 100 |
| 13 | D-8 (przy ścieżce row. Wylotowa-Koralowa) |  | 300 |  |  |  |  | 600 | 300 |
| 14 | D-10 | 173 |  |  |  |  |  | 346 | 173 |
| 15 | D-10/1 | 227 |  |  |  |  |  | 454 | 227 |
| 16 | D-10/2 | 200 |  |  |  |  |  | 400 | 200 |
| 17 | D-10/3 | 200 |  |  |  |  |  | 400 | 200 |
| 18 | D-10/4 | 210 |  |  |  |  |  | 420 | 210 |
| 19 | D-10/5 | 210 |  |  |  |  |  | 420 | 210 |
| 20 | D-10/6 | 242 |  |  |  |  |  | 484 | 242 |
| 21 | D-11 |  | 125 | 1794 |  |  | 41 | 9470 | 1960 |
| 22 | D-11/2 |  | 283 |  |  | 25 |  | 1415 | 308 |
| 23 | D-11/3 | 8 | 361 |  | 10 | 12 |  | 1653 | 391 |
| 24 | D-11/6a |  | 500 |  |  |  |  | 2500 | 500 |
| 25 | D-11/7 | 145 | 230 |  | 5 | 5 |  | 1150 | 385 |
| 26 | D-11/8 |  | 124 |  |  |  |  | 620 | 124 |
| 27 | D-11/9 |  | 1000 |  |  | 21 |  | 5290 | 1021 |
| 28 | D-11/12 | 188 | 425 | 20 |  | 5 |  | 2820 | 638 |
| 29 | D-Z | 210 |  |  |  |  |  | 630 | 210 |
| 30 | G | 50 | 200 |  |  |  |  | 900 | 250 |
| 31 | G-0 | 365 |  |  |  |  | 6 | 730 | 371 |
| 32 | G-1 | 266 | 102 |  | 18 |  |  | 1472 | 386 |
| 33 | G-2 | 53 | 211 |  |  |  | 36 | 1003 | 300 |
| 34 | G-3 | 149 |  |  |  | 7 |  | 300 | 156 |
| 35 | G-4 | 75 |  |  |  |  |  | 150 | 75 |
| 36 | G-5 | 160 |  |  |  | 6 |  | 350 | 166 |
| 37 | G-5/1 | 40 |  |  |  |  |  | 120 | 40 |
| 38 | J | 760 |  |  |  |  |  | 2100 | 760 |
| 39 | S-6 | 415 |  |  | 7 | 7 |  | 1170 | 429 |
| 40 | S-8 |  | 600 |  |  | 13 | 10 | 1800 | 623 |
| 41 | S-8/1a |  | 200 |  |  |  |  | 600 | 200 |
| 42 | S-8/2 |  | 89 |  |  |  |  | 356 | 89 |
| 43 | S-8/4 |  | 52 |  |  |  |  | 156 | 52 |
| 44 | S-8/4/1 | 46 |  |  |  |  |  | 92 | 46 |
| 45 | S-8/6 | 230 |  |  |  |  |  | 510 | 230 |
| 46 | S-10 | 30 | 205 |  |  | 5 |  | 940 | 240 |
| 47 | S-11 |  | 290 |  |  |  |  | 1160 | 290 |
| 48 | S-17 | 47 |  |  |  |  |  | 47 | 47 |
| 49 | SC | 160 | 390 |  |  |  |  | 2200 | 550 |
| 50 | Sx | 142 | 108 |  | 10 |  |  | 628 | 260 |
| 51 | Sy | 400 |  |  |  |  |  | 1130 | 400 |
| 52 | Sj | 75 |  |  |  |  |  | 225 | 75 |
| 53 | tymczasowy rów awaryjny -A | 200 |  |  |  |  |  | 800 | 200 |
| 54 | tymczasowy rów awaryjny - D11/7 | 170 |  |  |  |  |  | 340 | 170 |
|  | RAZEM | 6701 | 9089 | 5501 | 259 | 166 | 216 | 75506 | 21917 |

    - Staw w Parku im. J.H. Dąbrowskiego:

- powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: ca 8.000,00 m2

- powierzchnia skarp stawu i pow. wyspy do oczyszczenia z odpadów: ca 5.500,00 m2

- powierzchnia skarp stawu do wykoszenia wraz z wygrabieniem: ca 5.000,00 m2

    - Staw w Parku Jedności Narodowej:

Powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: ca: 1.000,00 m2

    - Staw w Parku Bolesława Krzywoustego:

Powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: ca: 850,00 m2

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

- zatrudniania min. 5 pracowników posiadających doświadczenie zawodowe do wykonywania prac melioracyjnych, robót konserwacyjnych na rowach, ciekach, stawach;

- podejmowania bezzwłocznie działań o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z sytuacji zagrożenia powodziowego;

- zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego lub komórkowego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierownika prac w telefon komórkowy.

IV. Wymagany sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi dysponować n/w sprzętem, niezbędnym do wykonania zamówienia własnym lub wynajętym na cały okres realizacji usługi:

- ciągnik o ładowności do 4 ton (min. 1 szt.),

- pogłębiarka lub koparko – spycharką (min. 1 szt.),

- łódź wiosłowa (2 osobowa) (min. 1 szt.).

V. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącego otwartego systemu odwodnieniowego oraz zebrał, na swój koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.