CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 3 zadania:

ZADANIE NR 1

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Dubois (Skwer 750-lecia) i Obrońców Westerplatte  (park im. Stefana Żeromskiego) poprzez wykonanie następujących prac:

- montaż 2 zestawów zabawowych oraz 1 zjazdu linowego: rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określone zostały w Tabeli nr 1 wykazie urządzeń zabawowych objętych zamówieniem, stanowiącej załącznik nr 1 do Części III niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Montaż urządzeń zabawowych obejmuje: trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń w podłożu na stalowych kotwach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

-  uporządkowanie terenu placu zabaw i terenu przyległego po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje: wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robót, wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych.

ZADANIE NR 2

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na plaży (plaża centralna – okolice mola i plaża wschodnia – Podczele) poprzez wykonanie  następujących prac:

- montaż 2 zestawów zabawowych - statków (mały i duży): rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określone zostały w Tabeli nr 1 wykazie urządzeń zabawowych objętych zamówieniem, stanowiącej załącznik nr 1 do Części III niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Montaż urządzeń zabawowych obejmuje: stabilne zamontowanie urządzeń w podłożu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż zestawy zabawowe (statki) muszą być wykonane z takich elementów aby była możliwość demontażu urządzeń na okres zimowy.

-  uporządkowanie terenu placu zabaw i terenu przyległego po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje: wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robót, wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych.

ZADANIE NR 3

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw poprzez wykonanie następujących prac:

- montaż 3 urządzeń fitness oraz 7 urządzeń zabawowych: szczegółowa lokalizacja montażu urządzeń, rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określona została w Tabeli nr 1 wykazie urządzeń zabawowych i fitness objętych zamówieniem, stanowiącej załącznik nr 1 do Części III niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Montaż urządzeń zabawowych obejmuje: trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń w podłożu na stalowych kotwach (w przypadku urządzeń zabawowych) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- uporządkowanie terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej i terenu przyległego po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje: wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robót, wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych i plenerowych fitness.

2.	Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

a) 36 miesięczny okres gwarancji,

b) urządzenia zabawowe i plenerowe fitness muszą posiadać wysoką odporność na wpływ  warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia),

c)materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy  zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

d)wszystkie urządzenia zabawowe objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty wydawane przez jednostki certyfikujące, uprawniające do oznaczania urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa,

e)wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa budowlanego.

f)podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.

g) urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany układu rozmieszczenia urządzeń zabawowych oraz ich przemieszczeń między poszczególnymi placami zabaw.

- Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do:

- Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowanie terenu robót oraz zapewnienie ochrony znajdującym się na nim mieniu.

- Zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we własnym zakresie ( Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody)

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Przekazania Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą wszystkie atesty i certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji oraz informacji o udzielonej gwarancji.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem oraz zebrał na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

OGÓŁEM ZAMÓWIENIE OBEJMUJE URZĄDZENIA W ILOŚCI

15 SZTUK

Załącznik nr 1 do III części SWIZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

WYKAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

| Lp. | RODZAJ URZĄDZEŃ | DANE TECHNICZNE | WYMAGANE MATERIAŁY | MONTAŻ | LOKALIZACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy- ”Zamek” składający się z: wież, drewnianych drabinek, drabinek poprzecznych, sznurowanych, mostków, kładek, ścianek do wspinaczki, zjeżdżalń, tunelu, balkonów Ilość: 2 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 10 do 11m, szerokość – od 8 do 10m, wysokość – od 5 do 7m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, elementy stalowe nierdzewne i malowane proszkowo - rodzaj drewna modrzew - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - płyty HDPE lub wodoodporna sklejka, - łańcuchy ze stali nierdzewnej - belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. | - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | 1. ul. Dubois (Skwer 750-lecia), 2. ul. Obrońców Westerplatte (park im. S. Żeromskiego) Nawierzchnia terenu w przypadku obu lokalizacji - trawiasta |
| 2. | Zjazd linowy z podestem Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 22 do 23m szerokość – od 3 do 5m wysokość – od 2 do 4m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, - rodzaj drewna modrzew, - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - górna belka metalowa | - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | ul. Dubois (Skwer 750-lecia) Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 3. | Zestaw zabawowy -statek mały składający się z: dwupoziomowego podestu, zjeżdżalni, przeplotni linowej, ścianki wspinaczkowej Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 8 do 10m szerokość – od 2 do 4m wysokość – od 3 do 5m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | Stal zabezpieczona antykorozyjnie, stal nierdzewna, lina zbrojona, płyty HDPE lub wodoodporna sklejka, ślizg ze stali nierdzewnej | montaż konstrukcji w gruncie - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plaża centrala (okolice mola) Plaża wschodnia - Podczele Nawierzchnia terenu - piasek |
| 4. | Zestaw zabawowy -statek duży składający się z: dwupoziomowego podestu, zjeżdżalni, przeplotni linowej Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 11 do 13m szerokość – od 3 do 5m wysokość – od 4 do 6m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | Stal zabezpieczona antykorozyjnie, stal nierdzewna, lina zbrojona, płyty HDPE lub wodoodporna sklejka, ślizg ze stali nierdzewnej | - montaż konstrukcji w gruncie - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plaża Nawierzchnia terenu - piasek |
| 5. | Piaskownica Ilość: 1 szt. | Wymiary urządzenia 2 x 2m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, - rodzaj drewna modrzew, - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - siedziska z tworzywa sztucznego | - montaż konstrukcji na nawierzchni trawiastej - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Zygmuntowskiej nad Kanałem |
| 6. | Huśtawka podwójna z 1 siedziskiem zabudowanym typu „pampers” i 1 siedziskiem oponą Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 3 do 5m szerokość – od 1,8 do 3,8m wysokość – od 2 do 4 m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, - rodzaj drewna modrzew, - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - górna belka metalowa - łańcuchy ze stali nierdzewnej | - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Łopuskiego 54 a i b / Jedności Narodowej Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 7. | Huśtawka wagowa typu ważka Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 1,7 do 3,7m szerokość – od 0,4 do 0,6m wysokość – od 0,6 do 0,8m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - całość wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo - dla amortyzowania uderzeń wmontowane w podłoże 2 opony | - montaż konstrukcji w gruncie, - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Krzemieniecka (Podczele) Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 8. | Huśtawka pojedyncza z prostym siedziskiem Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 2 do 4m szerokość – od 1,8 do 3,8m wysokość – od 2 do 4m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, - rodzaj drewna modrzew, - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - górna belka metalowa - łańcuchy ze stali nierdzewnej - siedzisko proste wykonane z tworzywa | - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Waryńskiego 4 Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 9. | Huśtawka podwójna z 2 siedziskami prostymi Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 3,7 do 5,7m szerokość – od 1,8 do 3,8m wysokość – od 2 do 4m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, - rodzaj drewna modrzew, - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - górna belka metalowa - łańcuchy ze stali nierdzewnej - siedzisko proste wykonane z tworzywa | - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Jedności Narodowej (Osiedle Maciejówka) Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 10. | Zestaw zabawowy składający się ze ścianki wspinaczkowej połączonej z siatką wspinaczkową Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 1,2 do 3,2m szerokość – od 1,2 do 3,2m wysokość – od 1 do 3m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - całość wykonana ze stali nierdzewnej - lina zbrojna - płyta polietylenowa (HDPE) z gumowymi kamieniami | - montaż konstrukcji w gruncie - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Strzeleckiej 2 Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 11. | Ślizg z wejściem po drabince dla dzieci w przedziale wiekowym 3-8 Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 2 do 4m szerokość – od 0,7 do 0,9m wysokość – od 1,8 do 3,8m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - drewno klejone warstwowo, - rodzaj drewna modrzew, - elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o profilu kwadratowym, - płyty polietylenowa (HDPE) - belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego - ślizg ze stali nierdzewnej | - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | Plac zabaw przy ul. Wylotowa 80 Nawierzchnia terenu - trawiasta |
| 12. | Steper (urządzenia fitness) Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 0,90 do 1,2 m szerokość – od 0,50 do 0,80m wysokość – od 1,4 do 1,7m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - stal zabezpieczona antykorozyjnie - podnóżki wykonane z rury ze stopniami z płyty HDPE lub żywic epoksydowych - cłość urządzenia ocynkowana ogniowo | - montaż konstrukcji w gruncie - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | ul. Obrońców Westerplatte (park im. S. Żeromskiego) Nawierzchnia terenu- trawiasta |
| 13. | Biegacz (urządzenia fitness) Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 0,70 do0, 90m szerokość – od 1,3 do 1,5m wysokość – od 1 do 3m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - stal zabezpieczona antykorozyjnie - płyta HDPE | - montaż konstrukcji w gruncie - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | ul. Obrońców Westerplatte (park im. S. Żeromskiego) Nawierzchnia terenu- trawiasta |
| 14. | Wiosła (urządzenia fitness) Ilość: 1 szt. | Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość – od 1,2 do 1,3m szerokość – od 0,50 do 0,80m wysokość – od 1,2 do 1,5m Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa | - stal zabezpieczona antykorozyjnie - płyta HDPE | - montaż konstrukcji w gruncie - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | ul. Obrońców Westerplatte (park im. S. Żeromskiego) Nawierzchnia terenu- trawiasta |