CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowej, prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej na Skwerze Pionierów przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu                          (CPV: 45215500, 44211100, 45223800, 45262210, 45332000, 45310000)

- Warunki techniczne jakie musi spełniać toaleta:

- konstrukcja toalety żelbetowa o przekroju poziomym w kształcie koła lub owalu (elipsy) o średnicy min. 2,4 m, odporną na akty wandalizmu;

- ściany betonowe wykończone płytami kamiennymi lub innymi materiałami zapewniającymi wysoką estetykę, dopuszcza się wykonanie ścian z płyt kamiennych. Ściany, posadzki i stropodach muszą spełniać wymogi izolacji cieplnej;

- podgrzewana antypoślizgowa podłoga wewnątrz toalety o wzmocnionej odporności na ścieranie;

- preferowane doświetlenie pomieszczenia toalety – w dachu

- wyposażenie toalety w pełną automatykę zapewniającą jej skuteczne, bezobsługowe funkcjonowanie (z wyjątkiem koniecznych przeglądów i napraw oraz uzupełniania środków higieny – w szczególności mydła, papieru toaletowego, środków do automatycznej, cyklicznej dezynfekcji);

- muszla bezdotykowo spłukiwana z zastosowaniem automatycznej technologii mycia, suszenia oraz dezynfekcji deski sedesowej;

- czasowy ogranicznik przebywania w toalecie;

- moduł umywalkowy wyposażony w sensory ruchu umożliwiający bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydło, umycia rąk oraz ich wysuszenia;

- zabezpieczenie powierzchni ścian zewnętrzny i wewnętrzny w sposób umożliwiający szybkie i proste usuwanie grafitii oraz zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wewnątrz i na zewnątrz toalety, odpornych na próby wandalizmu, w szczególności uniemożliwiających odkręcenie lub oderwanie elementów wyposażenia, bądź ich łatwe mechaniczne uszkodzenie, zarysowanie itp.

- podajnik papieru toaletowego z funkcją anty p.poż.;

- automatyczna wentylacja pomieszczenia;

- automatyczne mycie podłogi;

- podgrzewacz wody do mycia;

- panel wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym na akty wandalizmu, z możliwością ustawienia każdej wielkości wrzutowej nominału z informacją na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkości zadanej lub ustawienia bezpłatnego korzystania/wejścia;

- funkcja ręcznego otwierania drzwi wewnątrz toalety umożliwiająca swobodne wyjście w sytuacji awaryjnej również w przypadku braku prądu;

- światło wewnątrz toalety, włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych;

- awaryjne światło włączające się w przypadku zaniku prądu;

- toaleta oświetlona z zewnątrz energooszczędnymi lampami ledowymi wyposażona w czujnik zmierzchowy;

- lustro ze wzmocnionej stali odporne na akty wandalizmu;

- sensory ruchu sprawdzające czy w toalecie znajduje się użytkownik.

- sygnalizacyjny system przeciwpożarowy;

- czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia;

- graficzne oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety;

- wyposażenie w specjalny bezpieczny  przewijak dla niemowląt z pasami bezpieczeństwa;

- wszystkie powierzchnie powinny być antybakteryjne i wodoodporne.

- automatyczny odświeżacz powietrza;

- kosz na śmieci, wykonany ze stali nierdzewnej  z funkcją anty pożarową;

- instrukcja użytkowania  toalety w trzech językach (polski, angielski, niemiecki);

- niklowany wieszak;

- system zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysyłanie wiadomości sms: brak prądu, alarm przeciwpożarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy, sygnalizacja zajęcia toalety powyżej wyznaczonego czasu korzystania;

- nadajnik GSM, który po przez wiadomość sms umożliwia: włączenie i wyłączenie toalety oraz otwieranie drzwi.

- kolorystyka elewacji  toalety powinna być  w odcieniach szarości, grafitu lub czarnego.

- Przystosowanie toalety publicznej do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Toaleta powinno zapewniać:

- szerokość wejścia umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim;

- wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy 150cm;

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości;

- bezpieczne pochwyty dla niepełnosprawnych;

- umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich;

- Pomieszczenie techniczne

Toaleta powinna posiadać osobne pomieszczenie techniczne z oddzielnym wejściem zewnętrznym, w którym znajduję się cała automatyka sterowania systemem komputerowym umożliwiającym zarządzanie niżej wymienionymi parametrami:

- ustawianie czasu i daty;

- wielkość opłaty za toaletę;

- częstotliwość mycia podłogi (co które użycie toalety skutkuje procedurą mycia podłogi);

- częstotliwość mycia sedesu (co które użycie toalety skutkuje procedurą mycia sedesu);

- częstotliwość suszenia sedesu ( ile razy sedes przesuwany w strefę jego suszenia);

- czas pracy suszarki;

- czas mycia sedesu, podłóg;

- zawór wodny do podłączenia węża.

- Dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy projekt budowlany montażu i budowy toalety (4 egzemplarze) wraz z rozwiązaniem jej posadowienia oraz podłączenia do mediów

W/w projekt stanowić będzie podstawę do wystąpienia, przez Wykonawcę działającego w imieniu Zamawiającego z wnioskiem do Starosty Kołobrzeskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

- Dokumentacja powykonawcza

Na dokumentację powykonawczą składają się: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych w ramach realizacji zamówienia urządzeń oraz instrukcja obsługi i konserwacji toalety.

  - Gwarancja

Gwarancję na toaletę:  min. 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

UWAGA:

- Zamówienie obejmuje również wykonania fundamentów lub płyty fundamentowej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do wyznaczonej lokalizacji toalety wraz z utwardzeniem nawierzchni przy obiekcie w promieniu 1,0m, poprzez zastosowanie kostki brukowej dopasowanej do kostki istniejącej w przyległych chodniku na Skwerze Pionierów oraz demontaż istniejącej toalety i jej transport na odl. do 5,0 km.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji w terenie poniesie Wykonawca.