I.7013.14.2014.IV

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:

- uzyskanie mapy do celów projektowych

- wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego o szer. 4,00 m i dł. ok. 285 m    o konstrukcji umożliwiającej przejazd wozów bojowych Straży Pożarnej wraz z oświetleniem oraz przeprowadzeniem mediów (wod-kan, energia elektryczna) dla potrzeb przyszłych obiektów przy wejściu na plażę.

- uwzględnienie spraw związanych z istniejącą zielenią tzn. opracowanie części dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów, wykonanie nowych nasadzeń oraz niezbędnych cięć pielęgnacyjnych. W przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem  wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia  z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie; uzyskanie decyzji na wycinkę;

inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować:

część opisową zawierającą charakterystykę zieleni istniejącej oraz zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki; każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym;

część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki.

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień

- złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową

- Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.